Мінрегіон України

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
„УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ 
ЦИВIЛЬНОГО БУДIВНИЦТВА „УКРНДПIЦИВIЛЬБУД”

Ліцензія Державного архітектурно-будівельного контролю у м.Києві Серія АД № 071933  
Строк дії ліцензії: з 06 серпня 2012 р.  по 24 квітня 2014 р.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

м. ФАСТІВ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11054

ТОМ 1

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ

Директор 							О.П.Чижевський

Заступник директора з питань
містобудування		 					С.Г.Буравченко

Керівник архітектурно-планувальної 
бригади №8							С.М.Осипенко

Київ-2013

МІСТОБУДІВНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ РОЗРОБЛЕНО ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ НОРМ, ПРАВИЛ ТА СТАНДАРТІВ

Головний архітектор проекту					С.М.Осипенко

| АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ |
| --- |
| Відділ, в якому розроблено документацію | Посада виконавця | Прізвище виконавця | Підпис |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» АПБ-8 | ГАП | Осипенко С.М. |  |
|  | Керівник групи | Валовенко С.В. |  |
|  | Архітектор 1 категорії | Гаврилюк Т.В. |  |
|  | Архітектор | Стасько М. С. |  |
|  | Інженер 1 категорії | Дубневич І.В. |  |
| ГІПТ | В.о.керівник бригади, ГІП | Ковальчук М. Г. |  |
|  | Інженер 2 категорії | Рудник Д.В. |  |
|  | Інженер 2 категорії | Кобзар О.В. |  |
| «СТЕК» Розділи «Транспорт», «Інженерне забезпечення», «Охорона оточуючого середовища», ІТЗ (ЦО) | Керівник відділу, ГІП | Романець М.П |  |
|  | ГІП ВК | Островський О.І. |  |
|  | ГІП ТВ | Мельник М.М. |  |
|  | ГІП ЕЛ | Романець М.П |  |
|  | ГІП Т | Лисюк Г.Г. |  |
|  | ГІП ОНС | Романець М.П |  |
|  | ГІП ІТЗ (ЦО) | Омельчук М.П. |  |
|  | Інженер 1 категорії | Луцька О.М. |  |

| СКЛАД МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ |
| --- |
| Номер тому | Позначення | Найменування | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 11054 | ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН м. ФАСТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ |  |
|  |  | ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: |  |
|  | 11054-ГП-1 | Схема розташування населеного пункту в системі розселення | М 1:100000 |
|  | 11054-ГП-2 | План існуючого використання території поєднаний з планом червоних ліній | М 1:5000 |
|  | 11054-ГП-3 | Схема існуючих планувальних обмежень | М 1:5000 |
|  | 11054-ГП-4 | Генеральний план (Основне креслення) | М 1:5000 |
|  | 11054-ГП-5 | Схема проектних планувальних обмежень | М 1:5000 |
|  | 11054-ГП-6 | Схема вулично-дорожньої мережі | М 1:10000 |
|  | 11054-ГП-7 | Схема міського та зовнішнього транспорту | М 1:10000 |
|  | 11054-ЗІМ-1 | Схема інженерного обладнання території | М 1:5000 |
|  | 11054-ГП-8 | Схема інженерної підготовки та захисту території | М 1:5000 |
| 2 | 11054-ІТЗ-1 | ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ). РОЗДІЛ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛИЩА ВЕЛИКА ДИМЕРКА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ, ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ |  |
| 3 | 11054 | ДОДАТКИ |  |
| 4 | 11054.2 | ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ПЛАН м.ФАСТОВА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ, ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ |  |

| ЗМІСТ |
| --- |
| Позначення | Найменування | Примітка стор. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Титульний аркуш | 1 |
|  | Підтвердження ГАПа | 2 |
| серія АР № 000811 | Кваліфікаційний сертифікат архітектора |  |
|  | Авторський колектив |  |
|  | Склад містобудівної документації |  |
|  | Зміст |  |
| серія АД № 071933 від 06.08.2012 р. | Ліцензія Державного архітектурно-будівельного контролю у м.Києві |  |
|  | І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  |
|  | 1. ПЕРЕДМОВА |  |
|  | 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА |  |
|  | 2.1. Географічне розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в системі розселення |  |
|  | 2.1.1. Природно-кліматична характеристика території |  |
|  | а). геологічна будова та рельєф |  |
|  | б). гідрогеологічні умови |  |
|  | в). кліматична характеристика |  |
|  | г). гідрологічні умови |  |
|  | д). ґрунти та рослинність |  |
|  | е). інженерно-будівельна оцінка |  |
|  | 2.1.2. Адміністративний статус, місце в системі розселення |  |
|  | 2.1.3. Відомості про площу території та чисельність населення |  |
|  | 2.2. Оцінка реалізації попереднього генерального плану, характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем її використання |  |
|  | 2.3. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту |  |
|  | 2.4. Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об’єктів обслуговування, перелік об’єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного підготовлення і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів |  |
|  | 2.5. Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища |  |
|  | 2.5.1. Геологічне середовище і ґрунти |  |
|  | 2.5.2. Водний басейн |  |
|  | 2.5.3. Атмосферне повітря |  |
|  | 2.5.4. Фізичні фактори впливу |  |
|  | 2.5.5. Зони екологічного ризику |  |
|  | 2.5.6. Природно-заповідний фонд та екологічна мережа |  |
|  | 2.6. Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій |  |
|  | 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ |  |
|  | 3.1. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища |  |
|  | 3.2. Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення |  |
|  | 3.3. Території, які необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, території спільних інтересів суміжних територіальних громад |  |
|  | 3.4. Перспективна планувальна структура та функціональне зонування |  |
|  | 3.5. Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту |  |
|  | 3.6. Характеристика територій та визначення заходів з їх освоєння |  |
|  | 3.7. Формування системи громадських центрів |  |
|  | 3.8. Розміщення житлового будівництва |  |
|  | 3.9. Розвиток вулично-дорожньої мережі, транспорту |  |
|  | 3.9.1. Існуючий стан |  |
|  | а) зовнішній транспорт |  |
|  | б) вулично-дорожня мережа |  |
|  | в) міський пасажирський транспорт |  |
|  | г) автомобільний транспорт |  |
|  | 3.9.2. Проектні рішення |  |
|  | а) зовнішній транспорт |  |
|  | б) вулично-дорожня мережа |  |
|  | в) міський пасажирський транспорт |  |
|  | г) автомобільний транспорт |  |
|  | 3.10. Інженерне забезпечення та розміщення магістральних інженерних мереж, споруд |  |
|  | 3.10.1. Водопостачання |  |
|  | 3.10.2. Водовідведення |  |
|  | 3.10.3. Дощова каналізація |  |
|  | 3.10.4. Теплопостачання |  |
|  | 3.10.5. Газопостачання |  |
|  | 3.10.6. Електропостачання |  |
|  | 3.10.7. Проводове мовлення |  |
|  | 3.10.8. Міський телефоний зв'язок |  |
|  | 3.10.9. Кабельне телебачення |  |
|  | 3.10.10. Загальноміська інтерактивна цифрова телекомунікаційна мережа |  |
|  | 3.11. Заходи інженерного підготовлення та захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення поверхневих вод |  |
|  | 3.12. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища |  |
|  | 4. РОЗРАХУНКОВІ ПОКАЗНИКИ |  |

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. ПЕРЕДМОВА

Генеральний план м. Фастів Київської області розроблено на підставі таких даних:

завдання на проектування;

топографічна основа, яку виготовлено у 2011 році Державним підприємством «Київгеоінформатика» у цифровому вигляді для масштабу 1:2000;

довідки;

вихідні документи та натурні обстеження.

Під час розроблення містобудівної документації було враховано законодавчі та нормативні документи:

Земельний кодекс України;

Водний кодекс України;

Закон України «Про основи містобудування»;

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

ст.31 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Під час проектування враховано вимоги:

ДБН Б.1.1 – 15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»;

СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий»;

ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів»;

ДБН В.2.3-4-2007 «Автомобільні дороги»;

ДБН В.2.3-4-2007 «Магістральні трубопроводи»;

ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»;

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів;

СНиП 2.06.15-85 «Інженерний захист території від затоплення та підтоплення»;

2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Географічне розташування населеного пункту, його адміністративний статус, відомості про площу території та чисельність населення, місце в системі розселення

2.1.1. Природно-кліматична характеристика території

Місто Фастів розташоване в Фастівському районі Київської області та має наступні географічні координати: 50°04(29(( пн. ш. та 29°55(05(( сх. д. З півночі та північного сходу місто межує з землями Малоснітинської сільської ради, зі сходу - з землями Великоснітинської сільської ради, з півдня – з землями Фастівецької та Червонянської сільських рад, з південного заходу – з землями Бортниківської сільської ради, з заходу та північного заходу – з землям Веприцької сільської ради.

У відповідності до фізико-географічного районування України, територія м. Фастова відноситься до Андрушівсько-Фастівського фізико-географічного району Північної лісостепової області Придніпровської височини.

Місто розташоване на берегах річки Унава з загальним ухилом поверхні до неї. Рельєф території має вигляд добре дренованої рівнини з абсолютними відмітками поверхні 170-176м БС – на заході, півночі та північному заході, 190-195 м БС – на півдні та південному сході, 200-220 м БС – на сході і 152 м БС в заплаві річки.

а) геологічна будова та рельєф

Геолого-геоморфологічна характеристика території обумовлена її розташуванням в межах геоморфологічної області Придніпровської підвищеної рівнини, яка являє собою платоподібне підняття (Київське плато), з широким розвитком лесів та лесовидних порід на межирічних просторах, що розчленовані густою яружно-балковою мережею.

З урахуванням геоморфологічних відмінностей, місто відноситься до району Фастівської сабохвилястої рівнини. Більша частина цього району в геоструктурному відношенні розташована в межах північно-східного схилу Українського щита та лише крайні південні його ділянки розташовані власне на щиті. В геологічній будові району з дочетвертинних порід велику роль відіграють відклади палеогену та неогену, що виходять на денну поверхню в місцях активізації ерозійних процесів.

В долині р. Унави оголюються докембрійські кристалічні породи, поверхня яких нахилена в північному та північно-східному напрямках. Полтавські відклади (каолінисті піски) внаслідок ерозійних розмивів мають острівне розповсюдження. На межирічних просторах широко представлений горизонт строкатих глин, значними ареалами розповсюджені також бурі глини. Кристалічні породи м. Фастова представлені переважно розово-сірими гранітами кіровоградсько-житомирського комплексу, рідко гнейсами та амфіболітами.

Кристалічні породи в межах району розбиті рядом тектонічних порушень, в верхній частині вивітрювань. Кора вивітрених кристалічних порід не має суцільного розповсюдження. Потужність її різна і змінюється від 2 до 40 м.

Із комплексу осадових відкладів найбільш древніми є породи канівської і бучакської свит. Представлені дрібно- і середньозернистими пісками, потужністю 10-15 м. Перекриваються ці відклади київською свитою, складеною дрібнозернистими пісками і піщаниками, вапняковими глинами, рідко алевритами і мергелями, потужністю від 0,5 до 26 м.

Відклади харківської свити мають незначне поширення і представлені дрібнозернистими пісками з глауконітом і піщаними глинами. Потужність їх коливається від 0,6 до 20 м.

Відклади полтавської свити розвинені по всій території й представлені дрібнозернистими пісками, рідко різнозернистими та крупнозернистими. Потужність їх складає 1-20м.

Перекриваються полтавські відклади не розчленованою товщею середньо- і верхньосарматських відкладів, представлених горизонтом строкатих глин потужністю 1,3-22 м.

Дочетвертинні відклади в долині р. Унава розмиті до кристалічних порід. Четвертинні відклади представлені товщею нижньочетвертинних озерних суглинків, що перекриваються утвореннями дніпровського льодовикового комплексу (підморенна, моренна та надморенна товщі), на яких залягають леси та лесовидні суглинки. Найбільш розповсюджені озерно-льодовикові, флювіогляціальні і еолово-делювіальні відклади. Озерно-льодовикові і флювіогляціальні відклади представлені різнозернистими пісками і суглинками з прошарками піску, еолово-делювіальні відклади – лесами і лесоподібними суглинками. Потужність шару четвертинних відкладів досягає 15-23 м на межирічних просторах, на схилових поверхнях - збільшується до 30 м, в межах міста ця величина складає 5,5-44 м.

Поверхня району слабохвиляста, з абсолютними відмітками 220-180 м на межиріччях, помірно розчленована яружно-балковою мережею систем рр. Ірпінь, Унава. Придолинні ділянки розчленовані яружною ерозією (сс. Козичанка, Сосновка, Снігурівка та ін.). В північно-західній частині району ступінь розчленованості поверхні на межиріччях помітно зменшується, домінують вирівняні поверхні з помітно викладеними схилами. На таких поверхнях в товщі лесових порід деколи проявляються явища просідання (південна частина Фастівського району). В долинах рр. Ірпінь, Унава разом з заплавою розвинена перша надзаплавна тераса, що складена товщею алювіальних пісків, які іноді страждають від еолових процесів. Товща алювіальних відкладів заплав річок залягає на докембрійських та палеогенових утвореннях, її потужність коливається в межах 10-12 м. На схилах долини слабо розвинені зсувні процеси. Зсуви зустрічаються частіше на горизонтах морени та дуже рідко на горизонті бурих та строкатих глин.

б) гідрогеологічні умови

В гідрогеологічному відношенні район Фастова відноситься до Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну, в межах якого виділяються:

водоносний горизонт четвертинних відкладів;

водоносний горизонт неогенових відкладів;

водоносний горизонт палеогенових відкладів;

водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід.

Підземні води четвертинних відкладів знаходяться в зоні безпосереднього впливу на фундаменти інженерних споруд. Вони виявляються в алювіальних та флювіогляціальних пісках, супісках, суглинках, розташованих нижче. Водоносний горизонт алювіально-флювіагляціальних відкладів відкривається повсюдно  в межах заплавної і надзаплавної терас р. Унава. Ґрунтові води в долині річки знаходяться на незначних глибинах від поверхні землі. Потужність четвертинного водоносного горизонту коливається від 1,8 до 20,0 м. Глибина залягання водного дзеркала складає 0,0-0,8 м на заплаві, 2,5-7,3 м на терасах і вододілі. На вододілі й схилах в лесоподібних ґрунтах утворений тимчасовий водоносний горизонт типу «верховодка», який місцями гідравлічно пов'язаний з водно-льодовиковими, льодовиковими і озерно-льодовиковими пісками і супісками.

Живлення четвертинного водоносного горизонту здійснюється за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, техногенних втрат води з мереж, підпору водами водосховища. Ґрунтові води перебувають в гідравлічному зв’язку з водами річки Унава (Унавське водосховище).

За хімічним складом підземні води четвертинних відкладів неоднорідні. В основному води прісні, гідрокарбонатно-кальцієві з мінералізацією 0,06 до 1 г/л.

Водоносний горизонт неогенових відкладів  має значне розповсюдження, відсутній в долині річки, де породи розмиті. Водомісткими породами є полтавські піски. Водоносний горизонт напірний. В верхній частині обмежений «строкатими глинами», в нижній – палеогеновими глинами або каолінами (Pz-Kz), які є водоупором. Дебіт свердловин дорівнює 200 м3/добу при зниженні 10-13 м. Вод прісні, гідрокарбонатно-кальцієві, з сухим залишком 0,3 г/л.

Водоносний горизонт палеогенових відкладів, де водомісткими породами є піски харківської свити має обмежене розповсюдження. Водоносний горизонт бучацьких відкладів напірний, залягає на глибині 40,0 м,  зустрічається в північно-східній частині міста. Водомісткими ґрунтами є піски. Дебіт свердловин 430 м3/добу при пониженні до 3 м. Води прісні, гідрокарбонатно-кальцієві з сухим залишком до 0,5 г/л. Живлення водоносного горизонту здійснюється за рахунок переливу вище та нижче розташованих водоносних горизонтів в місцях відсутності водо упорів.

Водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід розповсюджений по всій території міста. Властивий для верхньої вивітреної тріщинуватої зони кристалічних порід. Водоносний горизонт напірний, величина напору змінюється від 3 до 40 м. Верхнім водо упором являється каолін, нижнім – слабо тріщинуваті кристалічні породи. В місцях відсутності каоліну спостерігається гідравлічний зв'язок з водоносними горизонтами розташованими вище. Глибина залягання водоносного горизонту змінюється від 2 до 46 м. Дебіт свердловин коливається від 30 м3/добу до 400 м3/добу. Води прісні, з сухим залишком до 0,5 г/л. Водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід використовується для водопостачання міста.

У відповідності з геологічною будовою і гідрогеологічними особливостями території виділені два водоносні горизонти, що мають практичне значення для водопостачання.

Водоносний горизонт четвертинних відкладів розповсюджений по всій території. Водонасичені породи представлені сучасними алювіальними відкладами, середньочетвертинними воднольодовиковими і нижньо-четвертинними алювіальними і верхньочетвертинними еолово-делювіальними. Потужність відкладів 5,8-18,4 м. Глибина залягання рівня ґрунтових вод від 1,95 до 21,1 м. Дебіт свердловин від 0,71 до 4,16 л/с. Води горизонту прісні, гідрокарбонатні кальцієві з сухим залишком 0,2-0,8 г/дм3, рідше магнієві, помірної жорсткості, рН = 6,5-7,7.

Водоносний горизонт еоцен-юрських відкладів відмічається в місцях поширення крупно- та грубозернистих нижньокрейдових та середньоюрських пісків. Глибина залягання водовміщуючих порід від33 до 77,5 м. Потужність порід 2,8-35,9 м. Водоносний горизонт напірний, з величиною напору 36,1-41,6 м. Дебіт свердловин 3,6-17,4 л/с. За хімічним складом води гідрокарбонатні кальцієві з сухим залишком до 0,5 г/дм3, величина рН – 6,8-8,2.

В результаті попередньої розвідки підземних вод для централізованого господарсько-питного водопостачання м. Фастова за 1982-1983 рр. виділена ділянка Вишнянська. Обсяги затверджених балансових експлуатаційних запасів підземних вод за категоріями наведені в таблиці  1.

Таблиця № 1

Затверджені балансові експлуатаційні запаси підземних вод м. Фастів

| Ділянки водозаборів, міцерозташування | Водоносний горизонт | Експлуатаційні запаси підземних вод за категоріями, тис. м3/добу | Дані про затвердження |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | СІ | А+В+СІ |  |
| Волицька ділянка, в 4-6 км на Пд-Зх від м.Фастів | пісок | 3,9 | 5,8 | 5,8 | 15,5 | ТКЗ 1971 р. № 6277 |
| Вишнянська ділянка, 4 км на Пн від м. Фастова, вододіл р. Ірпінь і р. Унава | пісок | 4,13 | 4,2 | 3,67 | 12,0 | ТКЗ 1983 р. №4353 |

Водозабір Волицької ділянки, який знаходиться в лісі біля с. Волиця, складається з 7 свердловин продуктивністю по 60-120 м3/год, глибиною 25-32 м, які обладнані глибинними насосами та працюють цілодобово.

в) кліматична характеристика

Клімат м.Фастова зумовлений географічною широтою, а також впливом Атлантичного океану і Азійського материка. Він помірно континентальний, м'який, з достатнім зволоженням.

Характеристика окремих елементів клімату приведена по даним багаторічних спостережень метеостанції м. Фастів (таблиця 2).

Таблиця №2

Основні метеорологічні показники м. Фастова

| Метеороло-гічні показники | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тсер. повітря, 0С | -6,1 | -4,6 | 0,1 | 8,2 | 14,7 | 17,7 | 18,8 | 18,1 | 13,5 | 7,6 | 1,7 | -2,7 | 7,3 |
| Табс. min повітря, 0С | -32,6 | -27,5 | -27,2 | -10,8 | -2,7 | 3,1 | 6,1 | 2,4 | -2,9 | -9,4 | -21,0 | -25,6 | -32,6 |
| Табс. mах повітря, 0С | 10,1 | 17,5 | 22,5 | 29,6 | 31,2 | 34,4 | 38,3 | 35,8 | 32,2 | 25,6 | 18,1 | 13,2 | 38,3 |
| Опади, мм | 44 | 38 | 35 | 49 | 54 | 85 | 97 | 68 | 39 | 35 | 48 | 48 | 640 |
| Вологість повітря, % | 83 | 83 | 79 | 70 | 65 | 70 | 72 | 71 | 74 | 80 | 86 | 86 | 77 |
| Швидкість вітру, м/с | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,2 |

Середньорічна температура повітря складає плюс 7,30С, абсолютний мінімум – мінус 32,6 0С (1950 р.), абсолютний максимум – плюс 38,3 0С (1936 р.).

Розрахункова температура найхолоднішої п’ятиденки складає мінус 22 0С. Зимова вентиляційна температура складає мінус 9 0С.

Тривалість опалювального періоду з середньою температурою мінус 1,3 0С складає 188 днів.

Тривалість без морозного періоду складає 178 днів, середня дата настання першого заморозку припадає на 14 жовтня,  останнього – на 18 квітня.

Найбільша кількість опадів випадає в теплий період року (квітень-жовтень) і складає 427 мм. Загальна кількість опадів за рік складає 640 мм.

Стійкий сніговий покрив утворюється, як правило в другій декаді листопада і триває до кінця березня, що складає 94 дні. Потужність снігового покриву протягом зими коливається від 1,9 до 15,3 см, максимальна зафіксована - 60 см (1968-1969 рр.).

Переважаючий напрям вітру в теплий період року північно-західний (20%), в холодний – південно-східний (16 %), загальна характеристика напрямів вітру наведена у таблиці 3. Середньорічна швидкість вітру – 2,2 м/с, протягом року ці значення змінюються від 1,7 влітку до 2,6 м/с взимку. Повторюваність штилів також є більшою влітку, майже вдвічі.

Таблиця №3

Середньорічна повторюваність вітрів різних напрямків та штилів

| Повторюваність, % | Пн | ПнС | С | ПдС | Пд | ПдЗ | З | ПнЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14,2 | 7,1 | 14,2 | 8,8 | 17,5 | 8,0 | 20,7 | 9,5 | 17,3 |

Із основних атмосферних явищ спостерігаються тумани, хуртовини, грози, град і пилові бурі, з яких за частотою повторюваності переважають тумани (до 85 днів) та грози (до 38 днів) (таблиця 4).

Таблиця №4

Середньорічна повторюваність різних атмосферних явищ

| Метеорологічні явища | Середньорічна кількість днів | Максимальна кількість днів |
| --- | --- | --- |
| Тумани | 54,3 | 85 |
| Хуртовини | 9,1 | 26 |
| Грози | 27,7 | 38 |
| Град | 1,1 | 5 |
| Пилові бурі | 0,03 | 1 |
| Шквал | 0,7 | 3 |
| Ожеледь | 11,3 | 30 |

У відповідності зі СНиП 2.01.01-82 територія м. Фастів відноситься до ІІ-В будівельно-кліматичного підрайону, для якого орієнтація односторонніх квартир в межах сектору горизонту від 3100 до 500 не допускається.

В метеорологічному відношенні територія має помірний потенціал забруднення (тумани – 16% днів, інверсії – 15%, слабкі вітри – 4%). За умовами розсіювання промислових викидів територія відноситься до малосприятливих і тому розміщення підприємств зі шкідливими викидами тут не рекомендується.

Потенціал самоочищення атмосфери визначається в першу чергу погодними умовами - швидкістю вітру і характером опадів, а також характером рельєфу (в низинних ділянках утруднений повітрообмін) та наявністю зелених насаджень (фільтрувальна здатність).

г). гідрологічні умови

Загальна площа земель м. Фастова зайнята водними об’єктами становить 85 га, довжина берегової лінії – 12 км. Територію міста дренує річка Унава – права притока річки Ірпінь (басейн р. Дніпро).

Долина річки трапецієвидна, слабо мандруюча. Переважаюча ширина 0,3-0,8 км. Довжина р. Унава складає 36 км, а разом з численними притоками -54,6 км, з яких 29,8 км зарегульовано. Згідно Водного Кодексу України,р. Унава належить до малих річок, площа її водозбору 680 км2. В межах міста на р. Унава побудоване Фастівське водосховище об’ємом 565 млн м3. Площа прибережних захисних смуг р. Унава (за проектом 1981 р.) 477 га, а з врахуванням приток довжиною менше 10 км – 480,2 га. Ширина прибережних захисних смуг р. Унава складає 50-100 м, в залежності від умов рельєфу, містобудівної ситуації, розроблених проектів.

Схили долини висотою 8-20 м, випуклі, частіше пологі, місцями помірно круті або круті, слабо розсічені балками та ярами.

Заплава двохстороння, в основному, заболочена, лугова. Переважаюча ширина 0,1-0,4 км. Поверхня заплави переважно рівнинна, місцями дрібнобугриста, розсічена улоговинами та мережею каналів осушення. Складена з торф’яних і рідко суглинистих ґрунтів, місцями оголюються граніти.

Русло річки слабо звивисте, не розгалужене. Переважаюча ширина від 2,0 до 10 м; переважна глибина 0,2-1,5 м; швидкість течії складає 0,1 – 0,4 м/с, на ділянках порогів збільшується до 1,1 м/с.

Річний рівень характеризується високим весняним паводком із затяжним спадом, низькою, нестійкою літньою межінню і дещо вищим стоянням рівня восени та взимку.

Ріка Унава відноситься до Східноєвропейського типу, живлення переважно снігове, другорядне – дощове і ґрунтове.

Максимальні витрати р. Унава розраховані за СНиП 2.01.14-83 і складають:

QІ%= 168,0 м3/с;		 QІ0%=94,1 м3/с.

На даний час паспорти р. Унава та р. Стугна відсутні, що ускладнює актуалізацію деяких їх гідрологічних, гідрохімічних, гідротехнічних та інших характеристик.

Крім річок і водосховища, на території міста розташовані невеликі водойми, переважно штучного походження, які можуть виконувати загально

У відповідності до статей 87-91 Водного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486 затверджено Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон водних об’єктів та режим ведення господарської діяльності в них. В межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги з особливим режимом їх використання. В умовах сьогодення питання щодо організації водоохоронних зон, в тому числі прибережних захисних смуг, та винесення їх меж в натуру залишається не вирішеним.

д) грунти та рослинність

Грунтовий покрив території міста досить різноманітний. На правому березі р.Унава розвинуті глибокі мало гумусові вилужені чорноземи в комплексі з чорноземно-луговими і чорноземно-луговими вилуженими і підзолистими ґрунтами.

На лівому березі розвинуті темно-сірі підзолисті ґрунти в комплексі з підзолистими чорноземами. Ці ґрунти утворились на суглинковому лесі, багатому на вапно, і тому містять в собі органічних речовин більше, ніж північні, проте і вони є кислими ґрунтами. З кислотністю ґрунтів боротьба провадиться шляхом їх вапнування і мергелювання (меленим вапном, крейдою чи лучними мергелями). Разом з тим потрібно іншими способами прискорювати накопичення в ґрунті органічних речовин: вносити гній, торф та мінеральні добрива.

Глибокі малогумусні чорноземи за своєю природою є структурними ґрунтами. Але вони утворились на легкосуглинкових лесах, структура їх неміцна, і тому завжди треба дбати про відновлення структури орного шару і підвищення його родючості. Іноді зустрічаються чорноземно-лучні грунти.

В межах м. Фастова існує небезпека втрати грунтів внаслідок ерозії (змивання зливами верхнього родючого шару, утворення ярів).

Ґрунтовий покрив міста придатний для озеленення дерево-чагарниковими насадженнями.  Площа природної рослинності міста складає 4,6 тис. га, з яких 2 га – хвойні ліси і 2,6 – мішані. Сільськогосподарські території в межах міста займають 1,412 тис. га.

Правобережний Лісостеп, де лісові ділянки чергуються з степовими, займає всю правобережну частину регіону на південь від межі правобережного Полісся. Рослинний покрив тут бідніший, ліси зустрічаються порівняно рідко у вигляді дібров, лісостепових суборів з сосни та дуба. Ліси ростуть переважно по долинах рік і балках. За видовим складом до лісів лісостепової зони належить Голосіївський ліс (у м. Києві) з переважанням у складі дерев граба, дуба, липи, ясеня, клена, ліщини та багатим трав'яним покривом.

Трав'яний покрив правобережного Лісостепу Київської області складається з численних видів. Навесні тут з'являється багато коротковегетуючих весняних багаторічників - пролісків, фіалок, зубниць, жовтців тощо. З довговегетуючих - гайовий тонконіг, дерниста лісова куцоніжка, просянка, костриця, лісова та волосиста осока, зірочник, купина лікарська, маренка запашна та багато інших.

Трав'яний покрив і підлісок залежать від умов рельєфу і зволоження. На підвищених і сухих місцях в підліску ростуть переважно ліщина і брусниця, в місцях достатнього зволоження зеленчук жовтий, медунка темна, копитняк євроейский та інші.

У південній лісостеповій частині з ссавців зустрічаються кажани, їжаки, кроти, борсуки, полівки, тхори, куниці, лисиці, миші, водяться зайці-русаки, ховрахи. З дрібних птахів дуже багато шпаків, зозуль, мухоловок, жайворонків, солов'їв; з великих птахів - ворон, сорок, канюк звичайних, шулік. Водяться тут вужі, ящірки.

У малих ріках (Тетерів, Стугна) поширена, головним чином, менш цінна риба: окунь, йорж та ін. Для відтворення рибних запасів розводять і охороняють молодняк.

Ландшафтна структура міста представлена переважно ландшафтами перехідно-лісостепових піщаних зандрових і борових місцевостей та лесових рівнин.

е). інженерно-будівельна оцінка

Відповідно до інженерно-будівельного районування території України за ступенем складності будівельного освоєння територія м. Фастова відноситься до середньої складності.

На підставі інженерно-геологічного дослідження, за умовами сприятливості для будівельного освоєння виділяються території сприятливі, відносно сприятливі та несприятливі без складної інженерної підготовки.

До сприятливих відносяться території з ухилами поверхні 0,5–10% та рівнем залягання ґрунтових вод більше 3 м. Як правило, це території, що займають водороздільні простори.

Ґрунтами – основами фундаментів слугують суглинки (І тип осідання) та супіски потужністю 9,0–10,0 м з розрахунковим опором ґрунтів основ 1,8–2,5 кгс/см2.

До відносно сприятливих територій відносяться схили долини р. Унава з ухилами поверхні 10–20% та рівнем залягання ґрунтових вод більше 2 м. За літологією ці ґрунти аналогічні попереднім.

До цього типу відносяться території з близьким заляганням ґрунтових вод (1–3 м). що зустрічаються відносно невеликими ділянками. Розрахунковий опір ґрунтів основ фундаментів на цих ділянках складає 1,5–2,6 кгс/см2.

До несприятливих відносяться території з ухилами поверхні більше 20%. Вони аналогічні сприятливим, але для будівельного освоєння потребують проведення планувальних заходів.

До цієї групи відносяться території з рівнем залягання ґрунтових вод вище 1 м, а також заплава р. Унави, заплави струмків та днища балок. Ґрунтами та основами для фундаментів на цих територіях є алювіальні відкладення з розрахунковим опором ґрунтів основ 1,0–1,5 кгс/см2.

Для будівельного освоєння цих територій необхідно проведення складних інженерних заходів.

Необхідно врахувати той факт, що території міста старі катакомби, точне розміщення яких невідоме.

2.1.2. Адміністративний статус, місце в системі розселення

М. Фастів розміщене в 64 км на південний захід від м. Києва, на перетині залізничних магістралей напрямків Київ – Жмеринка та Миронівка – Житомир, має виходи на автомобільні дороги загального користування державного значення: міжнародні автомобільні дороги Київ – Одеса (М-05) та Київ – Чоп (М-06) та регіональні автомобільні дороги Київ – Фастів – Біла Церква – Звенігородка (Р-04) та Фастів – Митниця – Обухів – Ржищів – Канів (Р-19) (відповідно до переліку автомобільних доріг загального користування державного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. №865).

Згідно з Проектним рішенням приміської зони м. Києва визначено місце міста в економічному комплексі Київської області, як перспективного населеного пункту, що має умови розміщення різного виду підприємств і установ, крім тих, що мають шкідливе виробництво.

На території Київської області виділені чотири господарсько-планувальні райони, що є складовими частинами єдиного обласного господарського комплексу – Центральний, Північний, Східний та Південний.

М. Фастів входить до складу Південного господарсько-планувального району, центром якого є м. Біла Церква та в ієрархії центрів Київської системи населених місць виконує роль районного центру.

В м. Фастові, адміністративному центрі однойменного району, концентруються інженерні служби, транспортні системи та підприємства обслуговування районного значення.

Зоною господарського тяжіння для міста є територія Фастівського району, що знаходиться в радіусі 15–20 км від центра міста, тобто в 30–40-хвилинній транспортній доступності.

Ця територія разом з містом складає єдиний організм з певними властивими йому функціями:

сприяє покращенню мікроклімату міста завдяки зеленим насадженням (ДЛФ) та садам, створенню сприятливих умов для відпочинку населення;

постачанню до міста продуктів харчування, особливо тих, що швидко псуються та важко піддаються транспортуванню, будівельних матеріалів;

схема

розміщенню на її території водозабірних та очисних споруд, електропідстанцій, складів та холодильників, сміттєзвалища, кладовищ, сільськогосподарських підприємств, пов’язаних з обслуговуванням міста;

розміщення об’єктів культурно-побутового обслуговування міського та районного обслуговування;

організації відпочинку та праці населення на ділянках колективних садівничих товариств;

організації прибережної смуги вздовж річки Унава та водосховища, ставу;

раціональному використанню сільськогосподарських територій, пов’язаному з перспективним розвитком м. Фастова.

Чисельність населення, що проживає в зоні обслуговування, складає 85,7 тис. чоловік.

Місто Фастів є одним з найважливіших залізничних вузлів південно-Західної залізниці. Відповідно до постанови від 26.липня 2001 року №878 Кабінету міністрів України м. Фастів включено до Списку історичних населених місць України.

2.1.3. Відомості про площу території та чисельність населення

Площа території міста Фастів в існуючих межах  за земельно-кадастровою документацією складає 4386 га.

Територія міста в існуючих межах за функціональним призначенням поділяється на сельбищну, виробничо-комунальні території та зовнішнього транспорту.

Сельбищна територія в межах населеного пункту складає 50% і представлена такими житловими районами:

Центр  площею 531 га;

Кадлубиця площею 110,56 га;

Журавлівка площею 138,15 га;

Снігурівка площею 154,26 га;

Заріччя площею 269,7 га;

Казнівка площею 308га;

Завокзалля – 405,7 га;

Фастів ІІ – 191 га;

Потіївка 72 га.

Загальна площа житлових районів становить 2180,37 га.

Житловий район Потіївка розміщений на черезсмужній ділянці  на відстані 900 метрів від території міста.

Сельбищна територія склалася по обох сторонах р. Унава, яка ділить територію міста на правобережну, з більш високим берегом та крутими схилами, прорізаними глибокими балками та ярами та  лівобережну, з низьким берегом, порізаним балками, схили яких пологі та задерновані. Річка Унава зрегульована ставками-водосховищами.

Недоліком планувальної структури міста є проходження залізниці через сельбищну зону та розташування на ній сортувальної станції, площа якої складає 214 га.

Територію міста в східній ії частині з півночі на південь перетинають магістральні газопроводи Дашава  - Київ Ду 500 мм, Лупінг Дашава – Київ500 мм та магістральні газопроводи – відгалуження до ГРС «Біла Церква» Ду 325мм , до ГРС«Біла Церква»  Ду 150мм, до ГРС«Фастів ІІ»  Ду 200мм, до АГНКС «Фастів»  Ду 100мм на яких  розміщені ГРС «Фастів-2», АГНКС «Фастів». Площа охоронних зон магістральних газопроводів, ГРС та АГНКС складає 203,80 га.

схема

На 01.01.2011 р. чисельність постійного населення м. Фастова складає 48145 чоловік, фактичного – 48517 чоловік. До складу населення м. Фастова включається населення житлових кварталів, що знаходяться на території, яка належить Веприковській та Малоснітинській сільським радам, а також с. Потіївки та ООО «Унавський».

Ретроспективний аналіз динаміки чисельності населення міста за період 2006–2011 рр. показує постійне його зменшення за рахунок  природного та механічного приросту.

Загальне падіння чисельності населення в період 2006–2011 рр. склав –167 чоловік, в тому числі природний – 122 чоловік, механічного – 45чоловік.

Характеристика динаміки чисельності населення за останні роки,
яке числиться станом на 01.01.2011 р. фактично

Таблиця №5

| Населений пункт | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м. Фастів | 50059 | 49545 | 49090 | 48877 | 48684 | 48517 |

2.2. Оцінка реалізації попереднього генерального плану, характеристика стану території населеного пункту та існуючих проблем ії виконання

У 1995 році інститутом «ДІПРОМІСТО» було розроблено містобудівну документацію «Концепція перспективного розвитку м. Фастів Київської області», яка була погоджена Фастівською райрадою 23 вересня 1994 року де було вирішено:

1.Погодити розвиток міста Фастова на перспективу згідно розробленої концепції генерального плану з урахуванням відведення 570 га сільськогосподарських угідь до території міста.

2 Відведення земель повинно проводитись шляхом поетапного виведення їх із сільськогосподарського виробництва.

3. Вирішити відведення земель згідно чинного законодавства.

У тому же  році був розроблений Генеральний план м. Фастів. Ця містобудівна документація не була в свій час погоджена та затверджена в установленому порядку тому не набула чинності.

Генеральний план міста Фастова розроблений інститутом «ДІПРОМІСТО» у1969 році методично вичерпав себе і втратив чинність.

За характером використання територія міста поділяється на:

території житлової садибної забудови, які складають 1215,42 га;

території житлової багатоквартирної забудови - 65.72 га;

території громадської забудови -  84.78;

території під городами, ОСГ;

території вуличної мереж - 465.03 га;

території транзитних інженерних мереж -50 га;

території комунальних об’єктів та споруд - 299,44 га;

території під водою - 85 га

озеленені території - 199,03 га.

Виробничо-комунальні території  розміщені на площі …532.63 ..га

Території залізничного транспорту займають площу  214 га.

Території кладовищ складають 21,83 га.

В наслідок відсутності чинної містобудівної документації, території на яких велася забудова територій в розвиток міста, виниклі спірні питання з суміжними Веприковською та Малоснітинською сільськими радами,  щодо забудови територій на площі 176,5 га.

2.3. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів, що визначають конкурентні переваги та обмеження розвитку населеного пункту

У 2011 році розроблена документація «Містобудівний розвиток та планувальна організація приміської зони, визначення територій спільних інтересів територіальних громад міста Києва та його приміської зони».

Де акценти переносяться на вирішення актуальних містобудівних питань (функціональне зонування території, формування нових житлових та виробничих територій, формування меж населених пунктів, розміщення комунальних об’єктів, рекреаційних територій, охорона пам’яток культурної спадщини, визначення нових територій для розміщення малих та середніх підприємств з метою залучення інвестицій у виробництво).

Важливе значення містобудівного аспекту цього питання виникає в зоні впливу міста Києва, як столиці держави. Тут виникає потреба в подальшому розвитку житлового будівництва, організації зон масового відпочинку населення, створенні нових підприємств малого та середнього бізнесу в сфері обслуговування, подальшого розвитку транспортної та інженерної інфраструктури.

Винесення промислових та комунально-складських підприємств м. Києва в частині їх інвестиційних можливостей спонукає до пошуку нових територій для їх розміщення в приміській зоні.

Виробничі площі регіону, як один із основних містоформуючих чинників, в значній мірі визначає розвиток територій, впливає на зміну планувальної структури, розгалуженість транспортної інфраструктури, насиченість інженерного господарства поблизу м. Києва.

Активність підприємницької діяльності пов’язана з можливістю реалізації приватної ініціативи в умовах правового поля держави. Для розміщення підприємств малого та середнього бізнесу привабливими є умови економічної діяльності у столичному регіоні, який формує свої субцентри розподілу місць прикладання праці в системі Київської агломерації, сприяє рівномірному розподілу місць тяжіння працездатного населення і, як наслідок, соціально-економічний розвиток територій, при більшій економічній незалежності органів місцевого самоврядування. У зв’язку з цим виникає потреба в розробленні містобудівної документації, яка б відповідала вимогам часу.

Одним з пріоритетних напрямків розвитку економіки міста Фастів є реалізація заходів, спрямованих на зростання обсягів промислового виробництва. Місто має високо розвинутий промисловий комплекс, його основу складають вісімнадцять підприємств, і найважливішими чинниками яких є залучення у виробництво вітчизняних  та іноземних інвестицій, активізація інноваційної діяльності, модернізація застарілого обладнання на існуючих виробництвах та створення нових підприємств, нарощування обсягів виробництва конкурентноспроможньої продукції.

Промислові підприємства міста підтримають партнерські стосунки з багатьма зарубіжними країнами. Зокрема до Росії, Білорусії, Туркменістану, Німеччини, Казахстану експортуються: хімічне обладнання із з нержавіючої сталі, газовикористовуюче обладнання, трубчасті електронагрівачі, шкільні та офісні меблі, упаковки типу «Пюр – пак» для молочної молочнокислої продукції, теплогенератори, брюки жіночі та чоловічі, технічні мастила. Продукція ДП ЗАТ «Оболонь»»Пивоварня Зіберта» - пиво та безалкогольні напої – експортується в 22 країни світу, в тому числі Англію, Канаду, США, Німеччину, Португалію, Францію, Іспанію, Ізраїль, Австралію, Кіпр.

З Росії, Білорусії, Фінляндії, Німеччини, Польщі, Угорщини імпортуються клапани, датчики, пластик, плита ДСП, тканина, поліетилен, базові мастила, присадки, пакети напівпакети присадок, емальована сталь.

Зовнішній торгівельний обіг складає 190 млн. доларів США.

Частка експорту продукції в загальному обсязі експортно – імпортних операцій становить 52,1%.

Найбільші за обсягами експортні операції здійснюють ДП ЗАТ «Оболонь»»Пивоварня Зіберта», ВАТ «Елопак -  Фастів»,ТОВ «Компанія»Юнівест Маркетинг», ТОВ ЗТМ «Аріан», ВАТ «Факел», ДП ВАТ»Київський завол металовиробів ім.. Письменного».

Відповідно до  затвердженої распорядженням Кабінету Міністрів України від 31.12.2004р. № 979-р Концепції Державної цільової програми впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005-2015 роки передбачається впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на напрямках Київ – Жмеринка – Львів, Київ – Жмеринка – Одеса. Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів передбачає також розмежування вантажного та пасажирського руху.

Враховуючи зазначене, у Фастівському залізничному вузлі на перспективу передбачається:

будівництво ІІІ та ІV колій напрямку Фастів – Козятин з розв’язками;

будівництво ІІІ та ІV колій напрямку Фастів –Житомир з розв’язками;

будівництво контейнерного терміналу в смузі відведення біля 11 колії Миронівського парку станції Фастів – ІІ;

будівництво шляхопровідних розв’язок в місцях перетину залізничних ліній з автодорогами.

Автотранспортна мережа міста має добрий автомобільний зв'язок з автодорогами державного та регіонального значення:

Київ - Бишів - Фастів – Митниця з під’їздом до м. Васильків автодорога ІІ категорії, ширина проїзної частини 7-9 м, тип покриття – асфальтобетон, інтенсивність руху 2000 – 2500 автомобілів за добу;

Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенігородка автодорога ІІ категорії, ширина проїзної частини 9 м, тип покриття – асфальтобетон, інтенсивність руху 2000 автомобілів за добу;

Фастів –Дідівщина – межа області (на Брусилів) автодорога ІІ категорії, ширина проїзної частини 7-9 м, тип покриття – асфальтобетон, інтенсивність руху 2000 автомобілів за добу;

Фастів – Кожанка – Фурси – Яблунівка – Володарка автодорога ІІ категорії, ширина проїзної частини 7-9 м, тип покриття – асфальтобетон, інтенсивність руху 2000 автомобілів за добу.

Автомобільний зв’язок з селами Фастівського району здійснюється по дорогах з твердим покриттям.

Обслуговування населення міста пасажирськими перевезеннями здійснює автостанція ІІІ класу, яка забезпечує міжміські та приміські автобусні зв’язки.

Міжміські автобусні маршрути забезпечують перевезення пасажирів в м.Київ, Сквиру, Тетіїв, Житомир.

Приміські автобусні маршрути забезпечують перевезення пасажирів в села Велика Снітинка, Офірна, Клехівка, Кожанка, Веприк, Степове, Трилісси, Скригалівка.

Трудові ресурси

Таблиця №6

|  | Показники | Всього на території сільської ради |
| --- | --- | --- |
| Н | Всього населення | 48145 |
| Т | Всього працездатного населення | 29629 |
| А1 | Зайнятих в сільському господарстві | - |
| п | Непрацездатних інвалідів в працездатному віці | 1868 |
| в | Що навчаються з відривом від виробництва | 3091 |
| а | Зайнятих в особистому господарстві | 611 |
| Б | Працездатних, зайнятих у сфері обслуговування | 3845 |
| А2 | На підприємствах, розташованих в межах міської ради | 9176 |
| А3 | На підприємствах, розташованих за межами населених пунктів | 5746 |
| Т | Чисельність пенсіонерів, що працюють | 5292 |

Баланс трудових ресурсів

Таблиця №7

| № з/п | Назва показника | Постійне населення | Фактичне населення |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | осіб | % | осіб | % |
| 1. | Кількість населення | 48145 | 100 | 48517 | 100 |
|  | У тому числі у працездатному віці | 29629 | 61.5 | 29626 | 61.1 |
| 2. | Трудові ресурси м.Фастів, в тому числі: |  |  |  |  |
|  | - працездатне населення у працездатному віці | 29629 | 61.5 | 29626 | 61.1 |
|  | - особи у старшому за працездатний вік, зайняті в економіці міста | 5292 | 11.0 | 5292 | 10.9 |
| 3. | Сальдо трудової міграції |  |  |  |  |
|  | Всього трудових ресурсів у м. Фастів | 34921 | 72.5 | 34918 | 72.0 |
| 4. | Зайняте населення | 26363 | 54.8 | 26363 | 54.3 |
| 5. | Безробітні працездатного віку, в тому числі | 1203 | 2.5 | 1203 | 2.5 |
|  | - зареєстровані безробітні | 1002 | 2.1 | 1002 | 2.1 |
| 6. | Особи в працездатному віці, які навчаються з відривом від виробництва (учні, студенти,аспіранти, докторанти) | 3091 | 6.4 | 3091 | 6.4 |
| 7. | Інші ( працівники, що знаходяться у відпустках за вагітністю та зайнятості вихованням дітей; особи,зайняті в домашньому господарстві; особи творчих професій, особи які немають необхідності у працевлаштуванні та ін..) | 4264 | 8.9 | 4264 | 8.9 |
|  | Всього трудових ресурсів у м. Фастів | 34921 | 72.5 | 34921 | 72.0 |

Вікова структура населення на 01.01.2011 р.

Таблиця №8

| Населений пункт | Вiковi групи |
| --- | --- |
|  | 0-6 | 7-15 | 16-54 (55-60) | Старші 55-60 | Разом |
| м. Фастів | 4057 | 4636 | 33788 | 6036 | 48517 |
| Відсоток від загальної кількості | 8% | 10% | 70% | 12% | 100% |

Територіально-виробничий комплекс міста

М. Фастів є одним з найважливіших залізничних вузлів південно-Західної залізниці, знаходиться на перетині напрямків Київ – Жмеринка та Миронівка – Житомир та об’єднує дві залізничні станції – Фастів-І та Фастів-ІІ, моторвагонне депо та інші організації з обслуговування залізничного транспорту. Найкрупніші підприємства: моторвагонне депо, на якому працює 2,19 тис. чоловік, та ДП УДЦЗРП «Укррефтранс», на якому працює 1,47 тис. чоловік. Загальна чисельність зайнятих на залізничних підприємствах складає 3,95 тис. чоловік або 8,2% загальної чисельності населення міста.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку територіально-виробничого комплексу міста залишається реалізація заходів, спрямованих на зростання обсягів промислового виробництва. М. Фастів має високо розвинутий промисловий комплекс. Його основу складають 18 підприємств, на яких працює 3,30 тис. чоловік, що складає 6,8% загальної чисельності населення міста.

В структурі промисловості на даний момент переважає целюлозно-паперова та поліграфічна галузь, в якій зайнято 1,0 тис. чоловік. Галузь представлена підприємствами ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг», ПП «Ефф-систем» та ВАТ «Елопак-Фастів».

Другою за значенням галуззю промисловості є виробництво будівельних матеріалів. В місті розміщені такі промислові підприємства цієї галузі: ТОВ «Кнауф Гіпс», ТОВ «Кнауф Інсулейшн» та ЗАТ «Компанія «Флекс ПАК». На цих підприємствах працює 0,77 тис. чоловік.

Також в місті розвинута галузь виробництва машин та устаткування, яка представлена такими підприємствами: ТОВ НВО «Червоний Жовтень», ВАТ «Факел», ТОВ ф. «Промгазтехнологія», ДП «Промгазапарат», ВАТ «Електронагрівач». Загалом в галузі зайнято 0,67 тис. чоловік.

Легка промисловість міста представлена швейною фабрикою АТЗТ ФШП «Козак», де працює 0,10 тис. чоловік.

Харчова промисловість представлена пивзаводом ДП ЗАТ «Оболонь «Пивоварня Зіберта» та хлібокомбінатом ДП АТ «Київхліб «Фастівський хлібокомбінат». В харчовій промисловості міста зайнято 0,56 тис. чоловіки.

Територіально-виробничий комплекс міста представлений також такими галузями: хімічне виробництво (ТОВ «Завод технічних масел «Аріан»), виробництво деревини та виготовлення виробів з неї (ТОВ «Неопол-Ваші меблі»), металургія та оброблення металу (ДП ВАТ «Київський завод металовиробів ім. Письменного»), переробна (ТОВ «Полімер центр»).

На території міста розміщені установи та організації позаміського значення, діяльність яких виходить за межі міста. Це заклади та організації управління району, районні установи охорони здоров’я, установи та організації побутового обслуговування населення району. Чисельність працюючих у цих організаціях складає 1,59 тис. чоловік.

На даний час спостерігаються трудові поїздки в м. Фастів із найближчий сіл та з м. Фастова – в основному, до м. Києва. Чисельність жителів м. Фастова, які працюють за його межами, складає 5,7 тис. чоловік. Чисельність людей, які приїздять в м. Фастів на роботу з інших населених пунктів – близько 0,7 тис. чоловік.

Головними недоліками планувальної структури міста, що склалася:

проходження залізничного транспорту через місто та розміщення тут великого залізничного вузла, що обумовило труднощі транспортного сполучення населення з місцями прикладення праці;

відсутність раціональної магістральної мережі вулиць, що поєднували б житлові масиви центру та Заріччя між собою;

дрібна мережа кварталів, що створювала густу мережу вулиць і перехресть, недостатня їх ширина;

відсутність закінчених містобудівних ансамблів у центрі міста, а також розміщення тут окремих промпідприємств, винесення яких було необхідно передбачити;

наявність обмеженої кількості територій у межах існуючого міського середовища, які тільки незначною мірою задовольнять потребу, необхідну для житлового будівництва;

відсутність територій в місті для розташування нових і винесення існуючих підприємств харчового профілю;

відсутність місць відпочинку, та недостатність територій для занять спортом;

розташування у житловій забудові діючих кладовищ.

розвинений парк залізничних шляхів у місті, якій  розділяє його територію на окремі райони, які важко поєднуються між собою.

2.4. Характеристика структури та обсягів існуючого житлового фонду, об’єктів обслуговування, перелік об’єктів господарського комплексу, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного підготовлення і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів

Обсяги існуючого житлового фонду становлять 9305 садибних будинків та 126 багатоквартирних житлових будинків із загальною кількістю квартир –7734. Кількість загальної площі складає 891136  м². Житлова забезпеченість складає 18 м²/люд.

Структура поверховості житлового фонду представлена в таблиці №9:

Таблиця № 9

Структура поверховості житлового фонду

| Поверховість | Кількість будинків | Кількість квартир | Загальна площа, м² | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Садибна забудова |  |  |  |  |
| 1-3 | 9305 | 9305 | 651350 |  |
| Багатоквартирна забудова |  |  |  |  |
| 2 | 29 | 394 | 11820 |  |
| 3 | 14 | 352 | 11264 |  |
| 4 | 9 | 320 | 9600 |  |
| 5 | 43 | 3531 | 112992 |  |
| 6 | 32 | 42 | 1260 |  |
| 7 | 1 | 48 | 1440 |  |
| 9 | 1 | 3015 | 90450 |  |
| 10 | 1 | 32 | 960 |  |
| Разом | 130 | 7734 | 239786 |  |
| Всього | 9450 | 17039 | 891136 |  |

Система обслуговування

На сучасному рівні розвитку міста ще не склалась повноцінна система культурно-побутового обслуговування.

Є в наявності практично всі необхідні установи обслуговування, однак, вони розміщені нерівномірно в плані міста (головним чином, в центральному районі). В районах Журалівки, Снігурівки, Кадлубиці відсутні навіть елементи повсякденного обслуговування. Крім того їх потужність та фізичний стан не дозволяють створювати зручності у користуванні та забезпечити комфортні умови обслуговування. Та як наслідок, чисельність зайнятих в галузях обслуговування складає 3,9 тис. чоловік, тобто 8,0% від чисельності населення, що нижче середнього показника по міським поселенням України (16,5%).

Таке положення пояснюється політикою випереджувального розвитку містоформуючих галузей порівняно з галуззю обслуговування.

Крім того, близькість міста до Києва зумовила те, що потреби населення м. Фастова в культурно-побутовому обслуговуванні, особливо епізодичного користування, частково задовольняються за рахунок відповідних установ м. Києва.

На території міста з дошкільних установ на території міста розміщено 12 закладів:

«Теремок», «Ромашка», «Унава», «Зірочка», «Сонечко, «Казка», «Журавлик», «Джерельце»,»Берізка», «Малятко», «Дзвіночок»,  «Віночок»

Фастівський коледж МАУП, (Фастівський автомобільно - дорожний технікум),

Нижче в таблиці 10 наведений перелік та показники забезпеченості населення установами обслуговування.

Таблиця № 10

Перелік та показники забезпеченості населення установами обслуговування

| Назва установи | Одиниця виміру | Розрахункова норма | Місткість на 1 тис. жителів | % забезпе-ченості |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив | фактично |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дитячі дошкільні установи | місць | в межах 85% в залежності від демограф. структури | 1600 | 1876 |  |
| Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів | місць | 100% рівень охоплення дітей до 15 років | 6402 | 5432 |  |
| Школи-інтернати | місць | – |  |  |  |
| Позашкільні установи | % від загальної кількості школярів IV-VIII класів | 15,3% від загальної кількості школярів IV-VIII класів | 709 | 2250 |  |
| Професійно-технічні і середні спеціальні навчальні заклади | учнів | – |  |  |  |
| Стаціонари усіх типів | ліжко | 14,15 на 1 тис. жителів | 684 | 575 |  |
| Поліклініки | відвідувань за зміну | 24 | 1164 | 1000 |  |
| Станція швидкої допомоги |  |  |  | 4 |  |
| Аптеки | об’єкт | 0,09 |  | 11 |  |
| Молочні кухні | порція за добу на 1 дитину (до 1 року) | 4 |  | 2000 |  |
| Фізкультурно-спортивні споруди | га | 0,7-0,9 | 33,:6 | 17 |  |
| Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | 98,0 на 1 тис. жителів | 4074 | 3680 |  |
| Клубні установи та центри дозвілля | місць відвідування | 50 на 1 тис. жителів | 2400 | 1200 |  |
| Магазини, всього | м2 торгової площі | 230 м² торг. пл. на 1 тис. жителів | 11155 | 13967 |  |
| Магазини кулінарії |  |  |  | 100 |  |
| Ринковий комплекс | м2 торгової площі | 24-40 м2 торг. пл. на 1 тис. жителів | 1940 | 3730 |  |
| Заклади громадського харчування | місць | 40 місце на 1 тис. жителів | 1940 | 1255 |  |
| Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 9 роб. місць на 1 тис. жителів | 432 | 74 |  |
| Пральні | кг білизни за зміну | 98,2 кг за зміну на 1 тис. жителів | 4763 | 1500 |  |
| Хімчистки | кг речей за зміну | 9,2 кг речей за зміну на 1 тис. жителів | 446 | 446 |  |
| Лазня | місць | 5 місць на 1 тис. жителів | 242 | 200 |  |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0,39 на 1 тис. жителів | 22 | 18 |  |
| Відділення банку | операційна каса | 1 операційна каса на 10-30 тис. жителів | 5 | 6 |  |
| Відділення ощадбанку (філія) | операційне місце | 1 операційне місце на 1-2 тис. жителів | 24 | 20 |  |
| Організації та установи управління | об’єкт | – |  | 19 |  |
| Міські суди | робоче місце | 1 суддя на 30 тис. жителів | 2 | 4 |  |
| Пожежне депо | пожежна автомашина | 1 автомобіль на 5 тис. жителів | 10 | 3 |  |
| Готель | місць | 4,8 місць на 1 тис. жителів | 232 | 160 |  |
| Громадські вбиральні | прилад | 1 на 1 тис. жителів |  |  |  |
| Бюро похоронного обслуговування | об’єкт | Не менше 1 на 0,05 млн. жителів |  |  |  |
| Кладовище традиційного поховання | га | 0,24 на 1 тис. жителів |  | 14.4 |  |

На території міста виділені земельні ділянки  під поховання на кладовищах:

Інтернаціональне	63251м²;

Журавлівка	24211 м²;

Завокзалля	35773 м²;

Снігурівка	2178 м²;

Заріччя 	33585 м²;

Потіївка	6888 м²;

Єврейське	3,2753 га.

В основному поховання здійснюється на новому кладовищі на території Малоснітинської сільської ради, які надані в постійне користування Рішенням  від 13.03.1997 року 2/7 за №17. Державний Акт на право постійного користування землею І- КВ №001728. Під’їзд здійснюється по дорозі з твердим покриттям. По периметру ділянки викопано рів. На ділянці виділена площадка для будівництва господарських споруд.

Таблиця №11

Перелік об’єктів господарського комплексу

| № | Галузь | Підприємства | Продукція |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виробництво машин та устаткування | ТОВ НВО «Червоний Жовтень» | Хімічне обладнання із нержавіючої сталі та з емальованим покриттям |
|  |  | ВАТ «Факел» | Газовикористовуюче обладнання для промисловості, магістральних газопроводів, тепломережі та населення |
|  |  | ТОВ ф. «Промгазтехнологія» | Газовикористовуюче обладнання, опалювальні котли |
|  |  | ДП «Промгазапарат» | Газовикористовуюче обладнання, опалювальні котли |
|  |  | ТОВ «Завод нафтогазових технологій» | Газовикористовуюче та нафтопереробне обладнання |
| 2. | Целюлозна – паперова, поліграфічна промисловість | ТОВ « Компанія Юнівест Маркетинг» | Поліграфічна продукція: журнали,торгові каталоги, колекційні видання |
|  |  | ТОВ «Юнівест Препрес» | Поліграфічна продукція: журнали, календарі |
|  |  | ПП«Ефф - систем» | Поліграфічна діяльність, виробництво книжково – журнальної продукції |
|  |  | ТОВ «Юнівест Медіа» | Поліграфічна діяльність, виробництво друкарських форм, виконання фоторобот |
|  |  | ВАТ «Елопак–Фастів» | Упаковки типу «Пюр – Пак» для молочної, молочнокислої продукції та соків |
| 3. | Хімічне виробництво | ТОВ «Завод технічних масел «Аріан»» | Масла технічні |
| 4. | Виробництво деревини та виготовлення виробів з неї | ТОВ «Неопол – Ваші меблі» | Корпусні меблі з ДСП |
|  |  | ТОВ «Електронагрівач» | Електронагрівачі трубчасті, офісні та шкільні меблі |
| 5. | Металургія та оброблення металу | ДП ВАТ «Київський завод металовиробів ім. Письменного» | Металева сітка |
| 6. | Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарської продукції | ДП ВАТ «Київхліб» «Фастівський хлібокомбінат» | Хліб, хлібобулочні вироби |
|  |  | ДП ЗАТ «Оболонь» «Пивоварня Зіберта» | Пиво, безалкогольні напої |
| 7. | Текстильна промисловість | АТЗТ ФШП «Козак» | Швейні вироби: брюки, спідниці |
| 8. | Виробництво будівельних матеріалів | ТОВ «Крайзель – Будівельні матеріали» | Сухі будівельні суміші, система утеплення фасадів |

Таблиця №12

Перелік потенційних інвестицій на будівництво виробничих об’єктів

| Назва підприємства | Місце розміщення | Клас шкідливості | Кількість робочих місць | Площа , га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОВ «Кнауф Гіпс» ТОВ «Кнауф Інсулейшин» (Німеччина) Завод з виробництва теплоізоляційних матеріалів, сухих будівельних сумішей, гіпсокартону |  |  | 600 | 45 |
| ТОВ «Полімер центр» Підприємство з виготовлення тари таі упаковки з поліетилену | Промзона |  | 50 |  |
| ЗАТ «Компанія «Фалекс ПАК» Реконструкція цегельного заводу на підприємство з виготовлення стінових будівельних матеріалів | Промзона вул. Якубовського, 82 |  |  |  |

Через Фастівський залізничний вузол проходять міжнародні транспортні коридори – пан’європейські (Критські) №ІІІ (Берлін/Дрезден – Ворцлав- Львів –Київ), №ІХ (Гельсинки – С.Петербург/Москва – Київ –Кишинів – Бухарест – Димитровоград – Александропуліс) та затверджені Організацією Співдружності Залізниць коридори №3 (Згожелець –Мостиська – Львів – Жмеринка Київ – Москва), №5 (Хедьєшхалом – Захонь –Чоп – Чоп –Львів –Жмеринка –Київ – Харків –Пенза –Кокчетав – Достік -Ляньюганьган), № 8 (Фастів – Знаменка –Нижньодніпровськ –Вузол – Ліхая - Макат – Навої). А також вантажонапружена магістраль Центр – Західний кордон України (Нижньодніпровськ –Вузол –Знам’янка –Миронівка – Фастів – Житомир –Новоград – Волинський - Шепетівка – Здолбунів).

В межах міста розміщені дві залізничні станції Фастів –І та Фастів – ІІ.

Станція Фастів –І за обсягами та виду діяльності є сортувальною І класу.

Станція Фастів –ІІ – дільнична, ІІ класу.

Станції мають пасажирське на вантажне обладнання, розвинуте колійне господарство яке  представлено окремими парками: Київським, Фастівським, Житомирським, Миронівським, приміським.

Таблиця №13

| № п/п | Ділянки залізничних ліній | Розміри руху потягів ( пар потягів за добу) |
| --- | --- | --- |
|  |  | вантажних | пасажирських далекого прямування | приміських | всього |
| 1 | Фастів – І –Київ, двохпутєйний, електрофіцірований | 51 | 86 | 39 | 176 |
| 2 | Фастів – І –Казатін, двохпутєйний, електрофіцірований | 83 | 59 | 13 | 155 |
| 3 | Фастів – І –Казатін, двохпутєйний, електрофіцірований | 46 | 11 | 11 | 68 |
| 4 | Фастів – І –Житомир, однопутний, теплотяга | 5 | 1 | 4 | 10 |

Вантажообіг Фастівського вузлу складає 36000 тонн/місяць, пасажирообіг складає 43500 осіб/місяць

В північній частині міста на пересіченні залізниці з об’їзною автодорогою побудований шляхопровід.

Інші пересічення вулиць міста з залізницею здійснюються в одному рівні.

На станції Фастів – ІІ функціонує пішохідний перехід по тунелю, який здійснює пішохідний зв'язок житлового району Завокзалля з іншими житловими районами міста.

Міжміські та приміські автобусні маршрути від автостанції «Фастів» забезпечують АТП №.13211, АТП №.23265.

Внутрішні міські перевезення здійснюються автобусними маршрутами пасажирських перевезень загального користування м. Фастів:

Привокзальна площа – Кадлубиця;

Привокзальна площа – вул. Журавлина;

Привокзальна площа – 12 Грудня;

Привокзальна площа – вул. Квітнева;

Курган Слави – вул. Незалежності;

Привокзальна площа – Заріччя;

Привокзальна площа – Унава;

Привокзальна площа – Унава;

Привокзальна площа – Унава.

Зберігання автомобілів населення здійснюється на території гаражних кооперативів «Береговий» на 70 автомобілів, «Автолюбитель – 2» на 310 автомобілів, «Генератор» на 64 автомобілі вул. Лугова, «Автолюбитель – 6» на 17 автомобілів по вул.. Героїв Танкістів, «Автолюбитель – 5» на 330 автомобілів по вул.. Артема, «Зоряний» провулок Дачний 23 автомобілі.

Для обслуговування автомобільного транспорту на території міста розташовані чотири автозаправки, автомийка, шість СТО, облаштовані автобусні.

Водопостачання населення (31293 чол.), комунально – побутових та промислових підприємств здійснює КП «Фастівводоканал». Вода для забезпечення потреб міста подається з Волицького водозабору, який знаходиться на території лісу біля с. Волиця. Водозабір складається з 7 артезіанських свердловин продуктивністю по 60 – 120 м³/год, глибиною 25-32м. Водопровідні мережі м. Фастова 111,1 км складаються з чавунних і стальних труб діаметром від 50 до 500мм, технічний стан яких незадовільний.

Водовідведення стічних вод здійснюється на каналізаційні очисні споруди КП «Фастівводоканал» міської ради «Фастівводоканал».

Каналізаційні очисні споруди мають проектну потужність -31тис. м³/добу господарсько –побутових та промислових стічних вод . Фактично надходить 3,5 – 4,5 тис. м³/добу.

Принципова схема очищення, яка використовується на КОС – повна біологічна очистка стічних вод. Контроль за якістю очищення стоків здійснюється відомчою лабораторією, яка розташована на території КОС.

Теплопостачання житлових будинків садибної забудови здійснюється від місцевих генераторів тепла, що працюють на природному газі, багатоквартирних житлових будинків та громадських будівель від 35 котелень.

Газопостачання здійснюється природним газом від ГРС «Фастів - 1», ГРС «Фастів - 2 », ГРС «Радгосп Фастівський» Боярського управління ЛВУМГ м. Фастів  .

Електропостачання міста здійснюється від ПС110/35/10 кВ «Фастів -1». На території селища існує139 трансформаторних підстанцій загальною потужніст 45560 кВА, які перебувають на балансі ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго».

Схема санітарної очистки

Щорічно в місті утворюється близько 15 тис. т. твердих побутових відходів. Існуюча схема санітарної очистки м. Фастова включає збір, вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Сміттєпереробні підприємства, сміттєсортувальні станції на території міста та його приміської зони відсутні. Роздільного збору сміття у м. Фастові немає, пункти прийому вторсировини мало розповсюджені. Найближчий сміттєпернеробний завод розташований в м. Васильків.

В м. Фастові функціонує одне сміттєзвалище Фастівської міської ради, передане в оперативне користування Фастівському комбінату комунальних підприємств рішенням міської ради за № 15-ХХХІІ-ІV від 29.04.2005 року. Сміттєзвалище експлуатується з 1971 року, санітарно-захисна зона до житлової забудови – 500 м, витримана. Площа полігону 11,57 га, середньорічний об’єм завезених відходів 6938 м3. На сміттєзвалищі існує резерв території площею 7,3 га, розрахунковий термін експлуатації резерву 15 років.

До сміттєзвалища побудована дорога з твердим покриттям, є шлагбаум, дезбар’єр.  Сміттєзвалище частково огороджене з боку під’їзної дороги, з усіх сторін обваловане. Технологія видалення відходів – пошарове складування з глинистими прошарками. Водопровід та каналізація на сміттєзвалищі відсутні. Для спостереження за якістю підземних вод побудовано 5 спостережних свердловин, одна з яких не працює – замулена.

Сміттєзвалище будувалося за старими нормативами та не відповідає вимогам сучасних полігонів (ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування) за низкою показників. Крім того, сміттєзвалище створює загрозу забруднення атмосферного повітря, грунтів, поверхневих і підземних вод на площі, що значно перевищує розміри його СЗЗ. За даними МНС, на сміттєзвалищі накопичено 1,22 млн. т твердих побутових відходів, що перевищило норму заповнення діючої ділянки, а площа забрудненої ділянки складає 2,2 км2.

Таким чином, до основних проблем санітарної очистки території відносяться:

відсутність ефективної схеми роздільного збору сміття для вилучення сировинно-цінних матеріалів (паперу, скла, металу тощо) та сортувальної лінії ТПВ;

незадовільний стан існуючого сміттєзвалища, його переповненість, не відповідність діючим нормативам;

недостатня кількість пунктів прийому вторинної сировини;

застарілість контейнерного господарства та парку сміттєвозів;

відсутність станцій переробки побутового сміття сучасними методами (піролізні установки, компостування, брикетування, добування біогазу тощо);

невизначеність щодо поводження з будівельними, великогабаритними, специфічними відходами (медичні, елементи живлення тощо).

Вивіз рідких побутових відходів (РВП) здійснюється Фастівським комбінатом комунальних підприємств на каналізаційні очисні споруди КП «Фастівводоканал». Середньорічний обсяг відходів становить 2700 м³.

Еколого-містобудівна характеристика території

Для обґрунтованого прийняття рішення, відповідно до вимог нормативно-регламентуючих документів, проведена еколого-містобудівна оцінка території. В її складі проаналізовано комплекс проблем щодо освоєння міських територій, а також встановлено основні принципи використання природних ресурсів і окремих територій з урахуванням стану природного середовища, збереження рівноваги екосистем.

Розглянуто чинники, які регламентуються нормативно-правовими документами: Земельним і Водним Кодексами України, Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів (ДСП №173), ДБН 360-92**, Законом України про охорону навколишнього природного середовища, низкою нормативних актів і положень відомчого профілю.

До природних чинників віднесено природно-техногенні та природні процеси руйнівного характеру: зсуви, ерозія, просідання, затоплення та підтоплення території, тощо, а також природні комплекси і території рекреаційного призначення, які потребують створення охоронних зон.

Території, що зазнають впливу небезпечних геологічних процесів, потребують витрат на інженерні захисні заходи, додаткових витрат на інженерну підготовку території для нового будівництва.

До антропогенних чинників віднесені ті, що викликані виробничою та господарською діяльністю населення та обумовлюють обмежений режим використання території. До них відносяться санітарно-захисні зони промислових і комунальних підприємств, охоронні зони інженерних об’єктів, інженерних мереж.

Крім планувальних обмежень проаналізовано стан навколишнього середовища в частині постійних понаднормативних впливів. Комплексна еколого-містобудівна оцінка виконана також у графічному відображенні – «Схема планувальних обмежень», М 1 : 5000.

Природно-техногенні процеси

Розглянуто та враховано природно-техногенні процеси екзогенної групи, що найбільш небезпечні для території м. Фастова: підтоплення територій, заболочування, просідання ґрунтів, ерозія, зсуви, підробка території, зведені дані щодо яких розміщено в табл. 19.

Таблиця №19

Природно-техногенні процеси на території м. Фастова

| Назва процесу | Площа, га | Основні райони поширення |
| --- | --- | --- |
| Підтоплення | 564,8 | район Завокзалля, Фастів-2, Кадлубиця, Заріччя, Казнівка |
| Заболочування | 97,7 | Заплава р. Унава |
| Ерозія | 0,9 | Заплава р. Унава |
| Зсуви | - | Правому схилі р. Унава |
| Зсувонебезпечні території | 65,6 | Правому схилі р. Унава |
| Разом по м. Фастову* | 728,9 |  |

* - площа дана з урахуванням накладання поширення декількох процесів

В м. Фастові виявлені території понаднормативного забруднення атмосферного повітря хімічними речовинами та шумового впливу (п. 2.3 і 2.4).

Зони регламентованого обмеженого використання території

До цих територій відносяться санітарно-захисні та охоронні зони. СЗЗ встановлені «Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів» № 173 і «Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» № 239, спрямовані на захист житлової та громадської забудови від негативного впливу об(єктів, які є джерелами забруднення навколишнього середовища (хімічний, біологічний фізичний вплив).

В якості граничних умов і допущень при визначенні санітарно-захисних зон (СЗЗ) прийняті положення:

негативний вплив від джерел забруднення з урахуванням природоохоронних заходів на межі СЗЗ не повинен перевищувати гранично допустимий рівень;

межа СЗЗ встановлюється з урахуванням «рози вітрів»;

при розміщенні групи підприємств на суміжних територіях СЗЗ становлюється з урахуванням сумарного впливу всіх виробництв.

Розміри СЗЗ підприємств встановлено за даними Фастівської санітарно-епідеміологічної служби. Всього в місті нараховується 43 промислових підприємства І-V класів небезпечності, перелік яких наведено в додатку 5. Не дотримані вимоги щодо неможливості розміщення житлової забудови в межах санітарно-захисних зон підприємств на ТОВ НВО ФЗХМ «Червоний Жовтень» (нормативна СЗЗ – 100 м), Промвузла «Завокзалля», «Птахофабрики» та інших, орієнтовна площа житлової забудови в межах СЗЗ складає – 100,22 га.

В м. Фастові розташовано 7 діючих кладовищ (Інтернаціональне, Завокзальне, Снігурівське, два Журавлівських, Зарічанське, Нове) та одне закрите (Польське). Нормативні санітарно-захисні зони для діючих кладовищ становлять 300 м, для закритого – 50 м (згідно ДСП 173-96, ДСанПін 2.2.2.028-99). Нормативні вимоги щодо неможливості розміщення житлових будинків в межах СЗЗ дотримані лише на Новому кладовищі (біля Кургану Слави) та Журавлівському. Площа житлової забудови, що потрапляє в СЗЗ складає141,25 га.

Серед інших комунальних об’єктів слід відмітити:

сміттєзвалище Фастівської міської ради («Спецкомунтранс» Фастівського комбінату комунальних підприємств) з витриманою СЗЗ 500 м;

каналізаційні очисні споруди КП Фастівської міської ради «Фастівводоканал» з витриманою СЗЗ 400 м.

Санітарно-захисна зона від головних колій І-ІІІ категорії залізниці в межах міста становить 100 м (ДБН 360-92**, п. 7.8) і займає значну площу 542,4 га. СЗЗ не витримана по всьому своєму шляху по м. Фастову. Таким чином, в санітарно-захисні зоні від залізниці розміщено 60,7 га житлової садибно-дачної забудови. Перелік проблемних ділянок наведено в п. 2.4.1.

Охоронні зони інженерних мереж і споруд. Встановлюються у відповідності до будівельних норм і правил по проектуванню та вимог пожежної безпеки.

У межах територій, що розглядаються Генпланом, це:

охоронні зони  магістральних газопроводів 203,8 га);

охоронні зони повітряних ліній електропередач високої напруги (84,3 га);

Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги. Для  створення  сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а також  зменшення коливань стоку  вздовж річок, морів та навколо озер,  водосховищ     інших водойм встановлюються водоохоронні зони. Водоохоронна зона є природоохоронною територією господарської діяльності, що регулюється.  Зовнішні межі водоохоронних зон визначаються за спеціально розробленими проектами. В межах м. Фастова водоохоронні зони визначені згідно Водного кодексу України (ст. 87-88).

У відповідності з чинним законодавством і Земельним і Водним кодексами, виділяються землі водного фонду, де заборонене будь-яке будівництво, крім гідротехнічних споруд. Це прибережні захисні смуги (ПЗС) річки Унава, інших малих річок і водойм.

Прибережні захисні смуги встановлюються для підтримання сприятливого гідрологічного та гідрохімічного режимів, поліпшення санітарного стану об(єктів. Площа ПЗС р. Унава в межах міста Фастова встановлена у відповідності до проектів 1981 р. і складає 477 га,  а з врахуванням приток довжиною менше 10 км – 480,2 га. В цілому режими використання ПЗС в межах міста дотримані, проте після корегування, доопрацювання існуючих проектів, можливо, потребуватимуть розширення.

2.5. Аналіз відомостей про стан навколишнього природного середовища

2.5.1. Геологічне середовище і ґрунти

В межах міської території відмічається розвиток наступних несприятливих фізико-географічних та інженерно-геологічних процесів, які здійснюють негативний вплив на ділянки та об’єкти забудови, санітарно-епідеміологічне благополуччя населення та безпеку їх життєдіяльності:

підтоплення територій;

заболочування;

просідання ґрунтів;

ерозія;

зсуви;

підробка території.

Згідно даних Головного територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Київській області, територія м. Фастова не потрапляє до зон можливого катастрофічного затоплення та не є сейсмічно активною. Про це свідчить і Карта загального сейсмічного районування території України (згідно ДБН В.1.1-12:2006 „Строительство в сейсмических районах Украины”), де відображені величини сейсмічності, які необхідно враховувати при проектуванні і будівництві об’єктів і споруд різного рівня відповідальності.

Підтоплення території пов’язане з високим рівнем ґрунтових вод четвертинного водоносного горизонту, підпором ґрунтових вод водами р. Унава, водосховища в період паводків, інфільтрацією зливових та талих вод. Техногенним фактором, який спричиняє підтоплення є інфільтрація протікань з водо несучих комунікацій. Сумісна дія природних і техногенних чинників призводить до порушень режимів зволоження ґрунтів, погіршення їх фізико-механічних властивостей. До підтоплення ґрунтовими та поверхневими водами схильні район Завокзалля, Фастів-2, Кадлубиця, Заріччя, Казнівка.

Заболочення, яке поширене в заплаві р. Унава, призводить до утворення ґрунтів з домішкою органічних речовин, мулу, торфів і за торфованих ґрунтів, для яких властиві слабкі характеристики деформації та міцності.

Просідання ґрунтів пов’язане з наявністю в межах міської території лесоподібних ґрунтів, які залягають на вододілі і надзаплавних терасах річки. При замочуванні лесоподібні супіски, суглинки виявляють здатність до просідання, знижують деформаційні характеристики.

Ерозійні процеси, які проявляються утворенням ярів, балок активно розвинені на лівому і особливо на правому березі р. Унава. Розвиваються вони в умовах надлишкового зволоження, зливового характеру випадіння опадів та поширення лесоподібних ґрунтів. В забудовані частині міста яри місцями сплановані, по них прокладені вулиці. В східній частині міста, в районі садових ділянок і по вул. Горького в центральній частині розташовані яри з ростучими від вершками, місцями з крутими не задернованими схилами, глибиною 2,5-5,0 м.

Зсуви та зсувонебезпечні схили розвинені на правому схилі р. Унава. На схилах деформації охоплюють лесові та флювіогляціальні відклади, зміщення відбувається по крівлі глин. Утворюються зсуви внаслідок надлишкового насичення ґрунтів підземними водами, дії ерозії, порушення стійкості схилів, в тому числі внаслідок будівельних робіт та іншої господарської діяльності.

Порушені території (кар’єри, відвали, відстійники) після їх використання підлягають рекультивації і відновленню. На даних час в м. Фастові такі території відсутні.

Затоплення території відмічається в період високих паводків на відносно вузькій заплаві вздовж р. Унава до абсолютних відміток 15 та 160 м БС. У випадку катастрофічного затоплення внаслідок прориву дамби, за даними МНС України, площа затоплення складатиме 1,1 км2, кількість населення у зонах катастрофічного затоплення 1542 осіб.

В межах міста розташований підроблений масив, який виник у XVII ст. внаслідок будівництва тунелів від монастиря до річки та від річки до залізничного вокзалу. Тунелі прокладені в лесоподібних ґрунтах на глибинах 2,5-6,0 м, про що свідчать численні провали інструментів під час буріння, проте їх точне місце розташування невідоме та не відображене на планах міста.

Забруднення ґрунтів в м. Фастові має переважно локальний характер та пов’язане з діяльністю промислових підприємств. Згідно проведених лабораторних досліджень вміст аміаку, нітратів, хлориду, свинцю в ґрунті на межі санітарно-захисної зони сміттєзвалища не перевищував граничнодопустимих концентрацій. Відповідність нормативним вимогам за вмістом у ґрунті забруднюючих речовин виявлено в межах санітарно-захисної зони каналізаційних очисних споруд (500 м вище і нижче випуску стічних вод на березі річки Унава).

Поширення несприятливих фізико-географічних та інженерно-геологічних процесів значно ускладнює подальший розвиток міста та потребує застосування комплексу організаційних, гідротехнічних, інженерно-будівельних, лісомеліоративних та інших заходів.

схема

2.5.2. Водний басейн

Існуючий стан водокористування, охорони поверхневих і підземних вод в м. Фастові досить напружений. Обсяг забруднених зворотних вод, які скидались в водойми м. Фастова без очищення у 2009 р. складав 0,1 млн. м3.

Основними джерелами забруднення поверхневих вод є промислові підприємства міста, зокрема ВАТ „Факел”, ВАТ завод хімічного машинобудування „Червоний Жовтень”, КП ВКГ м. Фастів, ВАТ „Електронагрівач”, а також неефективна робота міських централізованих очисних споруд , внаслідок чого не доочищені стічні води скидаються в водні об’єкти.

Каналізаційні очисні споруди КП ФМР «Фастівводоканал» мають проектну потужність – 31 тис. м3/добу господарсько-побутових та промислових стічних вод. Фактично в 2011 році надходить 3,5-4,5 тис. м3/добу. Принципова схема очищення, яка використовується на КОС – повна біологічна очистка стічних вод. Контроль за якістю очищення стоків здійснюється відомчою лабораторією, яка розташована на території КОС. Проведеними в 2011 році перевірками установлено, що ефективність роботи очисних споруд м. Фастова є незадовільною. Регулярно відмічаються перевищення нормативних показників за мікробіологічними показниками, БСК-20, ХСК та вмістом аміаку в пробах води р. Унава у створах 500 м нижче і вище випуску стічних вод.

За результатами інструментально-лабораторного контролю якості поверхневих вод державною екологічною інспекцією Київської області за 2010 р. в усіх семи відібраних пробах води виявлено перевищення ГДК за завислими речовинами, водневим показником (рН), ХСК, БСК5, амонієм сольовим, фасфатами.

Протягом року зафіксовано випадок високого забруднення (вище 10 ГДК) по сполуках марганцю на рівні 11-17 ГДК у воді річки Унава, по сполуках цинку - 12-13 ГДК. Порівняно з 2009 роком у воді  р. Унава збільшився вміст сполук цинку, сполук марганцю, азоту амонійного. Перевищення нормативних показників якості води за мікробіологічними показниками спостерігається переважно влітку, в період цвітіння водойм.

Міські каналізаційні споруди є джерелом забруднення і для водоймищ, розташованих поряд із санітарно-захисною зоною очисних споруд (Сороче і Паліївщина, р. Снітка в с. В. Снітинка, водойма в с. М. Офірна), де зареєстровані аналогічні перевищення якісних показників.

В м. Фастові знаходяться 3 водоймища, утворені на руслі р. Унава, загальною площею 44 га, з них анофелогенна площа складає 6,4 га (14,5 %). Щільність малярійного комара у приміщеннях становить 0,1 на 1м2.

Якість питної води. КП «Фастівводоканал» забезпечує господарсько-питні потреби 65% населення міста. Вода для забезпечення потреб міста подається з волицького водозабору, який знаходиться в лісі біля с. Волиця. Водозабір складається з 7 свердловин продуктивністю по 60-120 м3/год, глибиною 25-32 м, які обладнані глибинними насосами та працюють цілодобово з профілактичним відключенням. Дебіт цих свердловин обмежений.

При здійсненні вибіркового державного санітарно-епідеміологічного нагляду за діяльністю КП КОР «Фастівводоканал» мікробного забруднення питної води, що подається населенню не виявлено. Санітарно-хімічні показники воли в 2011 році порівняно з 2010 значно погіршились.  З досліджених проб - 79,0 % виявились нестандартними, зокрема за вмістом заліза, де зафіксовано перевищення нормованого показника у 213 разів, кольоровості – у 7 разів, каламутності – у 16 разів. Однією з причин такої ситуації є незадовільний технічний стан водопровідних мереж та висока аварійність, а також недостатня якість водопідготовки.

Третина міського населення споживає воду з приватних шахтних криниць, де вона залежить від складу ґрунту та часто є нестандартною а мікробіологічними та хімічними показниками. За результатами перевірки Фастівською районною санітарно-епідеміологічною станцією у 2011 році перевищення вмісту нітратів виявлено у 57,1 % проб, за мікробіологічними показниками – у 66,7 % проб питної води з приватних криниць.

Результати аналізу проб питної води водопровідних мереж КП КОР «Фастівводоканал» та приватних криниць наведено в додатках (Додаток 1).

Таким чином, основними екологічними обмежуючими факторами розвитку м. Фастова в аспекті сучасного стану поверхневих і підземних вод, охорони і раціонального використання водних ресурсі є:

низька якість питної води централізованого водопостачання внаслідок недостатності водо підготовки (знезалізнення) та незадовільного технічного стану водопровідних мереж;

обмеженість водних ресурсів для питного водопостачання, зокрема обмежений дебіт свердловин, які використовуються для водопостачання;

низька якість питної води в приватних шахтних криницях зумовлена забрудненістю та недостатньою захищеністю водоносних горизонтів;

забруднення поверхневих вод, зокрема р. Унава внаслідок неефективної роботи міських каналізаційних очисних споруд та відсутності системи очищення дощових стоків, а також недотримання обмеженого режиму землекористування в водоохоронних зонах та прибережних захисних смугах.

2.5.3. Атмосферне повітря

Забруднення повітря є однією з актуальних проблем сучасних міст. В м. Фастові станом на 2010р. викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря становили 3897 т, з яких 95 % - викиди від пересувних джерел, переважно автотранспорту (табл. 14).

Таблиця №14

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря м. Фастова

| Характеристика викидів | 2000 р. | 2006 р. | 2007 р. | 2008 р. | 2009 р. | 2010 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальний обсяг, т | 2665 | 3043 | 4271 | 4683 | 4204 | 3897 |
| в т.ч. від стаціонарних джерел | 388 | 475 | 412 | 317 | 302 | 180 |
| пересувних джерел | 2277 | 2568 | 3859 | 4366 | 3902 | 3717 |
| щільність викидів на 1 км2, т | 62,0 | 70,8 | 99,3 | 108,9 | 97,8 | 90,6 |
| обсяг викидів на 1 людину, кг | 50,5 | 61,6 | 86,6 | 96,4 | 86,2 | 80,2 |

В порівнянні з 2000 роком співвідношення в структурі викидів між стаціонарними і пересувними джерелами за 10 років змінилось на 10% на користь пересувних. Проте такий розподіл зумовлений не лише збільшенням транспортних засобів у місті, але і значним, більше ніж вдвічі, скороченням промислових викидів. Загальне зростання викидів за останні десять років відбулося на 46 %, але після 2008 року спостерігається тенденція до поступового зменшення викидів, зумовлена, очевидно, економічними чинниками. Відповідно змінювались і такі показники як щільність викидів в розрахунку на 1 км2 (з 62,0 до 90,6 т) та викиди забруднюючих речовин в розрахунку на 1 людину (з 50,5 до 80,2 кг).

Промисловий комплекс м. Фастова викидає 90 % забруднюючих речовин Фастівського району, однак в структурі викидів Київської області, в порівнянні з іншими більш потужними промисловими центрами, їх частка складає лише 0,3 %.

Основними промисловими джерелами забруднення атмосферного повітря в місті є Кожанський цукровий завод, Триліський спиртзавод, Фастівський завод «Червоний жовтень». Близько половини викидів становлять неметанові леткі органічні сполуки, значна частка оксиду вуглецю, діоксинів азоту і вуглецю, а також метан, діоксид сірки та деякі інші забруднюючі речовини. Санітарно-захисна зона від ТОВ НВО ФЗХМ «Червоний Жовтень» до житлової забудови не витримана (100 м), що може призвести до перевищення значень граничнодопустимих концентрацій за деякими забруднюючими речовинами в місцях проживання населення.

Під час перевірок при проведенні досліджень проб атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони каналізаційних очисних споруд м. Фастова було виявлено перевищення ГДК вмісту аміаку в 1,1-1,36 рази, інших токсичних речовин не виявлено. На межі санітарно-захисної зони сміттєзвалища вміст в повітрі таких забруднюючих речовин як сірчаний ангідрид, окис вуглецю, діоксин азоту, аміак, пил, не перевищував встановлених граничнодопустимих концентрацій.

Стаціонарних постів спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті немає. Визначено 5 контрольних точок (Привокзальна площа, вул. Інтернаціональна, вул. Соборна, пл. Перемоги, вул. Л. Толстого), де ДЗ «Фастівська рай СЕС» МОЗ періодично проводить виміри забруднення атмосферного повітря від автотранспорту на вміст діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, окису вуглецю, пилу. В 2011 році перевищень максимальних граничнодопустимих концентрацій вищезазначених речовин в атмосферному повітрі не виявлено. За результатами вимірів, проведених у 2010 році були виявлені перевищення максимальних ГДК окису вуглецю в контрольній точці по вул. Соборній (при нормативі 5,0 мг/м3 зафіксовано 5,2 мг/м3 в 20 % проб), за період 2007-2009 роки перевищення оксиду вуглецю на 20-40 % фіксувалось на вул. Інтернаціональній, вул. Соборній, Привокзальній площі.

Щорічно проводиться і контроль стану забруднення атмосферного повітря навколо промислових підприємств (від 4 до 10 об’єктів) на різних відстанях від джерела забруднення в залежності від класу шкідливості підприємства. За період 2007-2010 роки – перевищень ГДК забруднюючих речивин не виявлено. У 2011 році зафіксований лише один випадок перевищення за вмістом аміаку на 38,5 % – на межі санітарно-захисної зони каналізаційних очисних споруд КП «Фастівводоканал» .

Таким чином, основним джерелом забруднення атмосферного повітря області є транспортні засоби, що перш за все, зумовлено збільшенням його кількості, погіршенням технічного стану автомобільного парку, незадовільною якістю палива, відставанням темпів розвитку вулично-шляхової мережі. Відсутність завершеної кільцевої дороги, зручних під’їзних шляхів до промислових підприємств м. Фастова та шляхопровідних розв’язок в місцях перетину автодоріг та залізничних ліній зумовлює інтенсивний рух вантажних та пасажирських транспортних потоків через все місто.

2.5.4. Фізичні фактори впливу

Шумове забруднення. Акустичне навантаження навколишнього середовища м. Фастова відбувається внаслідок роботи стаціонарних джерел (промислові підприємства, трансформаторні підстанції, котельні та ін.) та пересувних джерел впливу (залізниця, автотранспорт).

Шумовий вплив від стаціонарних джерел загалом не поширюється за межі санітарно-захисних зон  і не спричиняє негативної дії на санітарно-гігієнічне благополуччя населення.

Одним з найбільших джерел шумового впливу є залізниця, зважаючи на її значне поширення в межах м. Фастова (довжина залізничних колій складає 125 км), обсяги пасажирообігу – 1,5 млн. пас. км та вантажообігу 18700 млн. т км.

Нормативний рівень звуку від залізниці складає 100 дБ. При дотриманні меж санітарно-захисної зони від залізниці (100 м) при розташуванні житла шумовий вплив перевищує нормативний на 20-30 дБ. Основні колії Південно-Західної залізниці перетинають м. Фастів з північного сходу на північний захід. Забудова, яка прилягає з північного заходу, переважно відділена від залізниці промислово-комунальними територіями і не зазнає істотного шумового впливу.

З південного сходу вздовж залізниці розташована житлова забудова, переважно садибного типу, яка потрапляє в санітарно-захисну зону від залізниці та зазнає істотного шумового навантаження (перевищення нормативних показників на 20-30 дБ). В мікрорайоні Завокзалля (вул. Галафеєва та прилеглі до неї) відстань від найближчої осі колії до житлової забудови складає 30-50 м. Найбільш напружена ситуація склалась в мікрорайоні розташованому в межах вулиць: 8 Березня, Плеханова, Добролюбова, Кільцевої і Чапського, де житло з усіх боків оточене залізничними коліями. Приватна садибна забудова розташована на вулицях Трудова, Комарова, Челюскінців також зазнає деякого дискомфорту від залізничного шуму.

Однак, потрібно відмітити, що в зв’язку з характером забудови, хоча площа житлової забудови у зоні понаднормативного шуму і значна (близько 60,66 га), щільність населення, яке там проживає не велика. Для їх захисту необхідно передбачити низку шумозахисних заходів, основним з яких є встановлення шумозахисних екранів.

Автотранспорт є джерелом шуму в межах центральної частини міста (вул. Соборна, Шевченка, Орджонікідзе, Кірова, Комарова, Інтернаціональна, Толстого тощо), де Фастівською районною санітарно-епідеміологічною станцією проводяться виміри рівнів шуму в контрольних точках (Додаток 2). Багатоповерхова забудова в центрі м. Фастова, що розташована на відстані 10-20 м від автодоріг з найбільш напруженим рухом створює акустичний дискомфорт для значної кількості населення, де фіксуються постійні перевищення нормативних показників шумового навантаження на 2-5 дБ. При зростанні інтенсивності руху та збільшенні щільності населення в цих районах, необхідно вирішити питання з проведенням шумозахисних заходів.

Радіаційне забруднення.    В результаті аварії на ЧАЕС м. Фастів виявилось частково забрудненим цезієм-137 в концентраціях, які перевищують допустимі норми. Основною інформацією, яка використовується при розрахунку річної ефективної еквівалентної дози для населеного пункту, є:

середня щільність забруднення території радіоізотопами цезія, стронцію і плутонію;

концентрація радіо цезію в пробах молока і картоплі, яка визначається гама-спектрометричним методом.

При розрахунку річної сумарної ефективної еквівалентної дози враховуються дві складові: доза зовнішнього опромінення, доза внутрішнього опромінення. Величина річної дози зовнішнього опромінення прямо пропорційна щільності забруднення території радіо цезієм. Доза внутрішнього опромінення розраховується на основі середнього коефіцієнта значення концентрації радіоізотопів цезію в молоці і картоплі.

Річна сумарна ефективна еквівалентна доза для населеного пункту визначається як сума дози зовнішнього опромінення і сумарної дози внутрішнього опромінення.

Згідно «Дозиметричної паспортизації населених пунктів України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської аварії», яка проводилась з липня 1991 року по березень 1994 року лабораторією математичних модулів і радіаційного пронозу відділу дозиметричної і радіаційної гігієни Українського наукового Центру радіаційної медицини АМН України і погодженої Держкомгідрометом, Науковим комітетом радіаційного захисту України, а також затвердженої Міністерством охорони здоров’я України, забруднення і річна доза опромінення по м. Фастову складає 19-29 мбер (таблиця 15).

Таблиця №15

Радіаційне забруднення м.Фастова внаслідок аварії на ЧАЕС

| Дата паспор-тизації | Забруднення Cs137 + Cs 134 | Річна доза опромінення |
| --- | --- | --- |
|  | Грунт | Молоко | Картопля | Зовнішнього | Внутрішнього | Сумарного |
|  | Ки/км2 | нКи/л | нКи/кг |  | Cs | Sr | Pu | Сум. |  |
| 31.07.91 | 1,45 | 0,25 | - | 9 | 7 | - | - | 18 | 27 |
| 29.02.92 | 1,80 | 0,25 | - | 11 | 7 | - | - | 18 | 29 |
| 20.09.93 | 1,49 | 0,08 | 0,07 | 9 | 4 | 5 | - | 10 | 19 |

Згідно постанови № 106 від 23 липня 1991 р. м. Фастів віднесене до IV зони – посиленого радіоекологічного контролю. В цій зоні щільність забруднення ґрунтів ізотопами цезію від 1,0 до 5 Ки/км2, або стронцію 0,02-0,15 Ки/км2 за умови, що річна доза опромінення не перевищує 0,5 мЗВ (50 мбер).

В м. Фастові забруднення ґрунтів цезієм складало у 1993 році 1,49 Ки/км2, однак сумарна річна доза опромінення становила 19 мбер.  До 2011р. м. Фастів зберігає статус міста четвертої зони – посиленого радіологічного контролю за соціально-економічними факторами.

За результатами вибіркового дозиметричного контролю ДЗ «Фастівська рай СЕС» МОЗ (Додаток 3) на території м. Фастова та у контрольній точці по вул. Суворова, 9, перевищень нормативних рівнів не виявлено.

2.5.5. Зони екологічного ризику

До об’єктів екологічного ризику в м. Фастові відносяться промислові і комунальні об’єкти що спричиняють істотний негативний вплив на стан навколишнього середовища та санітарно-епідеміологічне благополуччя населення, або становлять потенційну загрозу, і у випадку аварійних ситуацій можуть призвести до забруднення навколишнього природного середовища, захворювання чи загибелі людей. Зонами екологічного ризику слід вважати територію поширення існуючого або потенційного впливу об’єктів екологічного ризику.

Істотний вплив на стан навколишнього природного середовища здійснюють ТОВ НВО ФЗХМ «Червоний Жовтень» (див. п. 2.3), каналізаційні очисні споруди КП ФМР «Фастівводоканал» та сміттєзвалище Фастівської міської ради.

В м. Фастові функціонують централізовані каналізаційні очисні споруд, санітарно-захисна зона від яких складає 400 м та є нормативно витриманою. Каналізаційні очисні споруди мають проектну потужність – 31 тис. м3/добу господарсько-побутових та промислових стічних вод. Фактично у 2011 році на споруди надійшло і очищено 3,5-4,5  тис. м3/добу. Принципова схема очищення, яка використовується на КОС  - повна біологічна очистка стічних вод. Контроль за якістю очищення стоків здійснюється відомчою лабораторією, яка розташована на території КОС. Проведеними в 2011 році перевірками установлено, що ефективність роботи очисних споруд м. Фастова є незадовільною. Таким чином, даний об’єкт є основним джерелом забруднення р. Унава, крім того може викликати забруднення атмосферного повітря і ґрунтів за межами санітарно-захисної зони.

В м. Фастові функціонує одне сміттєзвалище, що підпорядковується Фастівському комбінату комунальних підприємств з 2005р. Сміттєзвалище експлуатується з 1971 року, санітарно-захисна зона до житлової забудови витримана і складає 500 м. До сміттєзвалища побудована дорога з твердим покриттям, є шлагбаум, дезбар’єр. Сміттєзвалище частково огороджене з боку під’їзної дороги, з усіх сторін обваловане. Технологія видалення відходів  - пошарове складування з глинистими прошарками. Водопровід і каналізація на сміттєзвалищі відсутні. Для здійснення спостережень (моніторингу) за якістю підземних вод побудовано 5 спостережних свердловин, одна з яких замулена і не працює. Даний об’єкт не відповідає вимогам, які висуваються до полігонів складування твердих побутових відходів та є джерелом постійного забруднення ґрунтів і підземних вод, а також може спричиняти забруднення атмосферного повітря за межами санітарно-захисної зони. За даними МНС, обсяг накопичення ТПВ на полігоні складає 1,22 млн. т і перевищує норму заповнення сміттєзвалища, що призводить до забруднення території на площі 2,2 км2.

КП Фастівської міської ради «Фастівводоканал» відноситься до хімічно небезпечних об’єктів (ІІІ ступінь) внаслідок зберігання хлору (1 т.), що у випадку аварійної ситуації може призвести до хімічного забруднення 2,5 км2 території міста.

До об’єктів, які становлять потенційну небезпеку на території міста слід віднести підприємства, де зберігаються джерела іонізуючого випромінювання (табл. 7) та пожежо вибухонебезпечні речовини (табл. 16).

Таблиця №16

Джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) на території м. Фастова

| Назва об’єкта | Адреса | Коротка хар-ка об’єкта | Категорія радіаційної небезпеки | Кількість ДІВ, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фастівська ЦРЛ | вул.Толстого, 11 | Рентген-кабінети | ІІІ | 8 |
| МВВК «Магнум» | вул. 1-го Травня, 11 | Стоматологічний кабінет | ІІІ | 1 |
| ПП фірма «Аліса» | вул. Толстого, 5 | Стоматологічний кабінет | ІІІ | 1 |

Таблиця №17

Об’єкти потенційної екологічної небезпеки (пожежовибухонебезпечні)

| Назва об’єкта | Адреса | Небезпечна речовина | Кількість небезпечної речовини, т | Зона ураження, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОВ «Фастівське ХПП» | м. Фастів, вул. Соборна, 2 | Горючий пил, природний газ | 78 | 0,78 |
| Нафтобаза ТОВ «Срібний карат» | м. Фастів, вул. Червоний шлях, 8 | ЛЗР1, ГР2 | 22000 | 4,5 |
| Нафтобаза ДП «Інвестфаст» | м. Фастів, вул. Кожанське шосе, 1 | ЛЗР, ГР | 8000 | 3,3 |
| АЗС ТОВ «Нафтогаз екоїл» | м. Фастів, вул. Якубовського | ЛЗР, ГР | 48 | 2,67 |
| АЗС «Петролеум Фаст» | м. Фастів, вул. Щербакова | ЛЗР, ГР | 52 | 1,8 |
| АЗС ПП «Вирій» | м. Фастів, вул. Бишівська | ЛЗР, ГР | 28 | 0,6 |
| АЗС ПП «Вирій» | м. Фастів, вул. Щербакова | ЛЗР, ГР | 28 | 0,8 |
| АЗС ПП «Вирій» | м. Фастів, вул. В. Снітинська | ЛЗР, ГР | 28 | 0,92 |
| АЗС ТОВ «Нафта-ЛТД» | м. Фастів, вул. Ч. Шлях | ЛЗР, ГР | 40 | 1,3 |
| Газонаповнювальна станція | м. Фастів, вул. К. Маркса, 2 | Пропан | 6 | 0,5 |
| АГНКС | Промзона Завокзалля | Метан | 5 | 0,6 |
| ЗАТ «Фастівський КХП» | м. Фастів, вул. Кожанське шосе, 1 | Горючий пил | 15 | 1,1 |
| ДП «Фастівський Хлібокомбінат» | м. Фастів, вул. Соборна, 43 | Борошно | 5 | 0,2 |
| ВАТ «Факел» | м. Фастів, Промзона Завокзалля | Природний газ | 2 | 0,05 |
| КП «Фастівської міської ради «Фастівводоканал» | м. Фастів, вул. Чичеріна, 15а | Хлор | 1 | 0,7 |
| ВАТ «Елопак» Фастів» | м. Фастів, вул. В.Снітинська, 67 | Природний газ | 50 | 0,01 |
| АЗС ТОВ «Алано-плюс» | м. Фастів, вул. В.Снітинська | ЛЗР, ГР | 42 | 0,8 |
| ЗТМ3 «Аріан» | м. Фастів, Промзона | ГР | 2000 | 1,1 |
| АГЗП4 ПФ «Кобза» | м. Фастів, вул. Ч. Шлях | Пропан | 5,5 | 0,05 |
| АГЗП | м. Фастів, вул. В.Снітинська | Пропан | 5,5 | 0,05 |

1ЛЗР – легкозаймисті рідини;  2ГР – горючі рідини;

3ЗТМ – завод технічних масел; 4АГЗП – автомобільний газозаправочний пункт

Отже, на території м. Фастова працює 3 установи, де зберігаються джерела іонізуючого випромінювання та 20 підприємств, які зберігають небезпечні речовини. Майже половина з них відноситься до нафтохімічної галузі та зберігають легкозаймисті та горючі рідини (9 об’єктів), ще на семи – зберігаються вибухонебезпечні гази (природний газ, пропан, метан), на території КП «Фастівводоканал» зберігається хлор.

Всі об’єкти, які становлять потенційну екологічну небезпеку, контролюються органами МНС (Головне територіальне управління в Київській області) на відповідність дотримання Правил пожежної безпеки в компанія, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України (Наказ Мінпалива і енергетики України від 26.07.2005, № 343) та інших нормативних документів.

Основними проблемними питаннями м. Фастова з ліквідації зон екологічного ризику є наступні:

незадовільна робота каналізаційних очисних споруд, потреба в невідкладній їх реконструкції;

перевищення норми накопичення твердих побутових відходів міського сміттєзвалища та необхідність освоєння додаткових площ для складування ТПВ і реконструкції сміттєзвалища в сучасний полігон;

дотримання норм зберігання і поводження з пожежо - вибухонебезпечними речовинами (або заміна їх на більш безпечні) та джерелами іонізуючого випромінювання на підприємствах міста;

дотримання нормативних санітарно-захисних зон та зменшення негативного впливу підприємств, в санітарно-захисних зонах яких розташована житлова забудова  (ТОВ НВО ФЗХМ «Червоний Жовтень»).

2.5.6. Природно-заповідний фонд та екологічна мережа

В межах м. Фастова знаходиться лише один об’єкт природно-заповідного фонду – парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення (ПСММ) «Молодіжний» площею 14,02 га (Додаток 4). В складі регіональної екологічної мережі природні угіддя та об’єкти природно-заповідного фонду міста (озеленені території заплави р. Унава, мережі парків, скверів, бульварів тощо) пов’язані з приміськими територіями.

Безпосередньо з південного заходу до міської межі прилягає лісовий заказник загальнодержавного значення (ЗЛЗД)  «Урочище «Унава» площею 974 га, що з одного боку є обмежуючим фактором розвитку міста в цьому напрямку, з іншого – забезпечує екологічну рівновагу на прилеглих територіях. В північно-західному напрямку від м. Фастів знаходиться гідрологічний заказник місцевого значення (ЗГМ) «Урочище «Кончаки», в північному – дві ботанічні пам’ятки природи місцевого значення (ППБМ) («Вікова сосна» та «Дуб черешчатий» («Дуб звичайний»)), в південному – парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Фастівський» площею 33 га та ландшафтний заказник місцевого значення (ЗЛандМ) «Кожанська балка» - 50 га. Природний каркас екологічної мережі Фастівського району разом з об’єктами природно-заповідного фонду формується яружно-балковими землями вкритими природною рослинністю, заплавними територіями річок, мережею полезахисних лісосмуг та інших захисних лісонасаджень, а також слабо зміненими природними територіями, такими як сіножаті, пасовища та інші.  Всі об’єкти ПЗФ Фастівського району представлені в табл. 18.

Таблиця №18

Об’єкти природно-заповідного фонду м. Фастова і Фастівського району

| Назва об’єкту ПЗФ | Площа, га | Місцезнаходження | Рішення про визнання |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗЛЗД "Урочище "Унава" | 974,0 | Волицька сільська рада, Фастівський район ДП „Фастівське лісове господарство" | Указ Президента України від 20.08.96р. і №751/96 |
| ЗЛандМ "Кожанська балка" | 50,0 | Малополовецька сільська рада, Фастівський район Малополовецька сільська рада | Рішення 16 сесії 21 скликання від 10.03.94р. |
| ЗГМ Урочище "Кончаки" | 72,0 | Дідівщанська сільська рада, Фастівський район ДП „Фастівське лісове господарство" | Рішення 16 сесії 21 скликання від 10.03.94р. |
| ППБМ Вікова сосна | 0,02 | Дорогинська сільська рада, Фастівський район ДП „Фастівське лісове господарство" | Рішення Київського облвиконкому №118 від 28.02.72р. |
| ППБМ Дуб черешчатий | 0,02 | Волицька сільська рада, Фастівський район ДП „Фастівське лісове господарство" | Рішення Київського облвиконкому №524, 1968 р |
| ПСММ Фастівський | 33,0 | Бортниківська сільська рада. Фастівський район ДП „Фастівське лісове господарство" | Рішення Київського облвиконкому №118 від 28.02.72р. |
| ПСММ Молодіжний | 14,02 | Фастівська міська рада, Фастівський район Міський відділ освіти | Рішення тринадцятої сесії Київської обласної ради XXIII скликання від 5.10.2000р. № 231-13-ХХІІІ |

Всього в Київської області станом на 01.07.2011 р. налічується  185 території та об’єктів природно-заповідного фонду, серед яких 23 мають загальнодержавне значення та площа яких складає близько 72,8 тис. га, інші 162 об’єкти  мають місцеве значення та займають площу близько 51,6 тис. га. Схема регіональної екологічної мережі Київської області розробляється згідно Регіональної Програми формування екологічної мережі в Київській області на 2012-2020 рр. Відповідно до наданих в ній пропозицій в межах Фастівського району пропонується створити 4 нові об’єкти ПЗФ, зокрема і ботанічний заказник місцевого значення «Фастівський».

Основні напрями природоохоронної діяльності м. Фастова:

збереження існуючих об’єктів ПЗФ, винесення їх меж в натру та забезпечення відповідного режиму природокористування в них;

забезпечення формування екологічної мережі шляхом підтримання безперервності озеленених територій з приміськими;

резервування нових ділянок для створення нових об’єктів природно-заповідного фонду.

2.6. Аналіз ресурсного потенціалу, тенденцій розвитку населеного пункту та прилеглих територій.

Аналіз сучасного стану міста, дані органів управління, підприємств, установ, проектні розробки в різних галузях господарського комплексу та приміської зони покладено в основу перспективного розвитку населеного пункту.

Проектним рішенням приміської зони м. Києва визначено місце міста в економічному комплексі Київської області, як перспективного населеного пункту, що має умови розміщення різного виду підприємств і установ, крім тих, що мають шкідливе виробництво.

Територіальні ресурси для розташування виробничо-складського будівництва склалися в південній та східній території міста.

Територіальні ресурси для розвитку сельбищних територій за рахунок територій реконструкції, території воєнної частини,а також за рахунок територій, які  розміщені в східній частині території міської ради на землях, які знаходяться у приватній власності громадян.

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

3.1. Основні пріоритети та цільові показники соціального і демографічного розвитку території населеного пункту з метою формування повноцінного життєвого середовища

Чисельність населення м. Фастова складає 48145 чоловік, фактичного – 48517 чоловік., динаміка якого за останні роки показана в табл. 10, складає 11217 чоловік. Коефіцієнт сімейності складає 2.8.

Характеристика змін загальної чисельності населення

Таблиця 20

| Роки | Населення | Різниця |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 50059 |  |
|  |  | -514 |
| 2007 | 49545 |  |
|  |  | -455 |
| 2008 | 49090 |  |
|  |  | -213 |
| 2009 | 48877 |  |
|  |  | -193 |
| 2010 | 48684 |  |
|  |  | -167 |
| 2011 | 48517 |  |
| Разом | 294772 | -3084 |
| Середнє за 6 років | 49128 | -514 |
| Середньорічний відсоток руху населення |  | 1.7 |
| Значення функції при т=20 років |  | 1.401 |

На основі характеристики змін загальної чисельності населення м. Фастів з 2006 по 2011 рік намітились тенденції до його зменшення.

Передбачити всі нюанси розвитку міста  в нових економічних умовах, які проводяться в Україні, практично неможливо, тому, враховуючи територіальні можливості, містобудівну ємність території селища, чисельність населення міста визначається на основі існуючої та проектної кількості квартир різної структури з коефіцієнтом сімейності 3.

Враховуючи планувальні обмеження для розвитку житлових територій, можливо залучити 706,84 га з яких за типом житлової забудови передбачається:

під багатоповерхову забудову	15,99 га;

під блоковану забудову	22,12 га;

під садибну	471,56  га

З врахуванням коефіцієнта сімейності 3.0, визначеного для Київської області, прогнозована чисельність населення приведена в таблиці № 21:

Перспективна структура житлового фонду

Таблиця №21

| Поверховість | Кількість будинків | Кількість квартир | Загальна площа, м² | Населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І етап |  |  |  |  |
| Існуюча садибна забудова |  |  |  |  |
| 1-3 | 10599 | 10599 | 651350 | 26844 |
| Нова садибна забудова | 647 | 647 | 77640 | 1941 |
| Разом | 12540 | 12540 | 728990 | 28785 |
| Існуюча багатоквартирна забудова |  |  |  |  |
| 2 | 29 | 394 | 11820 | 1103 |
| 3 | 14 | 352 | 11264 | 986 |
| 4 | 9 | 320 | 9600 | 896 |
| 5 | 43 | 3531 | 112992 | 9887 |
| 6 | 32 | 42 | 1260 | 118 |
| 7 | 1 | 48 | 1440 | 134 |
| 9 | 1 | 3015 | 90450 | 8442 |
| 10 | 1 | 32 | 960 | 90 |
| Разом | 130 | 7734 | 239786 | 21656 |
| Нова Багатоквартирна забудова 9-10 поверхів | 21 | 1805 | 144400 | 5415 |
| Нова блокована забудова | 48 | 48 | 3840 | 144 |
| Всього по І етапу | 12739 | 22127 | 1117016 | 56000 |
| Після 2030 р. |  |  |  |  |
| Нова садибна забудова | 4465 | 4465 | 535800 | 13397 |
| Нова блокована на житлова забудова | 30 | 201 | 16080 | 603 |
| Разом | 4495 | 4666 | 551880 | 14000 |
| Всього за генеральним планом | 17234 | 26793 | 1757135 | 70000 |

Для розрахунків приймається на етап 56 тис. чол. за генеральним планом 70000 чоловік населення.

Система громадського обслуговування

В м. Фастів з існуючих закладів культурно-побутового призначення, що знаходяться в хорошому стані, містобудівною документацією зберігаються і використовуються за прямим призначенням.

Обсяги будівництва, потужність підприємств обслуговування визначені в таблиці №11 на підставі вимог ДБН 360-92**.

Для розрахунків на розрахунковий період прийнято 10 дітей однієї вікової групи на 1 тисячу жителів.

Розміщення нового житлового будівництва

Таблиця №22

| № ділянки | Адреса | Територія, га | Існуюче використання ділянки | Вид житлової забудови | Орієнтовна кількість населення | Обсяг житлового будівництва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Загальна площа квартир | Загальна площа житлового будівництва, м2 |
| 1 | вул. Тараса Шевченко | 0.92 | Садибна забудова | Багатоквартирна забудова | 270 | 7182 | Етап |
| 2 | вул. Заводська | 1.22 |  | Багатоквартирна забудова | 432 | 11284 | Етап |
| 3 | вул. Куйбишева, Червоноармійська | 1.67 | Садибна забудова | Багатоквартирна забудова | 600 | 21280 | Етап |
| 4 | вул.. Соборна | 0.18 | Садибна забудова | Багатоквартирна забудова | 180 | 4788 | Етап |
| 5 | вул. Інтернаціоналістів | 9.78 | Міноборони | Багатоквартирна забудова | 3165 | 79230 | Етап |
| 6 | провул. Річний | 1.16 | Вільна від забудови | Багатоквартирна забудова | 408 | 11060 | Етап |
| 7 | вул.. Куйбишева | 1.06 |  | Багатоквартирна забудова | 360 | 9576 | Етап |
| 8 |  | 337,36 | Особисті селянські господарства ООО «Унавський» | Садибна забудова | 13397 | 535800 | Після 2030 р. |
| 9 |  | 4,1 | Міноборони | Блокована забудова | 144 | 3840 | Етап |
| 10 |  | 18,02 | Особисті селянські господарства ООО «Унавський» | Блокована забудова | 603 | 16080 | Після 2030 р. |

Таблиця №23

ПОТРЕБА  В  ЗАКЛАДАХ  КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ

| Назви закладів | Розрахункова норма | Одиниця вимірю-вання | Загальна місткість, зумовлена розрахунковою нормою | Кількість населення, що обслуговується, тис. чол. | В тому числі розміщуються |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | І етап | після 2030 р. | в існуючих будівлях | в будівлях, визначених під реконстр | в нових будівлях |
|  |  |  |  |  |  | І етап | після 2030 р. | І етап | після 2030 р. | І етап | після 2030 р. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дитяча дошкільна установа | не менше 65(75)% | дітей | 2236 | 56 | 70 | 1876 | - | - | - | - | 490 |
| Початкова школа | 100% рівень охоплення дітей | учнів | 9240 | 56 | 70 | 5432 |  | 1960 |  |  | 1848 |
| Основна школа | 100% рівень охоплення дітей | учнів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старша школа | не менше 50% | учнів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позашкільні установи | 15,3% від загальної кількості школярів IV-VIII класів |  | 1413 | 56 | 70 | 2250 | - | - | - | - | - |
| Поліклініка, амбулаторія | 24 відвід. за зміну на 1 тис. жителів | відвід | 1680 | 56 | 70 | 1000 | - | - | - | 344 | 336 |
| Аптека (категорія VІ) |  | об’єкт | 11 | 56 | 70 | 11 | - | - | - | - | - |
| Дільнична лікарня | 8 ліжок на 1 тис. жителів | ліжок | 991 | 56 | 70 | 575 | - | - | - | 217 | 199 |
| Станція швидкої допомоги | 1 автомобіль на 10 тис. жителів | автомобіль | 7 | 6 |  | 4 | - | 2 | - | - | 1 |
| Стадіон | 0,7 на 1 тис. жителів |  | 49 | - | - | 17 |  |  |  | 22 | 10 |
| Спортивний зал | 98 м2 на 1 тис. жителів |  | 6860 | -«- | -«- | 3680 |  |  |  | 394 | 2786 |
| Басейн | 48 м2 на 1000 чол. |  | 3360 | -«- | -«- |  |  |  |  | 2688 | 672 |
| Бібліотека |  |  | 280 | -«- | -«- | 24 | 200 |  |  | - | 80 |
| Магазини | 230 м2 торг.пл. на 1000 чол |  | 16100 | -«- | -«- | 13967 | - | - | - | - | 2133 |
| Магазин кулінарії | 6м2 торг.пл. на 1000 чол. |  | 420 | -«- |  | 100 |  |  |  | 226 | 84 |
| Ринковий комплекс | 40м2 торг.пл. на 1000 чол. |  | 2800 |  |  | 3730 |  | 2240 |  |  | 560 |
| Підприємство громадського харчування | 40 місць на 1000 чол. |  | 2800 |  |  | 1255 |  |  |  | 985 | 400 |
| Підприємство побутового обслуговування | 9 робочих місць на 1000 чол. |  | 630 |  |  | 74 |  |  |  | 358 | 198 |
| Пральня | 120 кг білизни за зміну на 1000 чол. |  | 8400 |  |  | 1500 |  |  |  | 5220 | 1680 |
| Хімчистки | 11,4 кг речей за зміну на 1000 чол. |  | 798 |  |  | 446 |  |  |  | 192 | 160 |
| Лазня | 5 помивочних місць на 1000 чол. |  | 350 |  |  | 200 |  |  |  | 80 | 70 |
| Відділення зв’язку |  | Об’єкт | 27 |  |  | 18 |  |  |  | 6 | 3 |
| Відділення банку | операційна каса на 10 тис. чол. |  | 7 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 1 |
| Відділення ощадбанку | операційне місце на 2 тис. чол. |  | 35 | 28 |  | 20 |  |  |  | 8 | 7 |
| Організації та установи управління |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| Міські суди | 1 суддя на 30 тис. жителів |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Юридична консультація | 1 юрист-адвокат на10 тис. чол. |  | 7 |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 1 |
| Нотаріальна контора | 1 нотаріус на 30 тис. чол. |  | 7 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |
| Пождепо | на 6,5 тис. жителів – 1 автомашина |  | 11 |  |  | 3 | 3 |  |  | 8 |  |
| Готель | 4,8 місць на 1 тис. жителів |  | 336 |  |  | 160 |  |  |  | 109 | 67 |
| Громадська вбиральня |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 56 | 14 |
| Кладовище | 0,24 га на 1 тис. жителів |  | 16,8 | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Цільові показники і галузева структура економічної діяльності та зайнятості населення

Містоутворююча група м. Фастів складає 61%.

У сфері обслуговування працює 8% працездатного населення.

На підприємствах в межах населеного пункту працює 17% працездатного населення.

Враховуючи ці показники, генеральним планом передбачається подальший розвиток господарчого комплексу міста на період генерального плану за рахунок освоєння нових територій, передбачених для розміщення підприємств, на які виготовлено будівельні паспорти та розроблена проектна документація. Надалі в виробництві, капітальному будівництві та культурно-побутовому обслуговуванні буде залучатися більше населення.

Загальна чисельність працюючих в виробничо-складському господарстві та транспорті збільшиться до 15 тис. чоловік.

Розвиток виробництва  в галузевому розподілі представлений:

харчовою промисловістю;

легкою промисловістю;

промисловістю будівельних матеріалів;

виробництвом з обробки харчових продуктів;

виробництвом сільгосппродукції;

зберіганням товарної продукції;

машинобудуванням;

виробництвом деревини  та виробів з дерева;

поліграфічною промисловістю;

хімічною та нафтохімічною промисловістю.

В першу чергу пропонується найбільш активний розвиток південного та східного виробничо-комунального району.

3.3. Території, які необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, території спільних інтересів суміжних територіальних громад

Концепція генерального плану м. Фастів , у зв’язку з дефіцитом територіальних ресурсів, передбачає адміністративно-територіальний перерозподіл за рахунок території, які входять до адміністративних меж міста та розширення меж за рахунок територій на яких велася забудова територій в розвиток міста, для поліпшення планувальної організації та структури економічної бази, визначення основних соціальних нормативів та екологічних вимог.

Тому до території міста, яка історично склалася, передбачається приєднати території з півночі до житлового району Снігурівка  24.8344 га, з північного заходу  до житлового району Кадлубиця 15.5270 га із земель Малоснітинської сільради, з заходу 106.4704 га із земель Веприцької сільради, з  півдня 5.9050 га, за рахунок земель Червоняньської сільради та 60 га для з’єднання території житлового району Потіївка з територією міста із земель Бортниківської сільради що складатиме 176,5га.

Таким чином територія міста  за генеральним планом становить 4562,5 га.

3.4. Перспективна планувальна структура та функціональне зонування

Перспективна планувальна структура міста обумовлена природними та містобудівними умовами а саме розташування міста по обох берегах річки Унава, долина  якої досить живописна, розчленованістю території міста залізницею, наявністю об’єктів культурної спадщини.

На основі проведеного комплексного містобудівного аналізу території м. Фастів містобудівною документацією, як одним з основних напрямків розвитку населеного пункту, передбачається упорядкування та розвиток функціональних зон − житлової, установ громадського обслуговування, виробничої, комунально-складської, зелених насаджень загального користування.

Відповідно до історико – архітектурного опорного плану міста Фастів, розробленого в складі генерального плану за окремим завданням, визначений історичний ареал міста площа якого складає 220 га.

Межі історичного ареалу м. Фастова охоплюють охоронну зону парку «Молодіжний», далі по вул. Радянській проходять до вул. Соборної; по вул. Соборній до перетину з вул. Героїв Танкістів – по вул. Героїв Танкістів до вул. Зарічної й охоплюють межі зон регулювання забудови Покровської церкви та костьолу св. Миколая.

У межах історичного ареалу пріоритетним напрямом містобудівної діяльності є збереження традиційного характеру середовища, охорона та раціональне використання розташованих у його межах пам’яток і об’єктів культурної спадщини, збереження містоформуючої ролі культурної спадщини.

В місті існує необхідність в подальшому розвитку житлового будівництва.

Нове будівництво здійснюється переважно за рахунок садибної забудови  в районах Заріччя, Кадлубиця, Журавлівка, Завокзалля на територіях, вільних від забудови, а також за рахунок ущільнення окремих ділянок в існуючій забудові. Багатоповерхове будівництво передбачається в районах реконструкції, в центральній частині міста.

Розширення площ територій для житлової забудови, особливо у приміській зоні, спрямоване на виконання Указу президента від 08.11.2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом», обласної програми «Власний дім» передбачається за рахунок території ООО «Унавський».

Генеральним планом передбачено поліпшення вулично - дорожньої мережі міста, яка буде здійснювати зручний зв'язок між сельбищною та виробничою зонами.

Основний каркас вулично-дорожньої системи формують радіальні магістралі, які мають виходи на зовнішню мережу доріг і об'їзну автодорогу навколо міста, яка передбачена схемою планування Фастівського району.

Магістральними вулицями визначені: Скригалівська, .Димитрова, Соборна, Чапаєва, Бишівська, Димитрова, Орджонікідзе, Кірова, Щербакова, Дзержинського, Кожанське шосе, Якубовського.

Передбачається  будівництво транспортних розв’язок , тунелю під залізницею, який пов’яже вулицю  Якубовського з вулицею Соборна а також пішохідних переходів.

Відповідно проектним рішенням приміської зони м. Києва генеральним планом враховано будівництво залізниці в обхід міста  та будівництво залізничної сортувальної  та вантажного району з контейнерним терміналом.

Тому генеральним планом передбачається необхідність винесення вантажної та сортувальної роботи на територію східного виробничо-комунального планувального району.

На звільненій території з боку існуючого автовокзалу передбачається будівництво залізничного вокзалу з терміналом та нової автостанції.

Територія міста за функціональним призначенням і характером використання поділяється на сельбищну, виробничу, зовнішнього транспорту і ландшафтно-рекреаційну.

Сельбищні території

До сельбищної території увійдуть території існуючі та нові квартали житлової забудови, території громадських центрів та об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури, вулично-дорожня і транспортна мережа, площі, парки, сквери та місця загального користування.

Виробничі території

Виробничі території призначені для розміщення виробничих та складських об’єктів, споруд транспорту, об’єктів комунального призначення.

Генеральним планом визначено створення 3-х виробничо-комунальних районів:

1-й центральний виробничо-комунальний район;

2-й східний виробничо-комунальний район;

3-й південний виробничо-комунальний район.

Таблиця №24

Загальні відомості щодо функціонального призначення виробничих, комунально-складських територій міста Фастів

| Назва підприємства | Площа | Примітка |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИРОБНИЧО-КОМУНАЛЬНИЙ РАЙОН |
| Фастівське РАЙПО | 0,87 | Існуючий |
| Заготконтора РАЙПО | 0,25 | Існуючий |
| Київоблтара | 1,8 | Існуючий |
| ДП ВАТ «Київхліб» «Фастівський хлібокомбінат» | 4,25 | Існуючий |
| ДП ЗАТ «Оболонь» «Пивоварня Зіберта» | 1,9 | Існуючий |
| ТОВ НВО «Червоний Жовтень» | 11.13 | Існуючий |
| АТЗТ ФШП «Козак» | 0,4 | Існуючий |
| СМУ Треста БЧХС | 2,19 | Існуючий |
| СХІДНИЙ ВИРОБНИЧО-КОМУНАЛЬНИЙ РАЙОН |
| Завод «ТЕМП» | 3,8 | Існуючий |
| ВАТ «Елопак – Фастів» | 5,73 | Існуючий |
| Дослідне господарство «Фастівське» | 1,43 | Існуючий |
| ВАТ «Сільгосптехніка» | 5,36 | Існуючий |
| ТОВ «СВ – Транссервіс» | 0,40 | Існуючий |
| Завод з переробки сміття | 11.0 | Проект |
| ПІВДЕННИЙ ВИРОБНИЧО-КОМУНАЛЬНИЙ РАЙОН |
| ВАТ «Факел» | 33,67 | Існуюче |
| ТОВ ф. «Промгазтехнологія» |  |  |
| ДП «Промгазапарат» | 0,40 | Існуюче |
| ТОВ «Завод нафтогазових технологій» | 1,92 | Існуючий |
| Поліграфічне підприємство ТОВ «Видавничий Дім КУПОЛ | 4,0 | Оформлення землекористування та проектування |
| ДП УДЦРП «УКРРЕФТРАНС» | 15.94 | Існуюче |
| ТОВ «Завод технічних масел «Аріан»» | 1,95 | Існуюче |
| ТОВ «Неопол – Ваші меблі» | 5,370 | Існуюче |
| ДП ВАТ «Київський завод металовиробів ім. Письменного» | 2,89 | Існуючий |
| Будівельна організація «Укрспецбуд | 5,55 | Існуючий |
| ТОВ «Крайзель – Будівельні матеріали» | 15,0 | Оформлення землекористування та проектування |
| ТОВ «Кнауф Гіпс» ТОВ «Кнауф Інсулейшин» | 30,0 | Оформлення землекористування та проектування |
| ЗАТ «Компанія «Фалекс ПАК» Реконструкція цегельного заводу на підприємство з виготовлення стінових будівельних матеріалів | 3.47 | Оформлення землекористування та проектування |
| Молокозавод | 1.41 | Існуючий |
| Комбікормовий завод | 5,46 | Існуючий |
| МПП «Созідатель Б.М.В.» | 0,41 | Оформлення землекористування та проектування |
| ТОВ «Інжпромбудсервіс» | 2.8 | Оформлення землекористування та проектування |
| ФБЗ ТОВ « Шляховик | 5,16 | Оформлення землекористування та проектування |
| Розчинно-бетонний завод | 3,94 | Оформлення землекористування та проектування |
| Завод з виготовлення вузлів спеціального механічного рухомого складу | 15,36 | Оформлення землекористування та проектування |
| АБЗ ТОВ «Шляховик» | 15,07 | Оформлення землекористування та проектування |
| Розчинно-бетонний завод |  |  |
| Склади | 2,9 | Існуючі |
| ТОВ «Компанія «Юнівест-маркетинг» | 2,6 | Оформлення землекористування та проектування |
| Завод з виробництва кабельно-провідникової продукції | 2.89 | Існуючий |
| Технопарк | 166,2 | Оформлення землекористування та проектування |

Загальні підсумки по площам виробничих

та комунально-складських територій

Таблиця 25

| № п/п | Назва | Територія в межах, га | Площі, надані для забудови в межах землевідводів, га | Резервні території, га | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральний виробничо-комунальний район | 22,79 | 7 | - |  |
| 2 | Східний виробничо-комунальний район | 27,72 | 9 | 209,19 |  |
| 3 | Південний виробничо-комунальний район | 394,36 | 95 | 199,48 |  |
|  | Всього | 444,87 | 113 | 408,67 | для забудови до 2030 року |
| 4 | Східний виробничо-складський планувальний район |  |  | 265,19 в т.ч. сортувальна станція 80 | для забудови після 2030 року |

Комунальні території

До складу об’єктів комунального призначення входять: КП Водопровідно-каналізаційного господарства м. Фастова, очисні споруди дощової каналізації, пожежні депо, котельні, КНС, гаражі, станції технічного обслуговування автомашин, автозаправні станції, СТО, автомийкі, кладовища, ГРС Фастів -1, ГРС Фастів – 2, електропідстанція, комбінат комунальних услуг, комбінати побутового обслуговування, водозабірна станція, .

Для обслуговування в південній частині міста пропонується розмістити ділянку комунального господарства з парком дорожньо - прибиральних машин та сміттєвозів.

Пожежні депо розміщуються на сельбищних та виробничих територіях. Загальна кількість пожежних машин згідно з розрахунком –11 автомобілів, втому числі необхідно на першому етапі побудувати  два пожежних депо на 4 автомобілі кожне.

Ландшафтно-рекреаційні території

На території міста передбачається безперервна система озеленених територій, яка органічно пов’язана з планувальною системою вулиць, вкрапленнями невеликих ділянок зелених насаджень, садами та зеленими насадженнями спеціального призначення.

Навколо водойм передбачається організація зон короткочасного відпочинку населення з благоустроєм та озелененням.

Зелені насадження спеціального призначення висаджуються в прибережних захисних смугах вздовж водойми та в санітарно-захисних зонах від виробничих та комунальних територій.

Зона відпочинку населеного пункту включає територію з зеленими насадженнями загального користування: парки, сквери, сади.

Вздовж р. Унава від мосту (Заріччя) до водосховища  (Снігурівка) пропонується створити луго – парк на площі 132,96 га, багатофункціональний, де будуть організовані різні види відпочинку. На території парку виділяються такі функціональні зони: активного відпочинку; тихого відпочинку та прогулянок; дитяча, спортивна, господарська  Зона активного відпочинку включає майданчики для масових розваг і народних гулянь, атракціонів, кінотеатр – естраду, танцювальний майданчик, павільйонів для проведення свят та весільних гулянь, спортивні площадки та майданчики для занять спортом. Зона для відпочинку дітей повинна бути розрахована на відвідування дітей всіх вікових груп де передбачається розміщення окремих ігрових майданчиків: відкритий простір для рухливих ігор, куточки для розвитку творчої фантазії, майданчики для дошкільників.

Необхідно провести благоустрій парку Комсомольській на березі р. Унава.

На березі водосховища передбачається створення  пляжів та пристроїв для відпочинку населення на воді. На території пляжів передбачається будівництво рятувальних станцій.

3.5. Пропозиції щодо зміни межі населеного пункту

Зміна межі території міста здійснюється після розроблення, погодження та затвердження, в установленому чинним законодавством порядку, плану земельно-господарського устрою території населеного пункту, який розробляється згідно з основним кресленням генерального плану. Склад та зміст плану земельно-господарського устрою населеного пункту регламентується відповідною нормативною документацією з питань ведення землеустрою. Затверджений план земельно-господарського устрою стає складовою частиною генерального плану міста.

3.6. Характеристика територій та визначення заходів з їх освоєння

Проектне використання території м. Фастів

Таблиця №26

| № п/п | Територія | Одиниця вимірювання | Етап до 2030 р. | За генеральним планом | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Житлова територія | га | 1297,39 | 1637,27 | 36 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
|  | садибної забудови | га | 1329.53 | 1666,89 |  |
|  | блокованої забудови | га | 4.1 | 22,12 |  |
|  | багатоквартирної забудови | га | 81,97 | 81,97 |  |
| 2. | Ділянки закладів культурно-побутового обслуговування та спортивних споруд | га | 108,26 | 158,26 |  |
| 3. | Ландшафтно-рекреаційної та озелененої території, в т.ч.: |  | 331,99 | 402,23 |  |
|  | Зелені насадження загального користування | га | 100.32 | 100.32 | 0.7 |
|  | Луго-парк |  | 132,96 | 132,96 |  |
|  | Зелені насадження спеціального призначення |  | 98,71 | 168,95 |  |
| 4. | Вулиці, проїзди, дороги, майдани, автомобільні стоянки | га | 495,03 | 655,13 |  |
| 5 | Землі зовнішнього транспорту |  | 214 | 214 |  |
|  | утому числі землі залізниці |  | 214 | 214 |  |
| 6 | Землі промисловості будівництва, транспорту та комунально-складського призначення |  | 563,97 | 853,54 |  |
| 7 | Комунальні території в т.ч. кладовища (закриті) |  | 303.73 17,44 | 311,44 17,44 |  |
| 8 | Садівничі території |  | 25.63 | 25.63 |  |
| 10 | Території сільськогосподарських угідь | га | 1137,5 | 220 | 9 |
|  | в т.ч територія під зоною охорони магістральних газопроводів та споруд на них |  | 203,8 | 203,8 |  |
| 11 | Водойми | га | 85 | 85 | 0.6 |
|  | Всього |  | 4562,5 | 4562,5 | 100 |

Відповідно до Закону України «Про планування і забудову територій», організацію реалізації рішень генерального плану має здійснювати спеціально уповноважений орган місцевої влади, основною функцією якого є контроль за виконанням рішень генерального плану.

Міська рада та її виконавчі органи мають керуватися генеральним планом під час:

- підготовлення обґрунтованих пропозицій щодо до зміни меж селища;

- підготовлення вихідних даних для розроблення планів земельно-господарського устрою території селища;

- вирішення питань щодо розташування та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції, капітального ремонту об’єктів містобудування та упорядкування територій;

- вирішення питань вибору, вилучення, надання у власність чи користування земельних ділянок;

- надання дозволу на будівництво об’єктів містобудування;

- організації розроблення місцевих правил забудови, планів зонування території (Зонінг), детальних планів територій, зокрема містобудівну документацію на виробничі, комунально-складські території розробляти за участю територіальних організацій – ДП «Київський Промбудпроект» і ДП «УкрНДІводоканалпроект»;

- організації проведення грошової оцінки земель;

- організації програм соціально-економічного розвитку селища;

- організації роботи з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності на стан довкілля;

- узгодження питань забудови та іншого використання територій, в яких зацікавлені територіальні громади суміжних адміністративно-територіальних одиниць;

- встановлення на відповідних територіях режиму використання земель, передбачених для містобудівних потреб;

- організації схем розвитку інженерно-транспортної інфраструктури;

- проведення інвентаризації земельних ділянок прибудинкових територій багатоквартирної забудови;

- вирішення питань щодо відчуження земель, обґрунтованих генеральним планом відповідно до чинного законодавства України, при цьому мають отримати попереднє погодження з їх власниками.

Передбачається завершити та ввести в процес управління селищем земельний та містобудівний кадастри та розробити проект винесення в натуру перспективної межі селища.

3.7. Формування системи громадських центрів

Організація системи громадського обслуговування забезпечує комплексність забудови за рахунок доведення до нормативних показників забезпеченості населення об’єктами соціально-гарантованого рівня обслуговування як в районах існуючої забудови, так і в районах перспективного будівництва.

Основним принципом раціональної організації системи громадського обслуговування в проектних межах міста є:

повне задоволення потреб населення в різних видах послуг;

забезпечення, по можливості, рівноцінних умов обслуговування населення центральної та периферійної територій;

дотримання максимально допустимих радіусів обслуговування згідно з табл.1, Додатку 6.3, ДБН 360-92**.

В генеральному плані відзначаються наступні пріоритети:

створення умов для всебічного розвитку особистості, трудової підготовки, професійного самовизначення;

задоволення потреби в дитячих дошкільних установах;

розширення мережі позашкільних установ;

розвиток мережі установ культури та мистецтва;

забезпечення розвитку мережі закладів фізичної культури і спорту, в тому числі будівництво селищного стадіону з трибунами для глядачів на першу чергу;

розвиток установ сімейної медицини;

створення багатопрофільних підприємств всіх форм власності з метою поліпшення побутового обслуговування населення і надання якісних послуг.

Враховуючи радіуси обслуговування населення установами культурно-побутового обслуговування, проектним рішенням передбачається в житлових кварталах розмістити необхідні об’єкти обслуговування. Враховуючи площу території населеного пункту, нові громадські центри повсякденного обслуговування розміщено з врахуванням ландшафту, вільних від забудови територій та забезпеченням радіусів пішохідної доступності та рекомендованих величин максимально допустимих радіусів обслуговування відповідно до табл.1, Додатку 6.3 ДБН 360-92**.

Головним громадським центром міста залишається вже сформований центр міста розміщений  вздовж головної вулиці – вулиці Соборної у вигляді системи площ та має розвиток у напрямку річки Унави вздовж вул. Соборної, основним елементом якого є ансамбль адміністративної площі, яку передбачено  реконструювати шляхом, розміщення підземного торгівельного центру з підземними пішохідними переходами.

Враховуючи площу території населеного пункту, нові громадські центри повсякденного обслуговування розміщено з врахуванням ландшафту, вільних від забудови територій та забезпеченням радіусів пішохідної доступності та рекомендованих величин максимально допустимих радіусів обслуговування

Генеральним планом передбачається будівництво критого басейну  на території  стадіону «Локомотив».

На території воєнного містечка передбачається будівництво церкви, школи, плавального басейну, відкритих майданчиків для занять спортом.

На території існуючого ринку побудувати критий ринок.

генплан

Для занять спортом по вул.. Червоноармійській  навпроти будинку№39, по вул.. Зарічній (поруч з стадіоном «Олімп»), по вул. Мічуріна  в районі зупинки Вокзал – Унва  побудувати площадки для занять фізкультурою та тенісні корти.

Н території , яка вивільниться після сортувальної станції зі сторони Завокзалля, розмістити ринок.

3.8. Розміщення житлового будівництва

Композиційне вирішення житлової зони підпорядковане планувальній структурі, що склалася, а також розташуванню визначених для нової забудови територій.

Розміщення об’єктів нового житлового будівництва передбачається як на вільних територіях, так і за рахунок реконструкції існуючих кварталів житлової забудови.

Архітектурно-планувальна організація районів житлового будівництва буде здійснюватись з урахуванням містобудівних умов, відповідно до їх місцеположення відносно громадських центрів та основних архітектурно-планувальних осей та вузлів. Існуючі житлові території зберігаються та упорядковуються, нові матимуть розвиток на землях запасу, фермерських господарств та за рахунок городів, що знаходяться у приватній власності населення.

За структурою нове житлове будівництво поділяється:

індивідуальне садибне будівництво на площі 729,4 га, кількість квартир 9261. Житлові квартали передбачено забудовувати житловими будинками ІІ ступеню вогнестійкості в 1-2-3 поверхи.

Передбачається  реконструкція кварталів застарілого житла  по вул.. Соборній , Інтернаціональній , 1-го Травня  ( надбудова з мансардами 2-х та 3-х поверхів).

Будівництво багатоповерхового будинку  по вул.. Соборній, між будинками №51 та №53.

Будівництво 5-ти поверхового будинку  по вул. Соборній №51-а, багатоповерхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями для комерційного використання по вул.. Толстого. 6.

На території воєнного городка передбачається будівництво багатоповерхової та блокованої житлової забудови.

3.9. Розвиток вулично-дорожньої мережі, транспорту

3.9.1. Існуючий стан

В транспортній інфраструктурі України - м.Фастів  є одним з найважливіших вузлів Південно-Західної залізниці і знаходиться на перетині залізничних магістралей - Київ-Козятин та Житомир-Миронівка.

Пасажирські та вантажні перевезення міста у всіх видах сполучень забезпечує розвинена транспортна система, інфраструктура якої складається із залізничних магістралей, мережі зовнішніх автомобільних доріг, магістральної вуличної мережі міста.

а) Зовнішній транспорт

Транспортні зв'язки м. Фастів з іншими містами України, м. Києвом та населеними пунктами зони його впливу здійснюються залізничним та автомобільним транспортом.

Повітряні зв'язки міста забезпечують: міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ) і аеропорт "Київ" (Жуляни).

Найбільшими за обсягами є пасажирські перевезення на транспортних зв’язках Фастова з Києвом. Згідно виконаного аналітичного розрахунку щоденно в напрямку столиці в середньому прямує близько 7,4 тис. пас. за трудовими та культурно-побутовими цілями (2,7 млн. пас. за рік), включаючи поїздки студентів. З них залізницею користується приблизно 6,5 тис. пас. – (2,4 млн. пас.), включаючи поїздки мешканців населених пунктів Фастівського району, які пересаджуються з приміських автобусних маршрутів, автобусним транспортом – 0,9 тис. пас. (0,32 млн. пас.).

Залізничний транспорт

Залізнична станція Фастів  є відокремленим підрозділом Державного територіально-галузевого об’єднання “Південно-Західна залізниця”. Станція забезпечує організацію перевезень пасажирів, вантажу, а також взаємодію та координацію виробничого процесу з іншими підрозділами Залізниці, державними органами прикордонного, митного та інших видів контролю при переміщенні через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів.

Станція  знаходиться в оперативному підпорядкуванні Відокремленого підрозділу Козятинська дирекція залізничних перевезень Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця».

Роль та значення Фастівського залізничного вузла обумовлені його місцем в мережі залізниць України та обслуговуванням міста Фастова та приміської зони. Детальна характеристика вузла представлена в розділі «Залізничний транспорт» у складі Генерального плану м.Фастів розробленому ДП «Київдіпротранс».

Значну частину роботи Фастівського вузла складають транзитні вантажні та пасажирські перевезення, а також обслуговування приміського руху. Вузол працює на чотири напрямки: Київ, Житомир, Миронівка, Козятин. Всі примикаючі лінії електрифіковані та обладнані автоблокуванням. Лінії Київ-Фастів-Казатин, Фастів-Миронівка двоколійні, електрифіковані, обладнані автоблокуванням. Лінія Фастів-Житомир одноколійна, обладнана автоблокуванням та обслуговується теплотягою.

До складу Фастівського залізничного вузла входить 5 роздільних пунктів, а саме:

станція Фастів-І – дільнична позакласна;

станція Фастів-ІІ – дільнична 3 класу;

пост ЕЦ-2 - 5 класу;

пост Потіївка – проміжна 5 класу;

станція Триліси – проміжна 5 класу.

В межах міста на залізничній лінії розміщені станції Фастів-І та Фастів-ІІ.

Станція Фастів-І, відповідно до обсягів та характеру роботи, що виконується на станції, відноситься до позакласної дільничної станції, Фастів-ІІ - дільнична, ІІІ класу.

На станції Фастів-І розташовані:

пункт технічного огляду вагонів (ПТО Фастів) ВЧД-3;

моторвагонне депо (РПЧ-8);

дистанція колії (ПЧ-4);

дистанція сигналізації та зв’язку (ШЧ-2);

дистанція контактної мережі (ЕЧК-22);

виконробська дільниця (ВРД-3) БМЕУ-2;

майстерні водопостачання БМЕУ-2;

склад ДП “Укрзалізничпостач”;

воєнізована охорона (СК НОР-2);

пожежний поїзд (НОРПП-8);

відбудовчий поїзд (ВП-4171).

На станції Фастів-ІІ розташовані: ДП УДЦРЗП “Укррефтранс” (УРТ); Обігове депо станції Фастів-ІІ і склад ТНТС (ТЧ-3); Дистанція електропостачання (ЕЧ-7); База дистанції колії (ПЧ-4); пункт поточного відчіпного ремонту вагонів (ПТО Фастів).

Колійний розвиток станції Фастів-І складається з трьох парків: Київського, Приміського і Фастівського. Колійний розвиток станції Фастів-ІІ складається з двох парків: Миронівського і Житомирського.

До станцій примикають під’їзні колії промислових підприємств, частина з яких передані у відання структурних підрозділів залізниць. Загальний перелік під’їзних колій Фастівського вузла подано в розділі «Залізничний транспорт» у складі Генерального плану м.Фастів розробленому ДП «Київдіпротранс».

Фастівський вузол за добу пропускає значну кількість вантажних та пасажирських поїздів. Розміри руху наведені в таблиці 26.

Таблиця №26

Розміри руху поїздів Фастівського залізничного вузла

| № п/п | Ділянки залізничних ліній | Розміри руху поїздів, пар/добу |
| --- | --- | --- |
|  |  | вантажних | пасажирських | приміських | всього |
| 1 | Фастів-І – Васильків, двоколійна | 25 | 43 | 30 | 98 |
| 2 | Фастів-І – Козятин, двоколійний | 36 | 37 | 12 | 85 |
| 3 | Фастів-І – Миронівка, двоколійна | 21 | 11 | 4 | 36 |
| 4 | Фастів-І – Житомир,одноколійна | 0 | 0 | 2 | 2 |

Обслуговування пасажирських перевезень у прямому та місцевому сполученнях забезпечує станція Фастів-І, а у приміському експлуатаційну роботу з відправлення пасажирів – Фастів-І, Фастів-ІІ (Миронівський напрямок) та  з/п Потіївка (Житомирський напрямок).

Загальний об’єм перевезених пасажирів через вузол складає 1,37 млн. пас, в тому числі по станції Фастів-І – 1,36 млн. пас. та по станції Фастів-ІІ – 0,01 млн. пас. Близько 77% загального пасажиропотоку припадає на  приміське сполучення.

Станція Фастів-І є головною станцією обслуговування приміських перевезень, на якій зароджуються та погашаються 72,4 % пасажиропотоку даного виду сполучення.

Розміри руху по категоріях поїздів і напрямках, що слідували через станцію Фастів-І у 2012 році приведено в таблиці 27.

Таблиця №27

Розміри руху пасажирських та приміських поїздів через станцію Фастів-I

| Напрямок | Розміри руху поїздів, пар/добу |
| --- | --- |
|  | Пасажирські транзитні | Приміські кінцеві | Приміські транзитні | Регіональні | Всього |
| Київський | 43 | 15 | 6 | 9 | 73 |
| Козятинський | 37 | 2 | 4 | 6 | 49 |
| Миронівський | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Житомирський | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |

В прямому сполученні максимальним місяцем за обсягами перевезених пасажирів є липень, за який виконується біля 60% відправлених пасажирів за рік, а мінімальним – січень (9%). Динаміку обсягів відправлення пасажирів зі станції Фастів-І приведено у таблиці 28.

Таблиця №28

Обсяг відправленого пасажиропотоку зі станції Фастів - І

| Період | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
|  | Далеке | Приміське | Далеке | Приміське |
| Січень | 21088 | 69804 | 20381 | 74447 |
| Липень | 146575 | 447141 | 163081 | 467790 |
| Рік | 234184 | 831140 | 319082 | 1047888 |

Як видно з останньої таблиці, обсяги відправленого пасажиропотоку в далекому сполученні скорочуються, а у приміському – зростають. Причиною цьому, є те, що з метою підвищення дільничної швидкості, на залізниці спостерігається тенденція до зменшення кількості зупинок на маршруті поїздів далекого та місцевого сполучення, таким чином, на станції Фастів-І, по діючому графіку, мають зупинку 10 пар поїздів, що прямопропорційно впливає на обсяги пасажиропотоку у далекому та місцевому сполученні, що відправляється зі станції.

Обсяги вантажної роботи станції визначаються експлуатаційними показниками та обсягом відправленого вагонопотоку, величини яких наведено у таблиці 30 (розрахунок проведено на основі реальних даних вантажної роботи станції за звітні місяці 2010 року.)

Вихідні дані для розрахунку наведено у таблиці 29.

Таблиця №29

| Звітний період 2010 року | Навантажено | Вивантажено | Кількість вагонів, що приймає участь у вантажних операціях |
| --- | --- | --- | --- |
| Січень | 198 | 74 | 242 |
| Жовтень | 670 | 222 | 842 |
| В середньому | 434 | 148 | 542 |

Таблиця №30

Середньодобове відправлення транзитних вагонів з переробкою за призначеннями
 по плану формування

| Призначення | Передаточні | Вивізні | Збірні | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поїздів | вагонів | поїздів | вагонів | поїздів | вагонів | поїздів | вагонів |
| Миронівка | - | - | - | - | 1 | 30 | 1 | 30 |
| Устинівка | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
| Дарниця | - | - | - | - | 2 | 68 | 2 | 68 |
| Козятин | - | - | - | - | 2 | 61 | 2 | 61 |
| Фастів-2 | 4 | 33 | - | - | - | - | 4 | 33 |
| Житомир | - | - | - | - | 2 | 100 | 2 | 100 |
| Всього: | 4 | 33 | 1 | 5 | 7 | 259 | 12 | 297 |

Магістральні залізничні лінії, маневрові та під'їзні колії, станції, парки, депо займають значну площу міської території, розділяють її на окремі частини. Залізнична магістраль Київ-Фастів-Казатин, що пролягає з північного сходу на південний захід, фактично відокремлює третину території міста, на якій розташовуються найбільш ємкі за чисельністю трудящих промислові підприємства.

Основні пересічення магістральних вулиць та доріг із залізничними лініями в межах міста здійснюються в одному рівні. На північному виході з міста, на перетині залізничної магістралі Київського напрямку з об’їзною дорогою споруджено шляхопровід. У 1985 р. побудований шляхопровід на перетині залізничної магістралі Миронівського напрямку з об’їзною автодорогою в районі північної горловини станції Фастів-ІІ.

На станції Фастів-І функціонує тунель, що забезпечує пішохідні зв’язки.

На сьогоднішній день в місті виникають серйозні проблеми у забезпеченні транспортного обслуговування населення, у зв’язку з відсутністю необхідних штучних споруд на перетинах із залізничними лініями.

Основні проблеми Фастівського залізничного вузла

1. Важливим недоліком організації обслуговування пасажирів є недосконале оснащення та організація роботи вокзального комплексу, що полягає в наступному:

новий вокзал, який був збудований в 2010 р., має розрахункову місткість 50 чол., при середньому добовому відправленні пасажирів близько 3000-3400 пас/добу;

відсутність багажного відділення, медичного пункту, камер схову, приміщень для відпочинку пасажирів та пунктів продажу води та преси тощо;

вокзал має острівне розташування, єдина технічна споруда, що  з’єднує вокзал та місто – підземний пішохідний тунель. У випадку надзвичайних ситуацій, стихійного лиха тощо - при недієздатності тунелю - пасажири будуть відрізані від виходу на безпечну міську територію залізничними коліями. Також це не забезпечує зручний під’їзд на привокзальну територію автомобільного транспорту, наприклад, при потребі під’їзду швидкої допоги або підвозу пасажирів, багажу тощо;

недостатня ширина острівних платформ між І та ІІ головними коліями Київського парку та 1 та 2 коліями Фастівського парку, що не відповідає нормам.

2. Потребує вдосконалення організація приміського руху, з причини наявності наступних недоліків:

часті порушення діючого розкладу руху поїздів, в тому числі повна відміна електропоїздів, що викликає перевантаження рухомого складу;

відсутність діючої налагодженої системи завчасного інформування; пасажирів, про зміни в графіку руху приміських поїздів, чи їх відміни, що викликає надмірне скупчення пасажирів на території станції;

технічний та санітарно-гігієнічний стан рухомого складу не забезпечує необхідну швидкість, якість та комфортність проїзду пасажирів. Частково це спричинено відсутністю моторвагонного депо в Київському вузлі, що викликає перевантаження Фастівського депо. А саме: з ростом розмірів приміського руху і появою в Київському вузлі електропоїздів міського руху, навантаження на депо Фастів збільшується, а при направленні електропоїздів міського руху на ТО-3, ПР-1 в депо Фастів, виникає їх зайвий пробіг. Крім того, на час проведення технічного обслуговування  та поточних ремонтів виникає потреба додатково придбати ще один  електропоїзд, для обслуговування лінії, так як кожний третій день електропоїзд необхідно відправити на ТО-3, а кожен 25-й день – на ТР-1;

неякісна робота турникетів для пропуску пасажирів до поїзів, що подані для посадки на колії Приміського парку, що викликає затримки пасажирів біля пропускних пунктів їх скупчення та незадоволення, а також ускладнює роботу залізничників, знижує уважність та якість перевірок,;

недостатня увага приділяється питанням вивчення попиту пасажирів на перевезення та показників, що визначають його формування, а саме:  існуючий методичний підхід прогнозування попиту на залізничні пасажирські перевезення призводить до невідповідності попиту та пропозиції на них з причини недостатньої точності прогнозування, що виникає з недосконалого інформаційного забезпечення процесу прогнозування попиту та ін.

3. Вантажний поїздопотік включає вагони навантажені вибухо- та пожежонебезпечними, отруйними, їдкими  вантажами тощо. Пропуск, відстій та переробка таких вантажів на території станції, що розташована практично в центрі міста, поблизу жилої зони, є небезпечними та небажаними операціями. Враховуючи, що технічні операції з вантажними поїздами сконцентровано на позакласній дільничній станції Фастів-І, а також місцева вантажна робота всього вузла виконується на місцях загального користування і під'їзних коліях станцій Фастів-І та Фастів-ІІ, то існує необхідність винесення вантажної та сортувальної роботи за межі міста в менш заселені, промислові зони.

Всі вищеперелічені недоліки організації приміського та пасажирського руху підтверджуються скаргами та зауваженнями від користувачів  послугами залізничного транспорту, та знижують конкурентноспроможність залізничного транспорту в перевезенні пасажирів у пріоритетних напрямках.

Автомобільні дороги

Місто Фастів розміщується в південно-західній частині Київської області. Відстань між м. Києвом і м. Фастовом становить 68 км.

Із загальною мережею автомобільних шляхів України м. Фастів пов'язано автодорогами державного (регіональними та територіальними) та  місцевого (обласними) значення.  В таблиці 31 наведена їх характеристика.

Таблиця №31

Характеристика автодоріг

| №№ п/п | Автомобільні дороги | Технічна категорія | Ширина проїзної частини | Середньодобова інтенсивність руху, прив. авт./добу |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автодороги державного значення |
| 1. | Київ - Фастів - Біла Церква |  |  |  |
|  | - Звенигородка | II | 6,0 | 3000 |
|  | Р-04 - регіональна |  | 8,0 |  |
| 2. | Фастів - Митниця - Обухів - |  |  |  |
|  | Ржищів - Канів | II | 7,0 | 4000 |
|  | Р-19 - регіональна |  |  |  |
| 3. | Фастів - Кожанка - Фурси - |  |  |  |
|  | Яблунівка -Володарка | II | 6,0 | 4000 |
|  | Т-10-13 - територіальна |  |  |  |
| 4. | Фастів - Дідівщина - |  |  |  |
|  | Брусилів - Кочерів | III | 8,0 | 2500 |
|  | Т-10-28 - територіальна |  |  |  |
| Автодороги місцевого значення |
| 5. | Фастів - Борова |  |  |  |
|  | О102403 | III | 8,0 | 2000 |
|  | обласна |  |  |  |
| 6. | Фастів - Скригалівка |  |  |  |
|  | О102404 | III | 7,5 | 1500 |
|  | обласна |  |  |  |
| 7. | Фастів - Кощіївка |  |  |  |
|  | О102405 | III | 7,0 | 1200 |
|  | обласна |  |  |  |
| 8. | Фастів - Волиця |  |  |  |
|  | О102409 | III | 6,0 | 2000 |
|  | обласна |  |  |  |

Перелічені дороги забезпечують основні зовнішні зв'язки міста.

Для відведення транзитних потоків існує об'їзна (Кільцева) дорога (з шириною проїзної частини 9 м), яка пролягає по північно східній околиці міста і є ділянкою регіональної автодороги Р-04 Київ - Фастів - Біла Церква - Звенигородка. Інтенсивність руху по Кільцевій дорозі коливається в межах 3500-4000 привед.авт. за добу.

Перехрещення магістральних доріг з об'їзною дорогою відбувається в одному рівні, залізничні магістралі об'їзна автодорога перетинає по шляхопроводах.

Автомобільний транспорт

Наявність розвиненої мережі автодоріг в районі Фастова сприяє функціонуванню активних автобусних зв'язків.

Для обслуговування пасажирів на вокзальній площі ст. Фастів-1  існує автостанція IV класу, що забезпечує міжміське та приміське сполучення з містами України та населеними пунктами Київської області. Автостанція знаходиться у стіснених умовах, потребує реконструкції та розширення території.

Рух міжміських і приміських маршрутів відбувається по вулицях Щербакова, Кірова, Соборна, Героїв Танкистів, Чапаєва, Димитрова і по Об'їзній дорозі.

На маршрутах працюють автобуси ВАТ «Фастів-Авто» (до 07.1995 Фастівського АТП 13211), розташованого на вул. Бишівській, та інших перевізників.

В бік Києва, Білої Церкви, Житомира щоденно відправляється 59 автобусів, з них до Києва - 44, річний обсяг пасажироперевезень ними складає відповідно 390 та 290 тис. пас.

Приміські маршрути організовані до сіл: Борова (6 авт. за добу), Бортники (6), В. Гуляки (5), Веприк (13), В. Офірна (10), В. Снітинка (19), Веприк (13), Королівка (6), Кощіївка (5), Лучин (2), М. Офірна (12), Молополовецьке (6), Півні (7), Скригалівка (7), Триліси (9), Федорівка (11), Ярошівка (6).

В середньому за добу в приміських напрямках відправляється близько 130 автобусів. Річний обсяг пасажироперевезень приміськими автобусами складає приблизно 950 тис. пас.

На зв'язку з Києвом працюють таксомоторні маршрути, які курсують між привокзальною площею Фастова і Київським залізничним вокзалом. Перший прямує через Митницю, повз станції метро Куренівсько-Черврноармійської лінії метрополітену "Іподром", "Васильківська" та інші, другий – через Бишів і станції метро Святошино-Броварскої лінії "Шулявська", "Політехнічна.

Згідно наведених даних, транспортна рухомість на автобусах у приміському сполученні становить 19 поїздок на одного мешканця міста за рік, у міжміському сполученні – 9 поїздок, з них до Києва – 7.

б).Вулично-дорожня мережа

Існуюча вулично-дорожня мережа м.Фастова має радіальну та прямокутну структуру.

Основний каркас вулично-дорожньої системи формують радіальні магістралі, які мають виходи на зовнішню мережу доріг і об'їзну автодорогу. Зовнішні магістральні виїзди міста наведено в таблиці 32.

Таблиця №32

| № зп | Найменування вулиць | Найменування зовнішніх напрямків |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вул.Скригалівська | Скригалівка - (О102404) |
| 2. | Вул.Димитрова | Волиця – (О102409) |
| 3. | Вул.Чапаєва | Дідівщина - Брусилів - Кочерів - (Т-10-28) |
| 4. | Вул.Бишівська | Київ – (Р-04) |
| 5. | Вул.Тітова | Кощіївка – (О102405) |
| 6. | Вул.Великоснітинська | Борова – (О102403) |
| 7. | Вул.Якубовського | Митниця - Обухів - Ржищів - Канів – (Р-19) |
| 8. | Вул.Червоний шлях | Біла Церква – Звенигородка – (Р-04) Кожанка - Фурси - Яблунівка -Володарка (Т-10-13) |

Класифікацію вулиць м.Фастова прийнято  відповідно ДБН - 360-92** для середніх та малих міст. Згідно означених норм, вулиці м.Фастова розподіляються на дві категорії – магістральні вулиці (дороги) та вулиці та дороги місцевого значення.

За даними Фастівського ККП загальна довжина вулично-дорожньої мережі м.Фастова складає 175,6 км (без урахування Окружної дороги). Довжину мережі в межах забудови визначено – 162,8 км.

Перелік магістральних вулиць  та їх параметри наведено в табл.33.

Таблиця №33

Характеристика магістральної мережі м. Фастова

| № зп | Найменування | Середня ширина проїзної частини, м | Довжина,м | Тип покриття | Інтенсивність руху транспорту (прив. од. за добу в обидва напрямки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вул.Скригалівська-Вул.Димитрова: вул.Скригалівська вул.Димитрова | 6,0 6,2 | 3245 2705 540 | А/б | 1500 3500 |
| 2. | Вул.Соборна: - вул.Зарічна - вул. Г .Танкістів - вул. Танкістів - вул.Червоноармійська - вул. Червоноармійська - вул. Горького - вул. Горького - вул. Толстого - вул. Толстого – вул. Шевченка - вул. Шевченка – вул. Орджонікідзе - вул. Орджонікідзе - вул. Чапського | 13,0 | 2155 630 365 405 270 120 180 185 | А/б | 3500 10000 12000 11000 10500 2500 2000 |
| 3. | Вул.Героїв Танкістів | 9,8 | 580 | А/б | 7000 |
| 4. | Вул.. Чапаєва: - вул. К. Маркса - вул. Бишівська - вул. Бишівська - а.д. Т-10-28 | 7,0 | 3170 2030 1140 | А/б | 6000 2500 |
| 5. | Вул. Бишівська | 9,0 | 270 | А/б | 3500 |
| 6. | Вул.Димитрова - а.д.102409 | 6,2 | 3630 | А/б | 2000 |
| 7. | Вул.Орджонікідзе : - вул. Прикордонників - вул..Шевченка - вул.Шевченка - вул. Білоцерківська | 6,2 | 1450 350 1100 | А/б | 7500 4000 |
| 8. | Вул. Кірова - вул. Радянська – вул. Комсомольська - вул. Комсомольська – вул.. Тітова | 5,0 8,0 | 1250 600 650 | А/б | 6000 5000 |
| 9. | Вул. Щербакова | 8,0 | 1300 | А/б | 5000 |
| 10. | Пров. Дзержинського | 8,0 | 2830 | А/б | 2500 |
| 11. | Вул.Червоний Шлях: -вул. Комарова - Кожанське шосе - Кожанське шосе - пров. Дзержинського - пров. Дзержинського - а.д. Т-10-13 | 6,0 | 2660 2100 410 150 | А/б | 3500 3500 4000 |
| 12. | Кожанське шосе | 6,0 | 1130 | А/б | 2000 |
| 13. | Вул.Якубовського - вул. Галафєєва – Кільцева дорога - Кільцева дорога - а.д. Р-19 | 9,0 | 4900 2100 2800 | А/б | 3000 4000 |
| 14. | вул. Чапського - вул.. Галафєєва - до вул.Якубовського | 7,0 | 1250 | А/б | 1500 |
| 15. | Вул.Галафєєва - вул.Великоснітинська-вул.Якубовського | 7,0 | 610 | А/б | 2500 |
| 16. | Вул.Великоснітинська - вул. Галафєєва – Кільцева дорога - вул. Червоний шлях - вул. Тельмана | 7,0 | 3420 2050 1370 | А/б | 2500 2000 |
| 17. | Вул.Зарічна | 6,0 | 1225 | А/б | 1500 |
| 18. | Вул.Незалежності | 5,0 | 1250 | А/б | 2000 |
| 19. | Вул.Комарова - вул.Білоцерківська - вул.Червоний шлях - вул. Червоний шлях - вул. Тельмана | 6,0 | 1540 640 900 | А/б | 5000 1500 |
| 20. | Вул.Толстого | 6,2 | 950 | А/б | 7000 |
| 21. | А/д на Потієвку | 6,0 | 3630 | А/б | 1000 |
| 22. | Вул.Шевченка вул. Соборна - вул. Орджонікідзе вул.Орджонікідзе - вул.Прикордонників | 6,0 | 860 370 490 | А/б | 8500 2000 |
| 23. | Вул.Героїв Прикордонників – вул.Привокзальна | 6,0 | 670 | А/б | 2000 |
| 24. | Вул.Тітова- вул.П.Тичини – вул.Гагріна | 6,0 | 2640 | А/б | 1500 |
| 25. | Вул.Транспортна -вул. Великоснітинська-вул.Якубовського | 6,0 | 1340 | А/б | 1500 |
| 26. | Вул.К.Маркса | 6,3 | 2070 | А/б | 1500 |
| 27. | Вул.Дорогинська | 6,0 | 900 | А/б | 1000 |
| 28. | Вул.Островського | 4,5 | 675 |  | 500 |
| 29. | Вул.12-го грудня | 6,0 | 1260 | А/б | 1500 |
| 30. | Вул.Енгельса | 6,0 | 820 | А/б | 1000 |
| 31. | Вул.Лугова | 6,0 | 670 | А/б | 500 |
| 32. | Вул.Червоноармійська | 6,0 | 650 | А/б | 2000 |
| 33. | Вул.Комсомольська | 5,0 | 800 | А/б | 455 |
| 34. | Вул.Радянська – вул.Суворова | 6,0 | 1200 | А/б | 1000 |
| 35. | Вул.Горького – пров.Горького | 6,0 | 480 | А/б | 700 |
| 36. | Вул.С.Палія | 6,0 | 780 | А/б | 2000 |
| 37. | Вул.Інтернаціональна | 7,0 | 940 | А/б | 4000 |
| 38. | Вул.1-го Травня | 6,0 | 540 | А/б | 1212 |
| 39. | Вул.Гусєва | 6,2 | 630 | А/б | 500 |
| 40. | Вул.Залізнична | 6,0 | 1190 |  | 500 |
| 41. | Вул.Садова | 6,0 | 770 |  | 700 |
| 42. | Вул.Федька | 6,0 | 1700 |  | 300 |
| 43. | Вул.Мічуріна | 6,0 | 1200 | А/б | 1000 |

Довжина магістральної мережі дорівнює 65,2 км, в т.ч. довжина мережі в межах забудови – 52,4 км.

Загальна щільність вулично-дорожньої мережі становить 6,5 км/км2 , щільність магістральної мережі - 2,1 км/км2 (при площі забудованої території 25,1 км2 ).

Практично по всій мережі рух транспорту організовано в обох напрямках. Вулиці з одностороннім рухом – вул.1-го Травня, вул.Т.Шевченка – вул.Героїв  Прикордонників.

Із-за складного рельєфу в зимовий період частково закривається рух транспорту по вулицях Незалежності та Червоноармійській.

Транспортні розв’язки в різних рівнях в межах забудови - відсутні. На північному виході з міста, на перетині залізничної магістралі Київського напрямку з об’їзною дорогою споруджено шляхопровід. У 1985 р. побудований шляхопровід на перетині залізничної магістралі Миронівського напрямку з об’їзною автодорогою в районі північної горловини станції Фастів-ІІ.

Характерною рисою транспортної мережі міста Фастів є - значна кількість залізничних переїздів в одному рівні. Це негативно впливає  на швидкість та безпеку руху транспорту та пішоходів.

Фактично в місті немає прямого зручного транспортного зв'язку з промисловою зоною, розташованою за залізничною магістраллю Фастів – Козятин. Проїзд в промислову зону Завокзалля відбувається по вул.Комарова через ряд залізничних переїздів, а також по вулицях Кірова, Щербакова і об'їзній дорозі.

В місті побудовано 1 підземний пішохідний перехід на станції Фастів-I.

В межах міста розташовані два мости: по вул. Героїв Танкістів та вул. Соборній на їх перехрещеннях з річкою Унавою. Міст по вул. Соборна потребує реконструкції.

В край аварійному стані знаходиться мостопровід на об’їзній дорозі (Р-04) над залізничною станцією Фастів-2, яке викликано підмиванням конструкцій дощовими та талими водами. Катастрофічний стан мостопроводу може спричинити аварію на Південно-Західній залізниці з особливо важкими наслідками.

Найбільш аварійні місця – перетин вул.Соборна-вул.Орджонікідзе, вул.Соборна-вул.Радянська, вул.Великоснітинська-Об’їзна дорога.

Основні проблеми вулично-шляхової мережі

Значні проблеми вулично-дорожньої мережі м.Фастова обумовлені розчленованістю території міста – річкою Унава, що тече з північного сходу на південний захід та розгалуженою мережею залізничних шляхів. Як наслідок – це відсутність прямих транспортних зв’язків між окремими районами міста, значна кількість залізничних переїздів.

Загальний стан магістральної мережі міста є незадовільним.

Основними недоліками вулично-дорожньої мережі  є:

обмеженість пропускної спроможності окремих ділянок вуличної мережі, відсутність необхідних транспортних розв'язок та штучних споруд;

більшість вулиць потребує реконструкції з розширенням проїзної частини;

на особливо напружених перетинах залізниці з вулицями гостро відчувається відсутність штучних споруд.

в). Міський пасажирський транспорт

Міські пасажирські перевезення в Фастові здійснює автобусний транспорт приватної форми власності. Основним перевізником є ВАТ «Фастів-Авто» (до 07.1995 Фастівське АТП-13211), розташоване на вул. Бишівській, 2.

В місті склалася розвинена маршрутна система, яка охоплює всю територію і має виражену радіальну структуру. Більшість маршрутів з’єднують периферійні житлові і виробничі райони з центром міста і мають кінцеві або проміжні зупинки на Привокзальній площі, а маршрути, що обслуговують територію на захід від залізниці, підвозять пасажирів до входу у пішохідний тунель, яким також можна дістатися Привокзальної площі.  В режимі маршрутних таксі функціонує 19 міських автобусних маршрутів, основні показники яких наведені в таблиці 34. На всіх маршрутах задіяний рухомий склад малої місткості.

Таблиця №34

Основні показники міських автобусних маршрутів загального користування

| № мар-шру-ту | Найменування маршруту | Довжи-на обо-ротного рейсу, км | Кіль-кість авто-бусів, од. | Трив. обо-ротного рейсу, хвил. | Середня кільк. місць для сидіння | Кіль-кість рейсів за добу | Експл. швид. км/год | Інтервал руху в години "пік", хвил. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привокзальна площа – Кадлубиця | 11,5 | 8 | 24 | 21 | 32 | 28,8 | 30 |
| 2 | Привокзальна площа – Унава | 11,4 | 2 | 24 | 21 | 58 | 28,5 | 30 |
| 3 | Привокзальна площа – Заріччя | 12,8 | 9 | 24 | 22 | 154 | 32,0 | 12 |
| 4 | Привокзальна площа – Миронівський парк | 13,2 | 2 | 30 | 20 | 25 | 26,4 | 60 |
| 5 | Привокзальна площа – вул. К.Маркса | 10,0 | 2 | 22 | 16 | 28 | 27,3 | 30 |
| 6 | Привокзальна площа – Потіївка | 12,9 | 1 | 25 | 21 | 30 | 31,0 | 60 |
| 7 | Привокзальна площа – вул. 12 Грудня | 10,3 | 2 | 20 | 18 | 30 | 30,9 | 50 |
| 9 | Привокзальна площа – вул. Журавлина | 9,9 | 1 | 20 | 16 | 30 | 29,7 | 60 |
| 10 | Привокзальна площа – Снігурівка | 8,9 | 1 | 20 | 26 | 50 | 26,7 | 20 |
| 11 | Снігурівка - ЦРЛ | 11,6 | 1 | 30 | 26 | 14 | 23,2 | 125 |
| 13 | вул. Незалежності – Курган Слави | 15,0 | 4 | 30 | 23 | 58 | 30,0 | 24 |
| 14 | Привокзальна площа – вул. С.Палія – Привокзальна площа | 5,3 | 1 | 12 | 16 | 31 | 26,5 | 20 |
| 15 | вул. Жовтнева - Костел | 9,9 | 1 | 24 | 16 | 37 | 24,8 | 45 |
| 16 | Ринок «Бор-Ка» - Кондитерська фабрика | 3,2 | 1 | 8 | 16 | 60 | 24,0 | 20 |
| 17 | Ринок «Бор-Ка» - МРЕВ | 6,0 | 1 | 12 | 16 | 51 | 30,0 | 20 |
| 18 | Привокзальна площа – Мехколона | 9,8 | 2 | 20 | 20 | 77 | 29,4 | 12 |
| 20 | Привокзальна площа – вул. Дорогинська | 10,1 | 1 | 20 | 23 | 32 | 30,3 | 60 |
| 22 | Молочна кухня – Привокзальна площа – Об’їзна дорога | 11,6 | 1 | 22 | 25 | 26 | 32,0 | 40 |
| 25 | Вул. Квітнева – Привокзальна площа – вул. Тітова | 19,5 | 2 | 36 | 16 | 25 | 32,5 | 60 |
|  | Всього: | 202,9 | 43 |  | 20 | 848 |  |  |

Перелік вулиць, по яких пролягають автобусні маршрути, наведено в таблиці 35.

Таблиця №35

Розподіл автобусних маршрутів м. Фастів по вулицях міста

| Вулиці | №№ автобусних маршрутів |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Грудня | 7 |  |  |  |  |  |
| Великоснітинська | 16 |  |  |  |  |  |
| Галафеєва | 16 | 17 |  |  |  |  |
| Героїв Танкистів | 5 | 9 | 20 | 22 |  |  |
| Горького | 14 |  |  |  |  |  |
| Гусєва | 16 |  |  |  |  |  |
| Димитрова | 3 | 25 |  |  |  |  |
| Дорогинська | 20 |  |  |  |  |  |
| Дружби | 16 |  |  |  |  |  |
| Енгельса | 7 |  |  |  |  |  |
| Жовтнева | 15 |  |  |  |  |  |
| Журавлина | 9 |  |  |  |  |  |
| Залізнична | 16 |  |  |  |  |  |
| Інтернаціональна | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 |  |
| К. Маркса | 5 | 9 | 20 |  |  |  |
| Квітнева | 25 |  |  |  |  |  |
| Кірова | 10 | 11 | 13 | 15 | 22 | 25 |
| Комарова | 2 | 4 | 6 | 18 |  |  |
| Комунарів | 18 |  |  |  |  |  |
| Куйбишева | 15 |  |  |  |  |  |
| Кулібіна | 18 |  |  |  |  |  |
| Лугова | 22 |  |  |  |  |  |
| Мічуріна | 2 | 6 |  |  |  |  |
| Незалежності | 6 | 13 | 14 |  |  |  |
| Нова | 14 |  |  |  |  |  |
| Об'їзна дорога | 13 |  |  |  |  |  |
| Орджонікідзе | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Палія | 14 |  |  |  |  |  |
| Папаніна | 9 |  |  |  |  |  |
| Прикордонників | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пров. Дзержинського |  |  |  |  |  |  |
| (Об'їзна дорога) | 4 |  |  |  |  |  |
| Прорізна | 17 |  |  |  |  |  |
| Радянська | 14 |  |  |  |  |  |
| Садова | 2 | 4 | 6 | 11 | 14 | 18 |
| Скригалівська | 25 |  |  |  |  |  |
| Соборна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Соборна | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| Соборна | 18 | 20 | 22 | 25 |  |  |
| Сонячна | 9 |  |  |  |  |  |
| Тельмана | 6 |  |  |  |  |  |
| Тітова | 10 | 11 | 25 |  |  |  |
| Толстого | 2 | 4 | 6 | 18 |  |  |
| Транспортна | 16 | 17 |  |  |  |  |
| Фомічова | 3 |  |  |  |  |  |
| Чапаєва | 1 |  |  |  |  |  |
| Червона | 15 |  |  |  |  |  |
| Червоний шлях | 4 | 18 |  |  |  |  |
| Червоноармійська | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| Червоної зірки | 15 |  |  |  |  |  |
| Чернишевського | 6 |  |  |  |  |  |
| Шевченка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Щербакова | 11 | 13 | 15 | 22 |  |  |
| Якубовського | 17 |  |  |  |  |  |

Загальна протяжність автобусних ліній по вісі вулиць становить 46 км, щільність мережі – 1,4 км/км2, сумарна довжина маршрутів по осі вулиць – 101,4 км, маршрутний коефіцієнт – 2,2.

Особливостями міської маршрутної автобусної мережі є:

концентрація маршрутів на головній магістралі міста – вул. Соборній, на якій сягають максимуму їх кількість, частота руху, і, відповідно, пасажиропотоки;

відсутність безпересадочних зв'язків між суміжними секторами міської забудови;

значна кількість переїздів в одному рівні через залізничні колії;

недостатня кількість маршрутів на зв'язках між розділеними залізницею західною та східною частинами міста.

Для визначення обсягів пасажироперевезень та їх розподілу територією міста виконано розрахунок середньодобових пасажиропотоків по кожному маршруту виходячи із зазначеної в паспортах кількості рейсів, типу рухомого складу та його наповнення по перегонах (на основі візуального обстеження). На основі отриманих даних створені таблиці розподілу пасажиропотоків по окремих маршрутах і інтегрованих по ділянках транспортної мережі (зберігаються у авторів розділу). У таблиці 36 наведено розподіл пасажиропотоків по ділянках автобусної мережі.

Таблиця №36

Пасажиропотоки по автобусній мережі

| №№ ділянок | Вулиці | Довжина, м | Рейси, автобусів за добу | П-потік, пас. за добу |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прикордонників | 291 | 737 | 3741 |
| 2 | Орджонікідзе | 279 | 737 | 3627 |
| 3 | Шевченка | 480 | 737 | 3741 |
| 4 | Шевченка | 362 | 687 | 6984 |
| 5 | Соборна | 387 | 656 | 6624 |
| 6 | Соборна | 396 | 446 | 4406 |
| 7 | Соборна | 375 | 357 | 3304 |
| 8 | Чапаєва | 483 | 148 | 1218 |
| 9 | Чапаєва | 375 | 122 | 834 |
| 10 | Чапаєва | 940 | 32 | 206 |
| 11 | Чапаєва | 1900 | 32 | 171 |
| 12 | Інтернаціональна | 470 | 204 | 2113 |
| 13 | Садова | 209 | 235 | 2168 |
| 14 | Толстого | 588 | 190 | 1586 |
| 15 | Комарова | 646 | 190 | 1388 |
| 16 | Комарова | 1041 | 88 | 565 |
| 17 | Мічуріна | 1450 | 88 | 407 |
| 18 | Соборна | 966 | 209 | 1718 |
| 19 | Димитрова | 1340 | 154 | 1037 |
| 20 | Димитрова | 2050 | 154 | 864 |
| 21 | Червоний шлях | 817 | 102 | 624 |
| 31 | 12 Грудня | 851 | 30 | 138 |
| 32 | Сонячна | 860 | 30 | 122 |
| 33 | Кірова | 1240 | 210 | 2063 |
| 34 | Тітова | 1500 | 89 | 757 |
| 35 | Тітова | 1200 | 89 | 689 |
| 36 | Об'їзна дорога | 600 | 58 | 340 |
| 37 | Котовського | 426 | 84 | 708 |
| 38 | Щербакова | 920 | 121 | 1051 |
| 39 | Червоноармійська | 280 | 126 | 920 |
| 40 | Червоноармійська | 578 | 89 | 611 |
| 42 | Радянська | 1010 | 31 | 253 |
| 43 | Горького | 139 | 68 | 494 |
| 44 | Палія | 696 | 31 | 228 |
| 46 | Куйбишева | 545 | 37 | 242 |
| 47 | Жовтнева | 536 | 37 | 211 |
| 48 | Галафеєва | 267 | 111 | 595 |
| 49 | Залізнична | 915 | 60 | 171 |
| 50 | Прорізна | 1340 | 51 | 291 |
| 51 | Якубовського | 1050 | 51 | 250 |
| 52 | Комунарів | 900 | 77 | 393 |
| 53 | Дорогинська | 841 | 32 | 188 |
| 54 | Лугова | 690 | 26 | 232 |
| 60 | Квітнева | 1900 | 25 | 102 |
| 61 | Димитрова | 490 | 25 | 122 |
| 63 | Залізнична | 306 | 60 | 171 |
| 65 | Транспортна | 369 | 111 | 355 |
| 66 | Транспортна | 352 | 111 | 411 |
| 67 | Гусєва | 224 | 60 | 147 |
| 68 | Гусєва | 413 | 60 | 171 |
| 69 | Великоснітинська | 629 | 60 | 220 |
|  | Всього: | 46028 |  |  |

Максимальний пасажиропотік отриманий в центрі міста по 
вул. Шевченка на підході до Привокзальної площі з боку вул. Соборної – 6,9 тис. пас. за сер. добу.

Сумарний обсяг пасажироперевезень – 13,2 тис. пас. за сер. добу - 4,8 млн. пас. за рік. Пасажирська робота – 34,9 тис. пас.-км за сер. добу – 
12,7 млн пас.-км за рік. Середня дальність поїздки – 2,6 км. Транспортна рухомість населення – близько 100 поїздок на одного мешканця за рік.

г).Автомобільний транспорт

За даними Фастівського РЕВ при УДАЇ в м.Фастів налічувалось   близько 14 тис. одиниць транспорту, що відповідає загальному рівню автомобілізації 289 машин на 1000 чол.

Таблиця №37

Структура парку автотранспортних засобів  та форма їх власності

| № | Види транспорту | Власність | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | індивідуальна | державна |  |
| 1 | Вантажні | 1280 | 150 | 1430 |
| 2 | Легкові | 11400 | 500 | 11900 |
| 3 | Автобуси та мікроавтобуси | 80 | 30 | 110 |
| 4 | Мотоцикли | 483 | - | 483 |
|  | Всього | 13243 | 680 | 13923 |

Для обслуговування автомобілів в місті функціонує 3 станції технічного обслуговування,  та 14 автозаправних станцій. Перелік АЗС та їх характеристика наведено в табл.38

Таблиця №38

Характеристика автозаправних станцій м.Фастів

| № зп | Назва суб'єкта господарювання | Різновид об'єкту (АЗС, АЗК, АГЗП, АГНКС) | Адреса розташування | Кількість колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП "Петроліум Фаст" | АЗС | вул. Щербакова 2 | 4 |
| 2 | ТОВ "Нафта-ЛТД" | АЗС | вул. Червоний Шлях 1 | 4 |
| 3 | ПП "Вирій" | АЗС | вул. В. Снігинська | 4 |
| 4 | ТОВ "Девалі" | АЗС | вул. Великоснігинська 69 | 4 |
| 5 | ТОВ "ТД Континіум-Галичина", WOG" | АЗС | вул. Якубовського 62 | 4 |
| 6 | ПФ "Кобза" | АГЗП | вул. Червоний Шлях 26а | 1 |
| 7 | ПП "Фарт" | АЗС | вул. Щербакова 1 | 4 |
| 8 | ПП "Вирій" | АЗС | вул. Бишівська | 4 |
| 9 | ПП "Вирій" | АЗС | вул. Щербакова (Автошлях) | 4 |
| 10 | ПП "Вирій" | АЗС | вул. Червоний Шлях 19 | 4 |
| 11 | ТОВ "Пропан-Сервіс" | АГЗП | вул. Великоснігинська 69 | 1 |
| 12 | ТОВ "Альянс-газ" | АГЗП | вул. Червоний Шлях 19 | 1 |
| 13 |  | АГЗП | К. Маркса 2 | 1 |
| 14 |  | АГНКС | промзона Завокзалля | 1 |

Легковий транспорт

Рівень автомобілізації легковими автомобілями у Фастові складає 245 автомобілів на 1000 мешканців, у тому числі приватними - 235 автомобілів.

Зберігання індивідуальних легкових автомобілів здійснюється таким чином:

автомобілі, власники яких мешкають на території садибної забудови, зберігають автомобілі на території їх мешкання;

автомобілі, власники яких мешкають у багатоповерховій забудові, зберігають автомобілі в кооперативних гаражах, та розосереджено на території відкритих автостоянок та в одномісцевих боксових гаражах.

Гаражні кооперативи для зберігання легкових автомобілів розміщені в районі вулиць Суворова, Кірова, Артема, Червоний шлях, Лугової, Героїв Танкістів. В гаражах зберігається близько 850 автомобілів. Місця розташування гаражних кооперативів наведені на кресленні «Схема вулично-дорожньої мережі».

В цілому по місту система тривалого зберігання легкових автомобілів  потребує упорядкування.

Вантажний транспорт

В місті налічується близько 1400 одиниць вантажного автотранспорту, що утримується в двох спеціалізованих автопідприємствах (в районі Завокзалля та по вул. Чапаєва), а також на територіях окремих підприємств.

Пропуск вантажного транспорту відбувається переважно по об'їзній автодорозі, а також по вулицях Якубовського, Косіора, Комарова тощо. В центральній частині міста рух вантажного транспорту заборонено. Це вулиці Дімітрова-Соборна, Зарічна, Л.Толстого, Щербакова, Якубовського, Інтернаціональна.

Висновки

Існуюча транспортна система не в повній мірі задовольняє попити населення у забезпеченні пасажирських і вантажних перевезень. В значній мірі це пов’язано з планувальними особливостями міста - розчленованістю території лініями залізниці та водними перешкодами.    Це негативно впливає на стан транспортних зв’язків між окремими районами міста, на безпеку руху та час поїздки. Більшість об’єктів транспортної інфраструктури морально застарілі,  не відповідають діючим нормативам та потребують реконструкції.

Існуюча транспортна інфраструктура м. Фастів потребує подальшого розвитку.

3.9.2. Проектні рішення

Основними принципами розвитку транспортної інфраструктури м.Фастова вважаються:

транспортне забезпечення наміченого Генеральним планом міста, у т.ч. розбудову нових житлових районів на його периферії та віддаленних ділянках;

забезпечення необхідної провізної здатності на основних дільницях мережі;

поліпшення умов перевезень пасажирів, мінімізація витрат часу на пересування;

зниження навантажень від пасажирського транспорту на вулично-дорожню мережу;

зменшення негативного впливу на оточуюче середовище;

безпека руху.

Особливим завданням Генерального плану м.Фастова  є -  функціональне та транспортно-планувальне забезпечення проходження через місто міжнародних залізничних коридорів, в зв’язку з цим – узгодження рішень місцевого рівня з вимогами  пропуску залізничного швидкісного руху.

Згідно з цим, основні рішення генерального плану щодо розвитку транспортної інфраструктури м.Фастова та зони впливу направлені на вирішення наступних завдань:

- Забезпечення прямих транспортних зв’язків між районами міста.

- Відведення вантажного транспорту з центральної частини міста та з районів житлової забудови.

- Ліквідація залізничних переїздів.

- Реконструкція автостанції та залізничного вокзалу.

- Розширення та реконструкція вулично-дорожньої мережі.

- Винесення вантажних робіт по залізничному транспорту за межі житлової забудови.

- Повне забезпечення міста місцями зберігання автотранспорту та об’єктами обслуговування транспорту.

а). Зовнішній транспорт

Залізничний транспорт

Розвиток Фастівського залізничного вузла обумовлено його місцем в мережі залізниць України і загальноєвропейській транспортній системі, основу якої складають 10 міжнародних транспортних коридорів (МТК). Вузол є складовою частиною МТК №3 Берлін - Дрезден - Катовіце - Мостиська - Львів - Жмеринка – Київ та  МТК №9 Гельсінкі - Санкт-Петербург - Вітебськ - Гомель - Ніжин - Київ - Жмеринка - Роздільна - Кишинів - Унгени - Бухарест - Софія - Александрополіс (Греція) з відгалуженнями Ніжин - Зернове - Москва - Санкт-Петербург та Роздільна - Одеса.

Крім цього через Фастівський залізничний вузол проходять  затверджені Організацією Співдружності Залізниць коридори № 3 (Згожелець – Мостиська – Львів – Жмеринка – Київ – Москва), № 5 (Хедьєшхалом – Захонь – Чоп – Львів – Жмеринка – Київ – Харків – Пенза – Кокчетав – Достік – Ляньюньган), № 8 (Фастів – Знам'янка – Нижньодніпровськ-Вузол – Міхая – Макат – Навої), а також вантажонапружена магістраль Центр – Західний кордон України (Нижньодніпровськ-Вузол – Знам'янка – Миронівна – Фастів – Житомир – Новоград-Волинський – Шепетівка – Здолбунів).

Прогнозовані розміри руху поїздів через Фастівський вузол наведено в таблиці 39. Відповідно до динаміки обсягів перевезень за період 2000-2010 рр., Концепції комплексної Програми розвитку залізничного транспорту України на 2007–2020 рр  та перспективи розвитку  Фастівського вузла, з урахуванням прогнозованих даних зміни обсягів перевезень по МТК і внутрішньодержаних перевезень, інтерполяційним методом було визначено орієнтовні розміри руху до 2030 р.

схема

Таблиця № 39

Розміри руху поїздів Фастівського залізничного вузла, 2030 р.

| № п/п | Ділянки залізничних ліній | Розміри руху поїздів, пар/добу |
| --- | --- | --- |
|  |  | вантажних | пасажирських | приміських | всього |
| 1 | Фастів-І – Васильків, двоколійна | 42 | 45 | 30 | 117 |
| 2 | Фастів-І – Козятин, двоколійний | 46 | 45 | 12 | 102 |
| 3 | Фастів-І – Миронівка, двоколійна | 28 | 16 | 6 | 50 |
| 4 | Фастів-І – Житомир, одноколійна | 5 | 1 | 4 | 10 |

Значного росту в розмірах руху пасажирських та приміських поїздів Концепцією розвитку залізничного транспорту не передбачається, а навпаки поїзди далекого сполучення будуть направлятись в обхід Фастівського вузла за маршрутами в південному напрямку – через Трипілля-Дніпровське, Миронівку і далі на південь; в західному напрямку (в тому числі міжнародні поїзди) – через Тетерів, Коростень, і далі на захід, по маршруту швидкісних поїздів.

В той же час, передбачається зростання кількості поїздів місцевого сполучення, що матимуть зупинку на станції Фастів. Останнє, в свою чергу, спричинить зростання обсягів відправленого пасажиропотоку.

Для ліквідації недоліків організації вантажних та пасажирських перевезень,  необхідності винесення маршрутів пропуску та переробки транзитного вантажного поїздопотоку по МТК за межі міської зони,  розширення вантажних фронтів та обсягів сортувальної роботи Генеральним планом передбачено:

Етап - 3 - 7 років

- Будівництво залізничного вокзалу на території привокзальної площі. Враховуючи намічені плани щодо демонтажу сортувальних та вантажних пристроїв Київського парку - будівництво нового терміналу, передбачено на звільненій території.

Етап - 15 - 20років

- Винесення вантажної та комерційної роботи за межі міста Фастова - будівництво вантажного району та Контейнерної площадки на станції Фастів-ІІ;

- Відновлення обхідної лінії Фастівського вузла  - 40/40, що забезпечить винесення за межі міста маршрутів пропуску транзитного вантажного поїздопотоку;

- Будівництво додаткових головних колій, на підході з Київського напрямку, від сортувальної станції Київ-Західний, для пропуску вантажних поїздів по обхідній колії на нову сортувальну станцію;

- Будівництво нової сортувальної станції на обході Фастівського вузла (початок будівництва);

- Демонтаж пристроїв та технічних засобів, призначених для виконання вантажної роботи на станції Фастів-І.

Перспектива

Будівництво нової сортувальної станції на обході Фастівського вузла (завершення будівництва);

Реконструкція станції Фастів-І - закриття сортувальних та вантажних пристроїв.

Розміри основних приміщень та пристроїв нового вокзального комплексу мають бути приведені у відповідність до норм, а саме: пасажирські приміщення – 550-600; службові, технічні та підсобні – 600-650. Отже сумарна площа вокзального комплексу - 1150-1250.

Для переходу пасажирів на посадку до поїздів, має бути споруджений новий підземний перехід, що матиме вихід до всіх платформ. В таблиці 3.9.2 наведені технічні показники вокзального комплексу.

Таблиця  №40

Визначення розрахункової місткості вокзалу

| Показник | Розрахунковий період |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2030 |
| Населення міста, тис. чол. | 48250 | 56000 |
| Середній обсяг відправлення пасажирів за розрахунковий рік, , пас/рік | 1065324 | 1139896 |
| Розрахунковий добовий потік пасажирів для залізничного вокзалу, що обслуговує пасажирів усіх (прямого, місцевого та приміського) видів сполучення, , пас/добу, в т.ч: | 3531 | 4000 |
| - далеке (місцеве), 21 % | 211 (529) | 200 (640) |
| - приміське, 79 % | 2791 | 3160 |
| Розрахункова місткість вокзалу, , пас | 195 | 210 |
| Тип вокзалу | Малий | Середній |

Генеральним планом намічено демонтаж ряду залізничних колій (під’їзних колій, з’єднувальних колій тощо). Перелік цих колій та схематичні плани наведені в розділі «Залізничний транспорт» ДП  «Київдіпротранс».

Після завершення реконструкції вантажних та сортувальних пристроїв станції Фастів-І, в подальшому, станція працюватиме для обслуговування пасажирського руху, а також діючих вантажних колій, вагової та колії, що обслуговує елеватор. Фастівський парк буде спеціалізований для переробки поїздів Миронівського напрямку, а Київський – Козятинського та Житомирського.

Автомобільні дороги

Враховуючи розвиток дорожньої мережі в зоні впливу, генеральним планом Фастова передбачаються проектні рішення, направлені на її посилення та вдосконалення:

Етап - 3 - 7 років

- Будівництво дільниці об’їзної дороги від автодороги Р-04 до автодороги T-10-28 з влаштуванням проїзної частини 8,0 м, протяжністю 1,5 км (місцевого значення).

Етап - 15 - 20років

- Будівництво дільниці об’їзної дороги від вул.Дзержинського вздовж східної межі міста з примиканням до автодороги Т-10-13, з влаштуванням проїзної частини 9м,    протяжністю 3,0 км (регіонального значення);

- Будівництво дільниці об’їзної дороги від автодороги T-10-28 до автодороги О-102404 з влаштуванням проїзної частини 8,0 м, протяжністю 2,6 км (місцевого значення);

- Будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях в транспортному вузлі – перехрещенні автомобільної дороги Р-19 та проектної магістралі 3-3 з залізничним обходом міста.

Автомобільний транспорт

На період до 2030 року прогнозується зростання попиту на міжміські та приміські перевезення із збільшенням транспортної рухомості населення відповідно з 9 до 10 та з 20 до 25 поїздок на одного мешканця за рік. Обсяг пасажиро-перевезень при цьому збільшиться з 430 тис. пас. до 10*55=550 тис. пас. за рік у міжміському сполученні та з 950 тис. пас. до 25*55*0,001=1375 тис. пас. за рік у приміському сполученні.

Основними заходами щодо розвитку пасажирських перевезень на зовнішніх напрямках є:

- Реконструкція автостанції IV класу за адресою Привокзальна площа, 44 із доведенням її параметрів до відповідності вимогам для автостанцій ІІ класу;

- Покращення рівня обслуговування пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах за рахунок впровадження сучасних інформаційних технологій;

- Розширення мережі автобусних маршрутів;

- Оновлення та збільшення кількості рухомого складу;

- Розвантаження вуличної мережі міста від інтенсивного руху приміських та міжміських автобусів за рахунок змін трас слідування містом на проїзд по Об'їзній дорозі.

б). Вулично-дорожня мережа

Пропозиції Генерального плану щодо розвитку вулично-дорожньої мережі пов’язані з майбутнім розташуванням районів нової житлової та промислової забудови, а також з необхідністю проведення реконструктивних заходів для покращення швидкості та безпеки руху транспорту та пішоходів.

Для детального аналізу параметрів існуючої вулично-дорожньої  мережі та конкретизації проектних пропозицій в Генеральному плані магістральну мережу міста розподілено на 2 типа – тип І, тип ІІ. До І типу віднесені магістралі, що забезпечують зовнішні зв’язки міста – вулиці Скригалівська, Димитрова, Чапаєва, Бишівська, Тітова, Великоснітинська, Якубовського, Червоний шлях,  та вулиці центральної частини, що забезпечують основні міжрайонні зв’язки – вулиці Соборна, Героїв Танкістів, Кірова, Щербакова, Галафєєва, Незалежності, Комарова, Толстого, Шевченка. Решта магістралей віднесені до типу ІІ.

Класифікацію вулично-дорожньої мережі наведено на кресленні «Схема вулично-дорожньої мережі», М1:10 000.

На проектний період, залежно від функціонального призначення та прийнятого типу магістралей, закладені такі технічні параметри вулиць та доріг - для магістральної мережі тип І ширина в червоних лініях прийнята 15,0-25,0 м, ширина проїзної частини 8-10,5 м, для магістральної мережі тип ІІ - ширина в червоних лініях 15,0-20,0 м,  проїзної частини – 6,0-7,0 м. Окремо розраховані параметри для вул.Соборної, вул.Димитрова, тонелю по вул.Соборної-вул.Якубовського, штучних споруд в місцях перетину магістральної мережі та залізниці. Поперечні профілі нанесені на креслені ГП-8.

Пропозиції щодо розвитку магістральної вулично-дорожньої мережі включають наступні заходи:

Етап - 3 - 7 років

Будівництво та реконструкція магістральної мережі:

- Будівництво магістралі 1-1 від вул.Скригалівської до вул.Героїв Танкістів вздовж р.Унава з влаштуванням проїзної частини 8,0м,  протяжністю 0,74 км (тип-ІІ);

- Будівництво магістралі 2-2 в створі вул.Комарова, (подовження  автодороги вздовж кладовища та залізничних колій), з поворотом – перетинамии залізничних ліній Фастів-Житомир (тунель) та Фастів-Жмеринка (шляхопровід) та примиканням до автодороги Т -10-13, з влаштуванням проїзної частини 8,0м, протяжністю 2,0км (тип-І);

- Будівництво автодороги на Потієвку від проектної магістралі 2-2 вздовж існуючої залізниці Фастів-Житомир, з влаштуванням проїзної частини 8,0м, протяжністю 1,2км (тип-ІІ);

- Реконструкція вул.Соборна (тип-І):

- - розширення проїзної частини до 14,0м на дільниці від моста через р.Унава до вул. Героїв Танкістів, протяжністю 0,5 км. ;

- - розширення проїзної частини до 15,0м на дільниці від вул.Героїв Танкістів до вул.Орджонікідзе, протяжністю 1,4 км;

- - влаштування кишень для тимчасового зберігання легкових автомобілів на дільниці від вул. Незалежності до пл.Перемоги;

- Реконструкція вул.Незалежності з розширенням проїзної частини до 8,0м на дільниці від вул.Соборна до пров.Дачний (в створі нової магістралі – під’їзду до військової частини), протяжністю 1,2 км (тип-І);

- Будівництво магістралі   від вул.Незалежності до вул.Інтернаціональної з влаштуванням проїзної частини 10,5-14,0м в районі розміщення нової багатоповерхової та блокованої забудови, протяжністю 0,84 км (тип-І);

- Будівництво магістралі  від вул.С.Палія  до нової магістралі в районі розміщення нової багатоповерхової та блокованої забудови по вул.Інтернаціональній, з влаштуванням проїзної частини 8,0м, протяжністю 0,28 км (тип-ІІ).

Довжина магістральних вулиць, передбачених до будівництва  складає – 5,06 км, в тому числі в межах забудови – 1,86 км.

Довжина магістральних вулиць, передбачених до реконструкції, - 3,1км.

Будівництво та реконструкція транспортних розв’язок та штучних споруд

- Реконструкція моста через Унаву в створі вулиць Скригалівська та Соборна з розширенням проїзної частини до 14м;

- Будівництво транспортного тунелю під залізничною станцією Фастів-І в створі вулиць Соборна та Якубовського з влаштуванням основної проїзної частини шириною 9,5 м, бічних проїздів шириною 5,0м;

- Реконструкція  шляхопроводу над залізничними коліями станції Фастів-2;

- Будівництво транспортного тунелю під залізничною лінією Фастів-Житомир в створі вул.Комарова на місці існуючого переїзду;

- Реконструкція залізничного шляхопроводу напрямку Фастів-Житомир  для пропуску під залізницею проектної магістралі 2-2 та автодороги до  житлового району Потієвка;

- Будівництво шляхопроводу над залізничною лінією Фастів-Жмеринка в створі проектної магістралі 2-2;

- Будівництво транспортної розв’язки в одному рівні на перетині об’їзної дороги та вул.Великоснітинської.

Етап - 15 – 20 років

Будівництво та реконструкція магістральної мережі:

- Будівництво магістралі 3-3 від вул.Орджонікідзе до нової промислової зони, до подовження вул.Транспортної, з влаштуванням трьох штучних споруд – естакадного проходження району між залізничними коліями, тунельного проходження під залізницею, та шляхопроводу через залізничні лінії Фастів-Миронівка, шириною проїзної частини 10,5м, протяжністю 2,5 км (тип-І);

- Будівництво магістралі 4-4 від вул.Галафєєва вздовж залізничної лінії Фастів-Миронівка до об’їзної дороги з влаштуванням  проїзної частини 8,0м, протяжністю 1,8 км (тип-І);

- Будівництво магістралі-дублера вул.Якубовського від проектної магістралі-подовження вул.Транспортної до залізничного обходу з примиканням до магістралі Р-19, з влаштуванням проїзної частини 8,5м, протяжністю 3,2 км (тип-І);

- Будівництво вантажної магістралі в західній частині міста на межі існуючої та проектної забудови від вул.Скригалівської до проектної об’їзної дороги на західній межі міста з влаштуванням проїзної частини 11,0м, протяжністю 2,6 км (тип-І);

- Будівництво та реконструкція вул.Куйбишева від вул.Червоноармійської з  подовженням до вул.Горького з влаштуванням проїзної частини 7,0 м, протяжністю 0,4 км, в т.ч. – реконструкція - 0,2 км, будівництво – 0,2 км (тип-ІІ);

- Будівництво магістралі від перехрестя вул.Лугової та вул.Червоноармійської вздовж нової паркової зони з влаштуванням проїзної частини 7,0м, протяжністю 1,7 км (тип-ІІ);

- Будівництво дільниці, що з’єднує вул.Папаніна та вул.Червоноармійську з влаштуваннм проїзної частини 7,5 м, протяжністю 0,3 км; реконструкція вул.Папаніна з розширенням проїзної частини до 7,5м, протяжністю 0,45 км (тип-ІІ);

- Будівництво дільниці–подовження вул.Ювілейної до нової магістралі вздовж паркової зони з влаштуваннм проїзної частини 7,0 м, протяжністю 0,2 км; реконструкція вул. Сонячної та вул.Ювілейної з розширенням проїзної частини до 7,0м, протяжністю 0,6 км (тип-ІІ);

- Будівництво магістралі від вул.Комсомольської до пров.А.Чехова з влаштуванням проїзної частини 7,0 м, протяжністю 0,35 км; реконструкція вул.Комсомольської та пров.Чехова з розширенням проїзної частини до 7,0 м, протяжністю 1,1 км (тип-ІІ);

- Будівництво магістралі від вул.Островського до  вул.Квітневої та до нової проектної вантажної магістралі з влаштуванням проїзної частини 6,0 м, протяжністю 0,5 км (тип-ІІ);

- Будівництво магістралі від вул.Димитрова до вул.Соборна з влаштуванням проїзної частини 11,0м, протяжністю 0,35 км (тип-І);

- Будівництво  магістралі в створі вул.Транспортної від перехрестя з  вул.Якубовського до магістралі-дублера вул.Якубовського з влаштуванням проїзної частини 8,0м, протяжністю 0,8 км (тип-ІІ);

- Будівництво магістральної мережі (тип-ІІ) в новій комунально-промисловій зоні загальною протяжністю 4,2 км;

- Реконструкція вул.Скригалівської від вул.Чичеріна до моста через р.Унава з влаштуванням проїзної частини 14,0 м (тип-І);

- Реконструкція вул.Скригалівської в районі нової забудови від західної межі міста до вул.Чичеріна з влаштуванням основної проїзної частини 15,0 м та бічних місцевих проїздів 6,0м, протяжністю 2,2 км (тип-І);

- Реконструкція вул.Димитрова та її подовження - автодороги  О-102409 в районі нової забудови від вул.Пролетарської до межі міста з влаштуванням проїзної частини 11,0м, протяжністю 2,8 км (тип-І);

- Реконструкція вул.Л.Толстого з влаштуванням проїзної частини 14,0м, протяжністю 1,0 км (тип-І);

- Реконструкція вул.Героїв Прикордонників від Привокзальної площі до вул.Орджонікідзе з влаштуванням проїзної частини 8,0м, протяжністю 0,5 км (тип-І);

- Реконструкція вул.Бишівської з влаштуванням  проїзної частини 8,0м, протяжністю 0,3 км (тип-І);

- Реконструкція вул.Транспортної від проектного шляхопровода через залізницю Фастів-Київ до вул.Великоснітинської з розширенням проїзної частини до 7,5м, протяжністю 0,7 км (тип-ІІ);

Довжина магістральних вулиць, передбачених до будівництва– 18,7 км.

Довжина магістральних вулиць, передбачених до реконструкції, - 9,9 км.

Будівництво та реконструкція транспортних розв’язок та штучних споруд

- Будівництво естакади над залізничними коліями Фастів-Житомир та Фастів-Жмеринка в створі проектної магістралі 3-3;

- Реконструкція залізничного шляхопроводу в напрямку Фастів-Жмеринка в створі проектної магістралі 3-3;

- Будівництво шляхопроводу над залізничними коліями Фастів-Миронівка та транспортної розв’язки в різних рівнях на перетині проектних магістралей 3-3 та 4-4;

- Будівництво шляхопроводу та транспортної розв’язки в різних рівнях в районі між залізничними коліями на перехрещенні проектної магістралі 3-3, залізниці та вулично-дорожньої мережі місцевого значення;

- Будівництво шляхопроводу в створі вул.Транспортної над залізничними коліями Фастів-Київ;

- Будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на примиканні вул.Щербакова до об’їзної магістралі;

- Будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на перехрещенні вул.Дзержинського, проектної магістралі 4-4 та залізничних колій над станцією Фастів-2;

- Будівництво транспортного тонелю в районі Потієвка під залізничною лінією Фастів-Житомир на місці існуючого переїзду;

- Будівництво транспортної розв’язки в одному рівні на перетині об’їзної дороги та проектної магістралі 3-3;

- Будівництво автомобільного мосту через р.Унаву в створі проектної дільниці вулиць Червоноармійської-Папаніна;

- Будівництво автомобільного мосту через р.Унаву в створі проектної  дільниці вулиці Ювілейної;

- Будівництво пішохідного  мосту через р.Унава в створі вулиць Годованцева – маршала Жукова;

- Будівництво 4-х пішохідних переходів через магістральні залізничні колії – в створі вул.Свердлова, в районі залізничної станції Фастів-2, в районі міського кладовища (2 од.).

Серед проектних пропозицій, які намічені Генеральним планом щодо розвитку вулично-дорожньої мережі, особливо  слід визначити:

Будівництво транспортного тунелю під залізницею в створі вулиць Соборна та Якубовського. Тунель включено до переліку невідкладних заходів з розвитку вулично-дорожньої мережі. Він з’єднає найкоротшим шляхом західну та східну частину міста. З метою недопущення появи транзитних потоків через центральну частину міста (по вул.Соборній)  – тунель намічено з обмеженням руху -  лише для пропуску легкового та пасажирського транспорту (з забороною вантажного). Враховуючи складність спорудження аналогічних штучних споруд, а також обмеженість ширини вул.Якубовського – тунель передбачається полегшеного типу – шириною проїзної частини – 9,5м (дві полоси руху та полоси безпеки) та з обмеженням висоти. На в’їзді та виїзді із тунелю запроектовані транспортні розв’язки з прилеглою вуличною мережею.

Створення дублеру вул.Соборна-вул.Якубовського. Радіальний напрямок, що включає  нові магістралі – магістраль від вул.Незалежності до вул.Комарова (вздовж нової житлової забудови -  військового містечка), магістраль від вул.Орджонікідзе в район  нової східної промислової зони з перетином залізниці в різних рівнях (далі магістраль 3-3),  магістраль-дублер вул.Якубовського. Означений напрямок забезпечить зручний транспортний зв’язкок між південно-західними, південними районами та  новою промисловою зоною східної частини міста та розвантажить магістралі центральної частини від транспортних потоків, в т.ч. – вантажних.

В місцях перетину магістралі 3-3 із залізницею заплановані транспортні розв’язки в різних рівнях з метою підключення місцевої мережі. По трасі магістралі 3-3 запроектовано 3 штучних споруди – естакада над залізничними коліями, тунель під залізницею та шляхопровід через залізничні лінії Фастів-Миронівка. Одночасне будівництво комплексу вищевказаних споруд по трасі магістралі 3-3 є технічно-складним, тому потребує більш детальної проробки та виконання спеціального ТЕО.  Розробку ТЕО включено до переліку невідкладних заходів Генерального плану щодо будівництва та реконструкції транспортної інфраструктури міста.

Заходами Генерального плану щодо організації дорожнього руху передбачається влаштування одностороннього руху по вул.Куйбишева та вул. 1-го Травня. Розробку Комплексної схеми організації дорожнього руху (КСОДР) включено до переліку основних невідкладних заходів Генерального плану.

Виходячи з перспективної планувальної структури міста та проектних рішень, Генеральним планом скориговано схему та класифікацію магістральної мережі.

Внаслідок проведення будівельних та реконструктивних заходів магістральну мережу доповнять існуючі вулиці (3,05км) – вул.Куйбишева (0,2км), вул.Папаніна (0,45км), вул.Сонячна та вул.Ювілейна (0,6км), вул.Транспортна (0,7км),  вул.Комсомольська та пров.Чехова (1,1км).

З магістральної мережі виключені вулиці по яких передбачено закриття руху в зв’язку з ліквідацією залізничних переїздів (5,04 км), а саме - виїзд на а.д. Т-10-13 від вул.Червоний Шлях (1,13км), виїзд на а.д. Р-04 від пров.Дзержинського (0,13км), дорога від вул.Соборної через залізничні переїзди до вул.Якубовського (1,25км), а.д. від вул.Комарова – вздовж кладовища через залізничні переїзди – вул.Червоний шлях до вул.Дзержинського (2,53км).

Будівництво вулиць місцевого значення намічено в районах нової забудови – житлових кварталів,  промислових районів, рекреаційної зони тощо. На період до 2030 року довжина вулиць місцевого значення, передбачених до будівництва – 14,8 км. Розвиток місцевої мережі наведено на кресленні «Схема вулично-дорожньої мережі», М1:10 000.

На розрахунковий період (2030р.) довжина магістральної мережі зросте до 87 км (65,2 + 5,06 + 18,7 + 3,05 – 5,04), довжина магістральної мережі в межах забудови до 71 км (52,4 + 1,86 + 18,7 + 3,05 – 5,04).

Загальна довжина вулично-дорожньої мережі, з урахуванням нових вулиць місцевого значення,  збільшиться до 214,2 км (175,6 + 5,06 + 18,7+ 14,8), довжина вулично-дорожньої мережі в межах забудови - 201,4 км (162,8+5,06+18,7+14,8).

Загальна щільність вулично-дорожньої мережі становитиме 6,8 км/км2, щільність магістральної мережі - 2,8 км/км2 (при площі забудованої території 28,9 км2 ).

в). Міський пасажирський транспорт

Передбачений генеральним планом розвиток магістральної вуличної мережі і підвищення її пропускної спроможності сприятиме покращенню роботи міського пасажирського транспорту.

Додатково до існуючих ліній автобусу передбачається організація нових ліній, призначених для обслуговування районів нового житлового багатоквартирного будівництва.

Нові лінії автобусу пройдуть вулицями нового житлового району у Заріччі на заході міста, по нових магістральних вулицях, у тому числі на зв’язках між розділеними залізницею районами, в південній частині Завокзалля, для обслуговування промислових та житлових районів.

Лінії руху міського автобусу ліквідуються на ділянках перетинів із залізничними коліями та по ділянках, що дублюються новими вулицями (вул. Квітнева, вул. Прорізна).

Загальна довжина ліній руху автобусу на перспективу – 65 км (по осі вулиць) проти існуючих 46 км. Проектна щільність міської автобусної мережі – 2,2 км/км2. Прогнозується збільшення транспортної рухомості населення зі 100 до 120 поїздок на одного мешканця за рік, обсягу пасажироперевезень у міському сполученні –- з 4,8 до 6,7 млн. пас. за рік.

Зараз на автобусні маршрути згідно паспортів щоденно випускається 43 машини, що з урахуванням коефіцієнту випуску відповідає наявному парку у 50 автобусів. Для перевезення розрахункової кількості пасажирів при збереженні існуючої за місткістю структури парку необхідне його збільшення до 85 одиниць.

Зберігання та обслуговування автобусів забезпечуватимуть існуючі автотранспортні підприємства. У випадку необхідності нове АТП може бути розміщене промислово-комунальній зоні.

Необхідними заходами розвитку транспортної інфраструктури є благоустрій автобусних зупинок та обладнання диспетчерських пунктів на кінцевих зупинках.

Розвиток мережі пасажирського транспорту наведено на кресленні «Схема міського та зовнішнього транспорту», М1:10000.

г). Автомобільний транспорт

Легковий транспорт

Розрахунок приватного автомобільного парку міста та місць зберігання легкових автомобілів виконано згідно нормативних показників ДБН-360-92**, зміна №4.

Розрахунковий рівень автомобілізації на етап до 2030 року прийнято - 350 автомобілів на 1000 мешканців.

Згідно з цим - розрахункова кількість приватних легкових автомобілів на період до 2030 року складає  19600 од. (56000 населення).

В таблиці 41 приведені прогнозні показники кількості  легкового індивідуального транспорту на період до 2030 року за видами забудови.

Таблиця №41

Прогнозні показники загальної кількості індивідуальних автомобілів

| Види забудови | Населення, тис. чоловік | Кількість легкових індивідуальних автомобілів, одиниць |
| --- | --- | --- |
|  | Існуюча забудова | Нова забудова | Всього | Існуюча забудова | Нова забудова | Всього |
| Садибна та блокована | 26844 | 1941 144 | 28929 | 9395 | 680 50 | 10075 50 |
| Багатоквартирна | 21656 | 5415 | 27071 | 7580 | 1895 | 9475 |
| Разом | 48500 | 7500 | 56000 | 16975 | 2625 | 19600 |

В таблиці 42 приведений розрахунок місць зберігання (машино-місць) приватних автомобілів власників багатоквартирної забудови нових житлових площадок. Розвиток багатоквартирного житла передбачається лише в центральній частині міста.

Таблиця №42

Розрахунок місць зберігання приватних автомобілів власників,
 що мешкають у багатоквартирній забудові нових житлових площадок

| №№ | Найменування площадок | Населення, тис. чоловік | Кількість машино-місць, одиниць |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | вул.. Тараса Шевченко | 270 | 95 |
| 2. | вул.. Заводська | 432 | 150 |
| 3. | вул. Куйбишева, Червоноармійська | 600 | 210 |
| 4. | вул.. Соборна | 180 | 63 |
| 5. | вул.. Інтернаціоналістів | 3165 | 1110 |
| 6. | провул.. Річний | 408 | 142 |
| 7. | вул.. Куйбишева, | 360 | 125 |
|  | Всього | 5415 | 1895 |

Основним типом споруд для постійного зберігання легкових автомобілів є окремо розташовані багатоповерхові наземні (до 9 поверхів), підземні (до 5 поверхів) та комбіновані наземно-підземні, в тому числі і механізовані (автоматизовані) гаражі. Допускається влаштування гаражів, вбудованих у перші, цокольні й підвальні поверхи багатоповерхових житлових будинків.

В проекті прийнято, що автомобілі власників, що мешкають у багатоквартирній забудові зберігатимуться в межах прибудинкових територій та на прилеглій території в багатоповерхових та наземно-підземних гаражах. Легкові автомобілі власників садибної та блокованої забудови зберігатимуться на території власних земельних ділянок.

Генеральний план передбачає 100% забезпечення місцями зберігання  легкових автомобілів власників – мешканців нової багатоквартирної забудови.

Потреба в місцях постійного зберігання легкових автомобілів власників, які мешкають у районах існуючої багатоквартирної забудови, складає 7580 маш.-місць. Місткості існуючих гаражних кооперативів (850) – недостатньо. Генеральним планом передбачено будівництво багатоповерхових гаражів, сумарною місткістю 2000 маш.місць, та двох   гаражних кооперативів  ємністю 400 та 220 маш.місць. Багатоповерхові гаражі намічені по вул. Луговій (2*400), біля залізничної станції Фастів-1 (400), в кварталі перспективної громадської забудови між вул.Орджонікідзе та залізничними коліями (800).

Збільшення кількості місць зберігання може здійснюватись шляхом поступової надбудови над існуючими боксовими гаражами двох-трьох поверхів при дотриманні санітарно-гігієнічних вимог до їх облаштування (умови захисту від шуму, розсіювання атмосферного повітря, дотримання санітарних розривів тощо).

Для короткочасного зберігання приватних автомобілів населення передбачена мережа автостоянок для тривалого зберігання біля автостанції, залізничної станції, громадських комплексів та інших об'єктів культурно-побутового призначення.

В таблиці 43 наведені необхідні показники кількості місць зберігання легкових індивідуальних автомобілів біля найкрупніших закладів. Перелік закладів (стовбчик №2) прийнято згідно експлікації основного креслення Генерального плану.

Таблиця №43

Розрахунок місць тимчасового зберігання легкових індивідуальних автомобілів

| №№ | №№ за експлі-кацією | Найменування установ | Загальна місткість установ | Кількість машино-місць, одиниць |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Од.виміру | Всього |  |
| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 635 636 | Залізничний вокзал та автостанція | пасажирів, які прибувають в год. «пік» | 200 | 30 |
| Лікувально-профілактичні заклади: |
| 2. | 592 | Дільнича лікарня | ліжок | 250 | 25 |
| 3. | 593 | Поліклініка | відвідувачів | 200 | 20 |
| 4. | 595 | Лікрська амбулаторія | відвідувачів | 250 | 25 |
| Підприємства торгівлі та громадського харчування: |
| 5. | 599 | Торгівельний центр | торгова площа - кв.м | 900 | 20 |
| 6. | 600 | Досуговий центр з рестораном | місць | 220 | 20 |
| 7. | 602 | Ринковий комплекс | торгова площа - кв.м | 900 | 20 |
| 8. | 606 | Громадський центр з супермаркетом | торгова площа - кв.м | 900 | 20 |
| 9. | 608 | Торгівельно-розважальний комплекс з кафе | місць | 150 | 15 |
| 10. | 611 | Кафе | місць | 120 | 10 |
| 11. | 612 | Торговельний центр | торгова площа - кв.м | 1500 | 30 |
| 12. | 615 | Торговельний центр | торгова площа - кв.м | 2500 | 75 |
| 13. | 621 | Ресторан | місць | 120 | 10 |
| 14. | 620 | Готельно-ресторанний комплекс | номерів | 600 | 60 |
| 15. |  | Луго -парк | відвідувачів | 150 | 15 |

Місця для тимчасового  зберігання легкових автомобілів повинні бути запроектовані  як  окремо розташовані наземні, підземні, наземно-підземні, вбудовано/прибудовані в перші, цокольні й підземні поверхи в/до громадських будинків (за винятком будинків закладів охорони здоров'я, фізичної культури,  дитячих дошкільних установ, дитячих будинків, установ культури, мистецтва та громадського харчування), в тому числі й мало- та середньоярусні механізовані (автоматизовані) гаражі, а також тимчасові відкриті автостоянки.

У межах територій, що мають особливу історико-культурну цінність та в районах історичної забудови необхідно передбачати розміщення лише підземних гаражів.

Для громадських установ та організацій міста з малою кількістю машино-місць для паркування рекомендовано обладнати спеціальні кишені на проїзних частинах вулиць, доріг та проїздів.

Слід зазначити, Генеральним планом передбачено влаштування кишень по вул.Соборній  на дільниці від вул. Незалежності до пл.Перемоги - з метою упорядкування місць зберігання автомобілів в центральній частині міста.

В цілому, - система зберігання  легкових автомобілів в м.Фастові потребує упорядкування.  До переліку основних невідкладних заходів Генерального плану щодо будівництва та реконструкції транспортної інфраструктури міста включено розробку Схеми гаражів та стоянок

Для обслуговування загального парку легкового автотранспорту потрібно:

- 6 АЗС (в середньому 4 колонки на АЗС) 19600:800 = 24 колонок (середня норма обслуговування становить 800 автомобілів на 1 паливно-роздавальну колонку на добу);

- 100 постів технічного обслуговування (при нормі обслуговування 200 автомобілів на 1 пост - 19600:200).

Розвиток мережі АЗС не передбачається, оскільки потужності існуючих  – достатньо.

Генеральним планом в промислово-комунальній зоні міста зарезервовано територію 6,0 ГА для розміщення двох СТО по 30 постів кожна. Решта постів передбачається в комплексі з багатоповерховими гаражами та паркінгами, а також в профільних промислових підприємствах (АТП, підприємства автоторгівлі тощо).

Місця розташування гаражів та об'єктів автосервісу наведені на "Схемі вулично-дорожньої мережі".

Вантажний транспорт

Розрахунок парку вантажних автомобілів виконано за  рекомендованою нормою – 40 авт. на 1000 мешканців. Згідно цього показника,  загальна кількість вантажних автомобілів на розрахунковий період становитиме 2240 авт. (40*56).

Зберігання та обслуговування вантажного транспорту виконуватиметься на території існуючих автотранспортних підприємств, існуючих та проектних промпідприємств. У випадку необхідності нове АТП може бути розміщене у промислово-комунальній зоні.

Таблиця №44

Основні показники розвитку транспортної інфраструктури міста

| № п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Існуючий стан | Етап 15-20 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Довжина вулиць і доріг, всього | км | 175,6 | 214,2 |
|  | у т.ч. для міських магістралей |  | 65,2 | 87,0 |
| 2. | Щільність вулиць і доріг, всього | км/км2 | 6,5 | 6,8 |
|  | у т.ч. для міських магістралей |  | 2,1 | 2,8 |
| 3. | Довжина подвійного шляху міського пасажирського транспорту (автобусу) | км | 46,0 | 65,0 |
| 4. | Щільність мережі наземного пасажирського транспорту | км/км2 | 1,4 | 2,2 |
| 5. | Загальний рівень автомобілізації | Машин на 1000 чол. | 245 | 400 |
|  | у т.ч. рівень автомобілізації легкового автомобільного транспорту |  | 235 | 350 |
| 6. | Кількість індивідуального легкового автотранспорту | одиниць | 11400 | 19600 |

схема

Невідкладні заходи щодо реконструкції і розвитку транспортної інфраструктури  міста

Ремонтно-будівельні роботи:

- Реконструкція моста через Унаву в створі вулиць Скригалівська та Соборна з розширенням проїзної частини до 14м;

- Будівництво транспортного тонелю під залізничною станцією Фастів-І в створі вулиць Соборна та Якубовського з влаштуванням основної проїзної частини шириною 9,5 м, бічних проїздів шириною 5,0м;

- Реконструкція  шляхопроводу над залізничними коліями станції Фастів-2;

- Будівництво транспортної розв’язки в одному рівні на перетині об’їзної дороги та вул.Великоснітинської;

- Будівництво магістралі від вул.Скригалівської до вул.Героїв Танкістів вздовж р.Унава;

- Будівництво залізничного вокзалу.

Проектні роботи:

- Схема гаражів та стоянок;

- Комплексна схема організації дорожнього руху (КСОДР);

- ТЕО будівництва дублеру вул.Соборна-вул.Якубовського.

3.10. Інженерне забезпечення та розміщення магістральних інженерних мереж, споруд

3.10.1. Водопостачання.

Існуючий стан.

Характеристика існуючого стану водопостачання м. Фастова наведена на підставі звітних даних КП „Фастівводоканал”, Дніпровського басейнового управління водних ресурсів (ДБУВР), інформації Фастівської районної санітарно - епідеміологічної станції.

При розробці рішень по розвитку систем водопостачання використано наступні роботи (матеріали):

Генеральний план м. Фастова, виконаний у 1995.р. інститутом „Діпромісто".

Програма «Реформа системи водопостачання та водовідведення м. Фастова на період 2011-2020 рр.»

Джерелом водопостачання міста є підземні води Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну та поверхневі води р. Унава. Водопостачання міста здійснюється централізованою системою господарсько-питного водопостачання та локальними системами промислових підприємств.

Комунальний водопровід обслуговує населення м. Фастова, комунальні та окремі промислові підприємства. Встановлена виробнича потужність комунального водопроводу становить 15,00 тис. м3/добу. На даний час КП „Фастівводоканал” експлуатує 8 артезіанських свердловин Волицького водозабору загальної потужністю 7,49 тис. м3/добу, який має балансові експлуатаційні запаси – 15,50 тис. м3/добу відповідно до попередньої розвідки підземних вод для господарсько-побутового водопостачання міста й затверджені ТКЗ №1971 від 1971р. Розташовано водозабір в лісі біля с. Волиця в 4-6 км на південний схід від міста. Свердловини забезпечені нормативними зонами санітарної охорони і мають між собою гідравлічний зв'язок. Якість води відповідає вимогам діючих нормативів. Огорожу в межах першого поясу зони санітарної охорони мають всі свердловини. Встановлена сумарна виробнича потужність насосних станцій I підйому становить 15,0  тис.м3/добу.

З артсвердловин за допомогою НС I підйому вода по двом водогонам Ø400 та Ø500 подається на ділянку водопровідних споруд. Ділянка водоочисних включає у себе водоочисну станцію потужністю 15,0 тис.м3/добу, два резервуара чистої води ємністю 3000 м3 кожний, насосну станцію другого підйому (НС II). Після знезалізнення та знезараження вода подається у розподільчу мережу міста. У зв’язку зі значним перепадом рельєфу підтримується високий тиск для забезпечення питної водою 5-ти поверхової забудови. Для 9-и поверхової забудови побудовані підвищувальні насосні станції.

У місті існує централізована система господарсько-протипожежного водопроводу, двохзонна. Водопровідна мережа - кільцева, низького тиску, має протипожежні гідранти та арматуру для аварійного відключення ділянок мережі.

Згідно з даними КП „Фастівводоканал” за 2012 р. піднято НС I підйому – 2013,70 тис. м3 води (5,52 тис.м3/середньодобово). Подано води у мережу, всього – 1792,10 тис. м3 (4,91 тис.м3/добу).

Відпущено води, всього – 1461,20 м3 води (4,00 тис.м3/добу), у тому числі населенню – 819,00 тис. м3 (2,24 тис. м3/добу), підприємствам та установам на господарсько-побутові потреби – 642,20 тис. м3 (1,76 тис. м3/добу).

Витік та невраховані витрати склали 330,90 тис. м3 (0,91 тис. м3/добу) – 18,5% від поданої води у мережу. Протяжність водоводів – 13,40 км, з них ветхих та аварійних – 13,40 км (100%). Вуличної водопровідної мережі – 87,90 км, з неї у незадовільному технічному стані – 6,60 км (7,5%). Внутрішньоквартальної та внутришньодворової мережі – 10,50 км, з неї ветхої та аварійної – 6,30 км (60,0%).

Централізованим водопостачанням забезпечено 73,4% населення міста. Частина мешканців садибної забудови користується водою з вуличних водорозборів, яких на мережі 16 одиниць.

Промисловість міста представлена підприємствами целюлозно-паперової та поліграфічної галузі, виробництво будівельних матеріалів, виробництво машин та устаткування, легка, харчова промисловість, хімічне виробництво, металургія та оброблення металу, виробництво деревини та виготовлення виробів з неї та  переробна галузь.

Власні локальні системи з самостійними водозаборами мають наступні підприємства з об'ємом використання:

з поверхневих джерел для технічних потреб: Фастівське моторовагонне депо - 69,00 тис. м3/рік, ДП "Фастівський хлібокомбінат "АТ "Київхліб" – 1,00 тис. м3/рік,  Обігове депо Фастів-Міронівка- 1,00 тис. м3/рік;

з підземних джерел: ВАТ " Електронагрівач" - 1,00тис. м3/рік, ТОВ НВО ФЗХМ "Червоний жовтень" - 9,00 тис. м3/рік,  Фастівське моторовагонне депо - 11,00 тис. м3/рік, ДП УДЦЗРП "Укрефранс" – 12,00 тис. м3/рік, ВАТ "Елопак - Фастів" – 4,00 тис. м3/рік, АТЗТ ФШП "Козак" – 2,00 тис. м3/рік, ДП ЗАТ "Оболонь – "Пивоварня Зіберта" – 190,00 тис. м3/рік, ВАТ "Факел" – 8,00 тис. м3/рік, ДП "Фастівський хлібокомбінат "АТ "Київхліб" – 1,00 тис. м3/рік, Філія ФастовськеРайДУ 1,00 тис. м3/рік, ПП "БГФ - АГРО" – 3,00 тис. м3/рік, ТОВ "Компанія ЮнівестМаркетінг" 13,00 тис. м3/рік, ККП м. Фастів – 1,00 тис. м3/рік, ТОВ Фірма "Універсал" – 2,00 тис. м3/рік, Обігове депо Фастів-Миронівка – 1,00 тис. м3/рік, ОЦ "Струмок" – 1,00 тис. м3/рік.

Свердловини,  резервуари і мережа розташовані в межах власних територій водокористувачів. Також підприємствами використовується вода з комунального водопроводу – приблизно 218,00 тис. м3/рік. В системах зворотнього і повторно-послідовного водопостачання промислових підприємств використовується 1,89 млн.м3.

Для зрошення зелених насаджень використовується вода з мереж водопроводу згідно з графіком.

Основні проблеми водопостачання міста:

знос обладнання водоочисної станції складає 83%, обладнання потребує реконструкції з впровадженням сучасних технологій знезалізнення води;

у зв'язку зі значним перепадом рельєфу (більше 30м) у мережі підтримується завищений тиск, який може забезпечити тільки 5-и поверхові будинки;

водогони, що подають воду у місто відпрацювали термін експлуатації і потребують заміни;

понад 13% трубопроводів у незадовільному стані, що призводить до втрат води (18,5%  від поданої у мережу води);

підтримка тиску у мережі понад 6,0 атмосфер веде до суттєвого збільшення витрат електроенергії та сприяє виходу з ладу трубопроводів;

використання морально та фізично застарілих насосних агрегатів обумовлює надмірне споживання електроенергії;

недостатня кількість спеціалізованої техніки для ліквідації аварійних ситуації;

значна водоємкість промислового виробництва (технологічні процеси, продуктивність систем оборотного та повторного водопостачання, рівень використання очищених стічних вод не відповідають сучасним вимогам екологізації водогосподарського комплексу);

нераціональне використання води питної якості на полив та миття територій садиб;

наявність безгосподарських мереж водопроводу по місту, які мають незадовільний технічний стан та потребують значних капіталовкладень для їх відновлення;

недосконалість економічних та правових основ функціонування водопровідно-каналізаційного господарство, що не забезпечує відтворювання та розвиток одного з основних елементів інженерної інфраструктури міста.

Проектні рішення

Відповідно до розрахункових показників чисельності населення, розвитку промислового виробництва і підвищення рівня інженерного обладнання житлового фонду, потреба міста у воді на розрахунковий етап складе: питної якості – 20,15 у тис. м3/макс.добу; технічної якості – 2,91 у тис. м3/макс.добу.

Розрахунки по групах водокористувачів наведено в таблиці ВК-3. Питомі показники водоспоживання і водовідведення прийняті за Державними будівельними нормами містобудування ДБН 360-92**, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85. Потреба у воді для промпідприємств прийнято на підставі аналізу інформації наданої Дніпровським  басейновим управлінням водних ресурсів ДРУВР зі збільшенням на 30% від існуючої, враховуючи можливість розвитку промислового виробництва. Дані об’єми та джерела водозабезпечення промпідприємств підлягають уточненню при розробці галузевих схем на наступних стадіях проектування згідно з технологічним завданням кожного конкретного підприємства.

Протипожежні витрати води у цілому по місту - 972 м3, при двох розрахункових пожежах для населеного пункту по 35 л/с – зовнішнє і 2×5,0 л/с – внутрішнє (у сумі 90 л/с). Нормативний строк відновлення протипожежного запасу води – 24 години, забезпечується при знижені подачі води на інші потреби на 5%, що не перевищує допустимих показників згідно зі СНиП 2.04.02-84 п. 2.25. Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах чистої води на ділянках водопровідних споруд. Протипожежні витрати для кожної зони водопостачання визначаються на стадії розробки галузевої схеми згідно з розрахунковою чисельністю населення зони, категорією виробництва та ступенем вогнестійкості будівель.

Джерелом водопостачання м. Фастова приймається підземні води нижнє-мелового та середньо-юрського водоносних горизонтів.

Існуючий водозабір не в змозі забезпечити розрахунковий об’єм у воді. Для забезпечення розрахункової потреби необхідно виконати техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) водопостачання, у якому проробити варіанти водопостачання міста, провести роботи по оновленню запасів підземних вод, розглянути можливість використання поверхневих вод р. Унава. У попередньому ГП було запропоновано використання додатково водозабору Вишняківський, який розташовано в 4км на північ від міста. Затверджені балансові експлуатаційні запаси підземних вод - 12,00 тис. м3/добу згідно з ТКЗ №4353 від 1983р. Використання двох водозабірних ділянок мають необхідну кількість води (27,50 тис. м3/добу) для водопостачання міста на розрахунковий етап.

Забезпечення міста водою питної якості передбачається по існуючої схемі з виконанням заходів по її реконструкції і модернізації та будівництву додаткового водозабору, водогонів, ділянки водопровідних споруд у складі: водоочисна станція (при необхідності), РЧВ, насосної другого підйому для подачі води у розподільчу мережу.

Господарсько-питне водопостачання передбачається централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити надійний санітарний контроль за якістю, а також за раціональним використанням питної води. Покриття розрахункової потреби у воді питної якості передбачається по схемі, що існує. Централізованим водопроводом намічається охопити все населення міста. Система першої категорії подачі води, магістральні та розподільчі мережі кільцеві, протипожежні низького тиску з встановленням пожежних гідрантів згідно зі СНиП 2.04.02-84, а також установкою арматури для аварійного відключення ділянок мережі|.

З метою поліпшення роботи комунального водопроводу необхідно провести гідравлічний розрахунок системи для оптимізації роботи системи водопостачання міста, здійснити реконструкцію насосних станцій підкачки та існуючих мереж, вирішити питання по передачі безгосподарських мереж водопроводу, виконати будівництво нових магістральних мереж у районах перспективної забудови.

Технічне водопостачання передбачається по існуючим схемам промпідприємств. Для зменшення витрат свіжої води з природних джерел, необхідно збільшити використання води у системах зворотнього та повторного водопостачання на 20-25%.

Для зрошення садиб, поливання та миття територій пропонується створення локальних систем поливального водопроводу з місцевих поверхневих джерел і ґрунтових вод. Питання розробки локальних систем вирішується на наступних стадіях проектування із залученням галузевих організацій, через техніко-економічні розрахунки і обґрунтування, визначення джерел, на підставі сучасних технічних умов та інвестиційних пропозицій. Використання води міського водопроводу – тільки для територій, до санітарного стану яких ставляться підвищені вимоги (дитячі установи, лікарні тощо).

Основні заходи щодо удосконалювання і розвитку систем водопостачання міста включають:

модернізацію технології очищення води на фільтрувальній станції з метою підвищення рівня водо підготовки;

впровадження сучасних альтернативних методів знезаражування води (гіпохлорид натрію, ультрафіолетові лампи, тощо);

впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогосподарського комплексу промпідприємств, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку водного господарства України: запровадження водозберігаючих технологій, скорочення питомих витрат води на одиницю продукції, модернізація діючих та будівництво нових систем зворотнього і повторного водопостачання, створення замкнутих систем водокористування підприємств, розроблення і здійснення кожним підприємством водозберігаючих і водоохоронних заходів;

вдосконалення систем лімітування і моніторингу витрат і якості води, ліквідацію втрат та непродуктивних витрат води;

облаштування житлового фонду водомірами і регуляторами тиску;

ліквідація витоків і непродуктивних витрат води та інше;

повне устаткування житлового фонду системою водопостачання;

впровадження автоматизованої системи управління водопровідним господарством;

реконструкція водопровідних мереж міста з впровадженням пластикових труб;

вдосконалювання системи подачі і розподіли води по території міста будівництвом нових і перекладкою амортизованих водоводів і мережі, реконструкцією підвищувальних станцій.

Невідкладні заходи щодо реконструкції і розвитку системи водопостачання міста визначені КП „Фастівводоканал”:

реконструкція Волицького водозабору з монтажем системи автоматичного контролю за роботою артсвердловин;

реконструкція водоочисної станції в м. Фастова продуктивністю 15 тис.м3/добу з будівництвом нового резервуару чистої води об’ємом на 3,0 тис. м3;

реконструкція відстійника промивної води фільтрувальної станції НС –ІІ підйому;

перекладання водопровідної мережі Ду-500 мм від вул. Дімітрова до водоочисної станції;

прокладання дюкеру Ду-500мм в дві нитки через річку Унава (діючий водопровід прокладений через річку Унава в 1 нитку);

впорядкування обліку води;

санація водоводів зовнішніх водопровідних мереж;

розробка спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток системи водопостачання м. Фастова (після затвердження генерального плану) у відповідності до нових рішень по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, встановлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму їх реалізації.

10.2. Водовідведення

Існуючий стан

Характеристика існуючого стану водопостачання м. Фастова наведена на підставі звітних даних КП „Фастівводоканал”, Дніпровського басейнового управління водних ресурсів (ДБУВР), інформацій Фастівської районної санітарно - епідеміологічної станції.

При розробці рішень по розвитку систем водопостачання використано наступні роботи (матеріали):

Генеральний план м. Фастова, виконаний у 1995.р. інститутом „Діпромісто”.

Програма «Реформа системи водопостачання та водовідведення м. Фастова на період 2011-2020 рр.»

Каналізування м. Фастова здійснюється по неповній розподільній схемі. Відведення та очищення побутових і виробничих стічних вод здійснюється централізованої комунальної системою каналізування міста, локальними системами каналізації промислових підприємств.

За 2012 р. КП „Фастівводоканал” в цілому було пропущено 966,90тис. м3 стоків (2,65 тис. м3 середньодобово), відведено та очищено на очисних спорудах 989,00 тис. м3 стічних вод (2,71 тис. м3 середньодобово). Встановлена пропускна потужність міської комунальної системи каналізації становить 31,10 тис. м3/добу.

Стічні води від житлової забудови, установ, підприємств обслуговування та промислових підприємств основної частини міста по басейнам каналізування поступають до каналізаційних районних насосних станцій (КНС-1; КНС-2; КНС- 3; КНС-4; КНС-5; КНС-6; КНС-7; КНС-11; ГКНС; КНС "Мрія"; КНС "Дзвони Чорнобиля") і потім за допомогою самопливно-напірної системи каналізації потрапляють на очисні споруди.

Міські очисні споруди проектною продуктивністю 31,00 тис. м3/добу, які розташовані на північно-східній околиці міста, по вул. Окружна. Площа території очисних споруд становить 6,50 га. Санітарно-захисна зона – 400м, забезпечується. Після повної біологічної очистки (аеротенки) стічні води по  двом самопливним колекторам Ø1000 довжиною 4,80 км подаються на доочистку у біоставках (1 робочий, 1 резервний) площею 14,60 га, після чого очищені стічні води потрапляють у ручій Снітка і далі річку Унава.

Згідно з даними КП „Фастівводоканал”  за 2012 р. сумарна одиночна протяжність головних колекторів складає 11,80 км, з них в аварійному стані – 1,60 км (13,6%), вуличної каналізаційної мережі – 29,50 км, з неї аварійної – 1,80 км (6,1%), внутрішньоквартальної мережі – 9,40 км, з неї аварійної – 5,40 км (57,4%). Централізованим водовідведенням забезпечено 43,9% населення міста. Садибна забудова частково не каналізована, мешканці користуються вигребами.

Промислові підприємства після попереднього очищення скидають стічні води у міську каналізацію. Власні локальні очисні споруди, з об’ємом випуску у водні об’єкти (дані 2011р.,) має ВАТ "Факел" -  0,078 млн. м3/рік.

Основні проблеми каналізування міста:

знос каналізаційних очисних споруд становить 100%;

застаріла технологія очистки на очисних спорудах;

основна частина об’єктів каналізації працює більше 30 років і використала свій технічний ресурс;

незадовільний технічний стан каналізаційних мереж по місту. Близько 18% потребують заміни або санації;

насосно-силове обладнання насосних станцій потребує заміни на менш енергоємне;

дві нитки напірного трубопроводу мають тільки ГКНС, решта по одній;

наявність неканалiзованої забудови на території міста, що веде до забруднення ґрунтів;

відсутність споруд очистки та попереднього очищення на окремих підприємствах міста;

недосконалість економічних та правових основ функціонування каналізаційного господарства, що не забезпечує відтворювання та розвиток одного з основних елементів інженерної інфраструктури міста.

Проектні рішення

Відповідно до розрахункового водоспоживання (таблиця ВК-2) об’єм промпобутових стічних вод на розрахунковий етап складе 19,83 тис. м3/добу. Розрахунки по групах водокористувачів наведено в таблиці ВК-1. Питомі показники водовідведення, прийняті за Державними будівельними нормами містобудування ДБН 360-92**, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85. Об’єм стічних для промпідприємств прийнято на підставі аналізу інформації наданої Дніпровським  басейновим управлінням водних ресурсів ДРУВР зі збільшенням на 20% від існуючого, враховуючи можливість розвитку промислового виробництва. Дані об’єми підлягають уточненню при розробці галузевих схем.

Відведення та очищення всього об’єму промпобутових стічних вод передбачається централізованою комунальною каналізацією. Очищення проектного об'єму стічних вод передбачається на існуючих очисних спорудах каналізації, які потребують повної реконструкції з впровадженням новітніх технологій очищення стічних вод.

Поліпшення роботи міської каналізації передбачається за рахунок реконструкції існуючих споруд: насосних станцій, самопливних колекторів, напірних трубопроводів. Вирішення питання по передачі безгосподарських мереж водовідведення, на баланс комунальної організації. Будівництво нових каналізаційних насосних станцій та прокладання самопливної і напірної мережі в районах нової та неканалізованої забудови.

Основні заходи щодо вдосконалення і розвитку системи водовідведення міста включають:

реконструкцію каналізаційних очисних споруд з впровадженням новітніх технологій;

вдосконалення технології очистки стічних вод, підвищення ефективності головних стадій її очищення та знезараження;

вирішення проблеми знешкодження та утилізації оброблених каналізаційних осадів;

розробку та запровадження системи моніторингу скидів виробничих стічних вод у міську каналізацію, в першу чергу, по показникам якості, для забезпечення нормального функціонування технологічних процесів біохімічної очистки і доочистки;

модернізацію системи водовідведення шляхом перекладки амортизованих колекторів і мереж з використанням сучасних матеріалів з антикорозійною та абразивною стійкістю, реконструкції насосних станцій, дублювання напірних колекторів, прокладки самопливних колекторів;

забезпечення другими нитками напірних трубопроводів всіх КНС;

будівництво самопливних мереж, насосних станцій і напірних колекторів у районах нової забудови та існуючої неканалізованої забудови;

забезпечення на кінець розрахункового етапу повного охоплення забудови міста централізованою каналізацією;

модернізацію виробничої бази, вдосконалення правових і економічних основ функціонування водопровідно-каналізаційного господарства;

Невідкладні заходи щодо реконструкції і розвитку системи водовідведення міста, визначені КП „Фастівводоканал”:

реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Фастова, продуктивністю 10,00 тис.м3/добу;

реконструкція самопливного залізобетонного колектора діаметром 800мм довжиною 1,40 км по вул. Щербакова;

автоматизація каналізаційних насосних станцій № 1,2,3,11;

реконструкція КНС №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ГКНС, №11, КНС "Мрія" з заміною вентиляційної системи;

санація каналізаційних мереж;

розробка (корегування) спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток системи водовідведення відповідно до нових рішень генерального плану міста по складу, кількості і розміщенню споживачів, встановлення повного складу першочергових і перспективних заходів  і економічного механізму реалізації їх.

Таблиця №45

Розрахунок об’ємів водоспоживання і водовідведення

| Групи споживачів | Кількість, тис. чол. | Норма, л/добу | Об’єм, тис.м3/добу |
| --- | --- | --- | --- |
| Госп-питні витрати населення |  |  |  |
| - забудова з централізованим гарячим водопостачанням (багатоквартирна) | 27,07 | 290 | 7,85 |
| - забудова з місцевими водонагрівачами (садибна) | 28,93 | 210 | 6,08 |
| Всього - середньодобово |  |  | 13,93 |
| - макс. доба |  |  | 16,72 |
| Невраховані, 10% до госп-питних |  |  | 1,39 |
| Промпідприємства: |  |  |  |
| - вода питної якості |  |  | 1,20 |
| - технічна вода |  |  | 0,95 |
| Полив - миття території, | 56,00 | 50 | 2,80 |
| в тому числі з міського водопроводу |  | 30% | 0,84 |
| Зрошення садиб (макс. доба) | 28,03 | 80 | 1,60 |
| РАЗОМ: |  |  |  |
| - вода питної якості |  |  | 20,15 |
| - технічна вода |  |  | 2,91 |
| Стічні води: |  |  |  |
| - населення та невраховані |  |  | 18,11 |
| - промпідприємства |  |  | 1,70 |
| РАЗОМ |  |  | 19,83 |

Примітка: Наведені показники підлягають уточненню при розробці (коригуванні) галузевих схем водопостачання та водовідведення.

3.10.3. Дощова каналізація

Існуючий стан.

Схема дощової каналізації розроблена відповідно до планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:10000 і виконана у відповідності до вимог ДБН 360-92**. Розділ  підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність планувального вирішення проектної території.

Відведення стоків з території міста здійснюється комбінованим методом: поверхневим способом (по рельєфу, відкритим водовідвідним лоткам, канавам) та закритою дощовою каналізацією.

Згідно з даними КП УЖКГ сумарна протяжність існуючих систем поверхневого водовідведення складає 12,80 км, з них закритої водовідвідної мережі – 5,90 км, відкритої – 6,90 км.

В центрі міста дощовий колектор проходить по вулицям Садова, Льва Толстого, Леніна, Радянській с випуском у струмок, який впадає в р. Унава та  дощовий колектор по вул. Леніна з випуском в р. Унава нижче існуючого мосту.

Колектор збирає дощові води з вул. Чапаєва (випуск в ставок), по вул. Луговій з випуском до траншеї, по вулицям Героїв Сталінграда-Комарова-Федька з випуском у траншею та у мікрорайоні "Завокзалля" в районі вул. Якубовського з випуском на низину у полі. Відведення поверхневих стоків відбувається в існуючі канали, струмки та річку Унава без очищення.

Більша частина існуючих мереж потребують прочищення. У реконструкції потребують мережі по вул. Кірова, Л.Толстого, Садовій, Соборній, Інтернаціональній.

Проектні рішення

Складний рельєф та поділ території балками та водними об’єктами унеможливлює створення єдиної системи відведення поверхневих стоків, тому проектом передбачено влаштування 6 окремих басейнів системи дощової каналізації з влаштуванням локальних очисних споруд. Кожна система складається з головних та магістральних колекторів, до яких передбачено підключення внутрішньоквартальних колекторів.

На розрахунковий етап передбачається подальший розвиток існуючих мереж дощової каналізації, який передбачає реконструкцію існуючої мережі та будівництво проектної  на понижених ділянках території, де під час опадів спостерігається накопичення дощових вод.

На територіях промислових, автотранспортних підприємств, комунально-складських зон, автостоянок, гаражів, ринків, смітників і інших  джерел забруднення необхідно створити локальні відомчі системи водовідведення й очищення поверхневих і дощових вод різного ступеня складності в залежності від особливостей функціонального використання територій і водозбірної площі з максимальною можливістю оборотного використання очищених дощових стоків. В разі неможливості оборотного використання стоків для виробничих потреб або поливу території, вони скидаються до міської мережі дощової каналізації з подальшим доочищенням  на очисних спорудах.

На очисних спорудах дощової каналізації необхідно передбачити повну очистку поверхневого стоку відповідно до норм Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами. Очищені стоки рекомендується використовувати для оборотного водопостачання, а невикористані слід випускати у водні об’єкти. Пропозиції даного розділу потребують уточнення на наступних стадіях проектування.

Реалізація попереднього ГП м. Фастів

Водопостачання.

За рішенням Генерального плану міста, виконаного інститутом "Діпромісто" у 1995 р., було намічено збільшення потреби у воді питної якості до 18,30 тис. м3/добу. Передбачалось будівництво Вишняківського водозабору, водогонів, водоочисної станції, 12км магістральних водопровідних мереж. Проектні рішення попереднього ГП реалізовано частково. На даний час подача питної води у місті складає близько 5,00 тис. м3/добу. Побудована незначна кількість нових та проведена заміна існуючих мереж.

Водовідведення.

За рішенням Генерального плану міста, виконаного інститутом "Діпромісто" у 1995 р., загальне надходження стічних вод намічалось на рівні 17,90 тис. м3/добу. Було намічено будівництво КНС -12, самопливних колекторів – 4,50 км, напірних колекторів – 5,00 км. Проектні рішення попереднього ГП реалізовано частково. На даний час потужність МКОС складає 31,00 тис. м3/добу, подається до 3,00 тис. м3/добу. Частково побудовані нові та реконструйовані існуючі каналізаційні мережі міста.

Дощова каналізація.

За рішенням Генерального плану міста, виконаного інститутом "Діпромісто" у 1995 р., було передбачено продовження колектору від заводу "Красний Октябрь" та колектору по вул. Леніна, будівництво зливостоку по вул. Чапаєва. В районі "Завокзалля" передбачалось будівництво мереж по вул. Якубовського та Постишева. Всі випуски дощових вод планувалось обладнати очисними спорудами перед випуском у водні об’єкти. На сьогоднішній день побудовано дощову мережу по вул. Інтернаціональній, частково по вул. Радянській, в районі вул. Якубовського, Чапаєва, Луговій та по вулицям Героїв Сталінграда-Комарова-Федька. Очисні споруди не було побудовано.

3.10.4. Теплопостачання

Існуючий стан.

На теперішній час теплопостачання м. Фастова забезпечується автономними, децентралізованими та помірно-централізованими системами. Згідно з даними КП «Фастівтепломережа» станом на 01.03.2012р. кількість опалювальних котелень становила 32 од. Загальна встановлена потужність котелень – 19,164 Гкал/год, приєднана – 12,794 Гкал/год. Вироблено теплової енергії за 2011рік – 25,72 тис. Гкал, відпущено – 22,95 тис. Гкал, в т.ч. населенню – 11,97 тис. Гкал, на комунально-побутові потреби – 9,47 тис. Гкал. Сумарна протяжність теплових та парових мереж у двотрубному обчисленні становить 24,2 км, з них ветхих та аварійних – 18,1 км. Кількість встановлених котлів складала 68 од., з них терміном експлуатації більше 20 років – 12 од.

У садибній забудові використовуються індивідуальні теплоустановки.

Необхідний тепловий потік для промислових підприємств забезпечується власними джерелами теплоти, або через підключення до джерел теплоти підприємств, суміжних за розташуванням.

В основному, за паливо в теплогенеруючих установках використовується природний газ.

Проектні рішення.

На території, в проектних межах м. Фастова, намічається подальший розвиток одно- і багатоквартирного житлового сектору, будівництво громадських будівель за рахунок освоєння нових майданчиків, реконструкції, завершення будівництва об’єктів.

Виходячи з перспективи розвитку міста, витрати теплоти по видах споживання визначені з урахуванням забезпеченості:

багатоквартирної забудови – опалюванням, гарячим водопостачанням;

підприємств та закладів обслуговування – опаленням, вентиляцією, гарячим водопостачанням.

Теплові потоки визначені згідно з проектними даними по динаміці розвитку житлового фонду, та відповідно до нормативних документів:

ДБН В.2.5-39:2008 “Теплові мережі”;

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія”.

Витрати теплоти по промислових підприємствах визначено по даним фактичного паливоспоживання із урахуванням перспективи їх розвитку та наведено в цілому по місту.

Результати розрахунків необхідного теплового потоку на кінець розрахункового етапу освоєння проектних рішень, при 100% забезпеченості по наміченим видам споживання, приведені в таблиці.

Таблиця №46

| № з/п | Споживачі | Тепловий потік, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Опалення, вентиляція | Гаряче водопостачання | Всього |
| 1 | Житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування в проектних межах м. Фастова всього | 49,97 | 12,15 | 62,12 |
| 2 | Те ж по площадкам нової забудови всього, у тому числі: | 12,53 | 2,05 | 14,58 |
|  | - ділянка №1 вул. Тараса Шевченко | 0,62 | 0,10 | 0,72 |
|  | - ділянка №2 вул. Заводська | 0,97 | 0,16 | 1,13 |
|  | - ділянка №3 вул. Куйбишева, Червоноармійська | 1,82 | 0,23 | 2,05 |
|  | - ділянка №4 вул. Соборна | 0,41 | 0,07 | 0,48 |
|  | - ділянка №5 вул. Інтернаціоналістів | 6,79 | 1,19 | 7,98 |
|  | - ділянка №6 провул. Річний | 0,95 | 0,15 | 1,10 |
|  | - ділянка №7 вул. Куйбишева | 0,82 | 0,14 | 0,96 |
|  | - ділянка №9 | 0,16 | 0,01 | 0,17 |
| 3 | Промисловість | 22,71 |
| 4 | РАЗОМ | 84,83 |

За результатами розрахунків, додатковий тепловий потік для житлово-комунального сектору м. Фастова, з урахуванням втрат теплової енергії у теплових мережах та витрат на власні потреби джерела теплопостачання, складе на розрахунковий етап близько 14,58 МВт.

Теплопостачання нових об’єктів багатоквартирної забудови пропонується виконати шляхом використання потужностей існуючих джерел, будівництва 4 од. котелень та прокладання близько 1,65 км теплових мереж.

Для об’єктів, в яких неприпустимо перерву в подачі теплоти (лікарні, готелі, д/с цілодобового функціонування, тощо), відповідно до вимог ДБН В.2.5-39:2008 (п. 4.1.1, 7.5.2, 7.5.3), необхідно передбачити наявність місцевого резервного джерела теплопостачання.

За пропозиціями КП «Фастівтепломережа» щодо оптимізації теплового господарства міста необхідно вивести з експлуатації 12 котелень – №1 вул. Інтернаціональна, 3а; №2 вул. Інтернаціональна, 10а; №3 вул. Інтернаціональна, 16; №5 вул. Червоноармійська, 36а; №6 вул. Соборна, 12а; №9 пров. Горького, 2а; №11 вул. Л. Толстого, 8а; №12 вул. Г. Танкістів; №13 вул. Г. Прикордонників, 10а; №14 вул. Інтернаціональна, 14а; №17 вул. Інтернаціональна, 18; №21 вул. Куйбишева, 32.

Провести переключення об’єктів: ДНЗ №7 «Журавлик» та приміщення музичної школи на котельню №18 вул. Шевченка, 2а, демонтувавши кот. №29 вул. Шевченка, 5; ЗОШ №9 на кот. №19 вул. Г. Прикордонників, демонтувавши кот. №26 вул. Шевченка, 51.

Провести реконструкцію системи теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери шляхом встановлення 9 модульних котелень. Провести модернізацію 7 котелень – №7, №4, №18, №20, №22, №27. Замінити близько 1 км фізично зношених теплових мереж на попередньоізольовані.

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, у тому числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх теплових мереж, додаткових інженерних споруд і пристроїв, для теплопостачання об’єктів одно- і багатоквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші), використання на котельнях кавітаційних технологій. Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з когенераційними установками, геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва. На подальших стадіях проектування необхідно також розглянути можливість застосування у архітектурних рішеннях об’єктів вітроустановок у комплексі з теплогенераторами для систем опалення, гарячого водопостачання як житлових, так і виробничих приміщень.

Теплозабезпечення промислових підприємств уточнюється на подальших стадіях проектування після визначення технології виробництва та обсягів забудови. Джерела теплопостачання промислових підприємств слід розміщувати на територіях промислових утворень.

Кількість джерел теплопостачання із розрахунку до наданих у проекті розмірів необхідного теплового потоку, місця їх розміщення, вибір основного обладнання уточнюється на подальших стадіях проектування, під час рекомендованого даним проектом, коригування існуючої схеми теплопостачання м. Фастова, із залученням спеціалізованих проектних організацій.

Газопостачання

Існуючий стан

На теперішній час газопостачання м. Фастове вирішено на базі використання природного мережного газу. Джерелами газопостачання є 3 газорозподільчі станції – ГРС «Фастів-1», ГРС «Фастів-2» та ГРС «Радгосп Фастівський», що розташовані на відгалуженні від магістрального газопроводу «Дашава-Київ», який проходить по території міста. Також по території міста проходять лупінг «Дашава-Київ», магістральні газопроводи-відгалудження до ГРС «Біла Церква» та АГНКС «Фастів», а поблизу східної межі проходять магістральні газопроводи «Київ-Захід України-1» та «Київ-Захід України-2». Систему газопостачання у межах міста вирішено трьохступеневою по розподільчих газопроводах високого тиску ІІ кат., середнього та низького тисків.

Згідно з даними Фастівської ФЕГГ ПАТ «Київоблгаз», станом на 01.01.2012р., по м. Фастову було спожито приблизно 53,37 млн.м3/рік природного газу, у тому числі населенням – 38,71 млн.м3/рік, промисловими підприємствами – 9,22 млн.м3/рік, опалювальними котельнями – 5,44 млн.м3/рік. На балансі нараховується близько 88 об’єктів ГРП (ШРП).

Проектні рішення.

Подальший розвиток системи газопостачання м. Фастова намічається з урахуванням нових споживачів, місць розміщення ділянок нового житлового будівництва.

На базі мережного природного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

житлові будинки;

джерела теплопостачання;

промислові та інші підприємства.

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” при наявності в квартирі:

багатоквартирної житлової забудови – газової плити та централізованого гарячого водопостачання;

садибної забудови – газової плити та газового водонагрівача.

Приготування їжі в лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних закладах та школах, підприємствах громадського харчування передбачається на базі використання електрики.

Витрати природного газу по промислових підприємствах визначено за даними розміру фактичного паливоспоживання, з урахуванням перспективного розвитку і наведено в цілому по місту.

Результати річних витрат природного мережного газу для споживачів в проектних межах міста на кінець етапу реалізації проектних пропозицій приведені в таблиці.

Таблиця №47

| № з/п | Споживачі | Річні витрати природного газу на кінець розрахункового етапу, млн.м³/рік |
| --- | --- | --- |
|  |  | Житлові будинки (приготування їжі та, частково, гаряче водопостачання ) | Опалювальні установки садибної забудови | Джерела централізованого (центрального) теплопостачання житлово-комунального сектору | Всього |
| 1 | Житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування в проектних межах м. Фастова всього | 9,45 | 28,15 | 35,20 | 72,80 |
| 2 | Те ж по площадках нової забудови всього, у тому числі: | 0,58 | 0,20 | 7,99 | 8,76 |
|  | - ділянка №1 вул. Тараса Шевченко | 0,03 | - | 0,39 | 0,42 |
|  | - ділянка №2 вул. Заводська | 0,04 | - | 0,62 | 0,66 |
|  | - ділянка №3 вул. Куйбишева, Червоноармійська | 0,06 | - | 1,10 | 1,16 |
|  | - ділянка №4 вул. Соборна | 0,02 | - | 0,26 | 0,28 |
|  | - ділянка №5 вул. Інтернаціоналістів | 0,32 | - | 4,39 | 4,71 |
|  | - ділянка №6 провул. Річний | 0,04 | - | 0,60 | 0,64 |
|  | - ділянка №7 вул. Куйбишева | 0,04 | - | 0,52 | 0,56 |
|  | - ділянка №9 | 0,04 | 0,20 | 0,09 | 0,32 |
| 3 | Промисловість | 10,79 |
| 4 | РАЗОМ | 83,59 |

Розвиток системи газопостачання м. Фастова передбачає подальшу розбудову розподільчих газопроводів середнього та низького тисків, будівництво нових об’єктів ГРП (ШРП) при їх техніко-економічному обґрунтуванні і вирішенні питань фінансування відповідних проектів, на підставі існуючих замовлень і темпів їх реалізації з урахуванням всіх напрямків запропонованого територіального, соціально-економічного розвитку і потенціалу міста.

За пропозиціями Фастівської ФЕГГ ПАТ «Київоблгаз» основними невідкладними заходами в системі газопостачання міста є:

кільцювання газопроводів низького тиску вул. Артема та вул. Колійна. Орієнтовна протяжність газопроводу – 0,15 км;

для газифікації вул. Грушевського та вул. Башківська прокласти близько 2 км газопроводу;

для газифікації вул. Якубовського, провул. Яблуневий, вул. Карася, вул. Родини Семеренків та вул. Яблунева прокласти близько 2,9 км газопроводу.

Орієнтовна вартість заходів складе 0,75 млн. грн.

На подальших стадіях проектування даним проектом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання міста, з урахуванням сучасних реалій і можливості інноваційно-технологічного розвитку, реалізація логічного продовження виконання існуючих проектних і програмних рішень через їх техніко-економічні розрахунки і обґрунтування за сучасним станом із залученням спеціалізованих проектних і фахових закладів.

Кількість проектних ГРП, ШРП та місця їх розташування, трасу проектних розподільчих газопроводів середнього тиску з урахуванням реконструкції окремих ділянок мереж із збільшенням їх пропускної здатності і виносом з під плям нової забудови, уточнюються на наступних стадіях проектування за відповідними гідравлічними розрахунками, із залученням спеціалізованих проектних організацій.

На теперішній час об’єкти ГРС та ділянки магістральних газопроводів розташовані в проектних межах м. Фастова. Відповідно до СНиП 2.05.06-85 “Магистральные трубопроводы” та Закону України “Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів”, порушено нормативні вимоги щодо експлуатації існуючих об’єктів магістрального трубопровідного транспорту, а саме: відстані від ГРС та осі трубопроводів до населених пунктів. Відповідно до чинного законодавства, траса, умови експлуатації та місце розташування об’єктів магістрального трубопровідного транспорту, узгоджуються з Держгірпромнагляд та ДК “Укртрансгаз” в установленому порядку.

Таблиця №48

Техніко-економічні показники

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Розмір |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Існ. стан | Розр. етап |
| 1 | Теплопостачання Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт | н.д. | 93,31 |
| 1.1 | Подача тепла, всього | МВт | н.д. | 84,83 |
| 2 | Газопостачання Споживання газу, всього | млн.м3/рік | 53,37 | 83,59 |

Реалізація попереднього ГП

Теплопостачання.

За рішенням генерального плану м. Фастова, виконаного інститутом “Діпромісто” у 1995р., всього по місту було намічено збільшення теплового потоку до 128,3 Гкал/год. На теперішній час зазначені проектні рішення реалізовано у обсязі необхідних потокових потреб міста: тепловий потік для житлово-комунального сектора забезпечують 32 опалювальних котелень сумарною встановленою потужністю 19,164 Гкал/год, підключеною – 12,794 Гкал/год. Теплопостачання промислових підприємств забезпечують власні джерела теплоти.

Газопостачання

За рішенням генерального плану м. Фастова, виконаного інститутом “Діпромісто” у 1995р., було намічено: розмір загального обсягу газоспоживання по місту – 107,80 млн.м3/рік, побудувати 4 ГРП (ШРП), прокласти близько 2,5км розподільчих газопроводів. На теперішній час річні витрати природного газу складають близько 53,37 млн.м3. Зазначенні проектні рішення реалізовано у обсязі необхідних потреб міста, шляхом будівництва ГРП, ШРП, розподільчих газопроводів середнього та низького тисків.

3.10.6 Електропостачання

Існуючий стан

На теперішній час електропостачання м. Фастова здійснюється від підстанції 110/35/10кВ „Фастів”, яка введена в експлуатацію в 1961 році. На підстанції  встановлені два трансформатора потужністю по 40МВА. Живлення підстанції здійснюється по трьом ЛЕП-110кВ від ПС 330/110кВ „Ново-Київська”. Також зв’язок ПС „Фастів” з енергосистемою здійснюється по повітряним ЛЕП-110кВ від ПС 330/110кВ „Козятин” та від ПС 110/35/10кВ „Рось”, яка, в свою чергу, отримує живлення від ПС 330/110/35кВ „Біла Церква”. Окрім цього, до ПС „Фастів” по ПЛ-35кВ приєднані електропідстанції 35/10кВ „Велика Снітинка”, „Мала Снітинка”, „Гребінки” та інші.

В місті також розташована ПС 110/10кВ „ЗЕТО” з двома трансформаторами потужністю по 16МВА, яка введена в експлуатацію в 1983 році. Живлення підстанції виконано заходами від ПС „Рось” та від ПС „Фастів”.

Споживання електроенергії по місту за 2011р. склало 86,63 млн. кВт годин.

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень на етап до 2030 року.

Господарсько-побутові та комунальні навантаження підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно з нормами ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень”, як для будинків з газовими плитами і побутовими кондиціонерами. При цьому прийняті нормативи враховують електроспоживання житловими будинками, громадськими закладами, підприємствами побутового призначення, вуличним освітленням, водопостачанням, каналізацією, тощо.

Електричне навантаження промислових споживачів підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним робітником з диференціюванням по галузях господарства.

Прийняті нормативи та підсумки розрахунків наведено в таблицях.49;50;51.

Таблиця  №49

Підрахунок електричних навантажень господарсько-побутових та комунальних  споживачів м. Фастова

| № п/п | Найменування споживачів | Кількість населення, чол. | Питома норма кВтгодин на 1чол. за рік | Річне споживання ел.енергії млн.кВт годин | Кількість годин використ. макс. навантаж. | Загальне наванта-ження, тис.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Етап до 2030 року |
|  | в цілому по місту: |
| 1. | Садибна забудова | 28785 | 950 | 27,35 | 4100 | 6,67 |
| 2. | Багатоквартирна забудова 2-10 поверхів | 27071 | 1800 | 48,73 | 5700 | 8,55 |
| 3. | Блокована забудова | 144 | 950 | 0,14 | 4100 | 0,03 |
|  | Разом по місту | 56000 |  | 76,22 |  | 15,25 |
|  | в тому числі по ділянках нового житлового будівництва: |
|  | №1 вул. Тараса Шевченка |
|  | Багатоквартирна забудова | 270 | 1800 | 0,49 | 5700 | 0,09 |
|  | №2 вул. Заводська |
|  | Багатоквартирна забудова | 432 | 1800 | 0,78 | 5700 | 0,14 |
|  | №3 вул. Куйбишева, вул. Червоноармійська |
|  | Багатоквартирна забудова | 600 | 1800 | 1,08 | 5700 | 0,19 |
|  | №4 вул. Соборна |
|  | Багатоквартирна забудова | 180 | 1800 | 0,32 | 5700 | 0,06 |
|  | №5 вул. Інтернаціоналістів |
|  | Багатоквартирна забудова | 3165 | 1800 | 5,7 | 5700 | 1,00 |
|  | №6 провул. Річний |
|  | Багатоквартирна забудова | 408 | 1800 | 0,73 | 5700 | 0,13 |
|  | №7 вул. Куйбишева |
|  | Багатоквартирна забудова | 360 | 1800 | 0,65 | 5700 | 0,11 |
|  | №9 |
|  | Блокована забудова | 144 | 950 | 0,14 | 4100 | 0,03 |
|  | Разом по ділянкам |  |  | 9,89 |  | 1,75 |

Таблиця №50

Підрахунку електричних навантажень промислових підприємств м. Фастова

| № п/п | Найменування галузей промисловості | Кількість працюючих чол. | Питома норма тис. кВтгодин на 1 чол. за рік | Річне споживан. ел.енергії млн.кВт годин | Кількість годин використ. макс. навантаж. | Загальне наванта-ження, тис.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Етап до 2030 року |
| 1. | Целюлозо-паперова та поліграфія | 1000 | 26,0 | 26,0 | 5400 | 4,81 |
| 2. | Виробництво будівельних матеріалів | 2270 | 33,0 | 74,91 | 4600 | 16,28 |
| 3. | Виробництво машин та устаткування | 8170 | 24,0 | 196,08 | 4400 | 44,56 |
| 4. | Харчова | 560 | 16,0 | 8,96 | 5000 | 1,79 |
| 5. | Легка | 2100 | 16,0 | 33,6 | 5300 | 6,34 |
| 6. | Транспортно-обслуговуючі організації | 9200 | 16,0 | 147,2 | 5000 |  |
| 7. | Зберігання товарної продукції (крім харчової) | 7030 | 12,0 | 84,36 | 4000 | 21,09 |
| 8. | Інші | 2300 | 16,0 | 36,8 | 4800 | 7,67 |
|  | Всього | 32630 |  | 607,91 |  | 131,98 |

Таблиця №51

Сумарні електричні навантаження м. Фастова

| № п/п | Найменування | Річне споживання електроенергії, млн. кВт годин | Загальне навантаження, тис.кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Господарсько-побутові та комунальні потреби населення | 76,22 | 15,25 |
| 2. | Промисловість | 607,91 | 131,98 |
|  | Всього | 684,13 | 147,26 |

Проектні рішення

Виходячи з розрахунків, зважаючи на місцеві умови м. Фастова, а також, враховуючи проектні рішення "Схеми перспективного розвитку електричних мереж 35-110кВ Київської області на період 2007-2020р.р. ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" пропонується на етап до 2030 року:

- Виконати реконструкцію ПС „Фастів” з встановленням двох трансформаторів потужністю по 63МВА.

- Побудувати ПС 110/10кВ „Кнауф” з двома трансформаторами потужністю по 25МВА (безпосередньо для заводу „Кнауф”) та спорудити ще одну електропідстанцію 110/10кВ з двома трансформаторами потужністю по 40МВА на території перспективного технопарку (для промислових підприємств технопарку). Живлення підстанції „Кнауф” виконати від ПЛ-110кВ „Фастів – Рось”, а живлення  підстанції „Проектна” здійснити від ПЛ-110кВ „Фастів – Ново-Київська”.

Як варіант, можливо розглянути будівництво тільки ПС 110/10кВ „Кнауф” з двома трансформаторами потужністю по 63МВА з подальшим підключенням до неї промислових підприємств технопарку. Живлення підстанції пропонується виконати від ПЛ-110кВ „Фастів – Рось”.

- Провести реконструкцію повітряних ліній 35-110кВ, які вичерпали свій експлуатаційний ресурс.

- Розподіл електроенергії між споживачами виконувати по мережах напругою 10–0,4кВ, для чого збудувати необхідну кількість розподільчих пунктів 10кВ (РП-10кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ), мереж 10кВ та 0,4кВ та зовнішнього освітлення. Кількість, розміщення РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ та траси ЛЕП вирішуються на подальших стадіях проектування згідно  з технічними умовами енергопостачальної організації.

- На протязі всього етапу освоєння проводити реконструкцію та розширення електричних мереж, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології. Проводити розвиток кабельних мереж 35-110кВ із максимально можливим демонтажем існуючих ПЛ 110-35кВ, які проходять по сельбищних територіях.

Положення електропідстанцій та ліній електропередачі показано на схемі.

Реалізація попереднього генерального плану

При розробці попереднього генерального плану м. Фастова у розділі «Електропостачання» були дані рекомендації щодо реконструкції та розширення мереж та споруд 10кВ. Розвиток мереж та споруд 110кВ та 35кВ не передбачався. Джерелами електропостачання міста зберігались існуючі ПС 110/35/10кВ „Фастів” та 110/10кВ „ЗЕТО”.

3.10.7. Проводове мовлення

Система проводового мовлення у розрахунковий період продовжить залишатись важливою ланкою державного сегменту ЗМI та буде відігравати особливе значення у системі національної безпеки для своєчасного попередження населення при надзвичайних ситуаціях.

У зв'язку з тим, що житловий фонд м. Фастова у період до 2030 року продовжить зростання, міська мережа проводового мовлення (далі - ПМ) не вичерпує можливості свого розвитку. Проводове мовлення - на сьогодні єдиний ЗМІ, який працює у випадках відключення електроенергії, які можливі при різних техногенних аваріях.

В той же час за рахунок зменшення лінійної щільності абонентських пристроїв, яке пов'язане з відсівом абонентів, економічна ефективність міської мережі проводового мовлення буде знижуватись. Відсів абонентів викликаний наступними чинниками:

широким розгортанням сучасних доступних мультимедійних послуг (ФМ радіостанцій та кабельного телебачення);

вільний доступ до мережі інтернет;

зростанням абонентської плати за користування ПМ;

перепланування квартир під час проведення ремонтів;

виводу із експлуатації будівель під капітальний ремонт чи під знесення;

зменшення чи закриття підприємств та організацій.

При розрахунку перспектив розвитку системи ПМ розглянуто три варіанти розвитку міста: мінімальний, максимальний та рекомендований. Розрахункові дані щодо рекомендованого варіанту приведені у таблиці 8.1.1.

Для розрахунків кількості абонентських пристроїв (далі - АП) на розрахунковий термін 2030 рік були прийняті такі припущення:

на підставі статистичних даних за останнi три роки роки стану мережі ПМ зміна кількості абонентських пристроїв ПМ у житловому фонді описується експоненціальною функцією і, без урахування 100% обладнання нових квартир АП ПМ, кількість АП ПМ на розрахунковий період до 2030 року має скласти 6484 АП;

з урахуванням 100% обладнання квартир АП у новозбудованому житловому фонді розрахункова кількість квартирних АП складе 6480 од.

кількість АП в установах, організаціях та на підприємствах всіх форм власності прийнята також з урахуванням зміни фактичної кількості АП за період останніх трьох років та коефіцієнту збільшення кількості робочих місць до 2030 року складе не більше 300 АП;

кількість вуличних гучномовців потужністю 10 Вт розрахована виходячи із співвідношення 1 гучномовець на 2000 чоловік чисельності населення відповідної планувальної зони (району).

Для розподілу кількості АП ПМ використані дані чисельності фактичного населення в розрізі районів з урахуванням коефіцієнту сімейності - 3.

У відповідності з виконаними розрахунками кількость основних АП (квартирні та загального користування) складе 6480 од, а загальна їх кількість досягне 6515 од.

Приріст кількості АП буде відбуватись в основному за рахунок багатоповерхової забудови нових ділянок, на територіях, що вивільняються та вибіркового багатоповерхового будівництва на існуючих майданчиках.

Таблиця №52

Розрахунок кількості основних абонентських пристроїв проводового мовлення по м. Фастів (рекомендований варіант).

| Планувальні зони (мікрорайони міста райони) | Існуюче становише-2012 р. | Розрахунковий строк – 2030 р. |
| --- | --- | --- |
|  | Чисель-ність населення (чол.) | Кількість квартир (шт.) | Кількість абонентських пристроїв | Вуличні гучномовці 10 Вт (шт.) | Чисель ність населення (чол.) | Кількість квартир (шт.) | Кількість абонентських пристроїв | Вуличні гучномовці 10 Вт (шт.) |
|  |  |  | У житловому фонді (шт.) | Загального користування ( шт.) | Всього (шт.) |  |  |  | У житло--вому фонді (шт.) | Загального користу вання (шт.) | Всього (шт.) |  |
| Журавлівка | 2070 | 690 | 393 |  | 393 | 1 | 2310 | 770 | 200 |  | 200 | 2 |
| Завокзалля | 4851 | 1617 | 874 |  | 874 | 2 | 5100 | 1700 | 500 |  | 500 | 2 |
| Заріччя | 4095 | 1365 | 697 | 1 | 698 | 2 | 4200 | 1400 | 500 | 1 | 501 | 2 |
| Кадлубиця | 2565 | 855 | 380 |  | 380 | 1 | 2790 | 930 | 300 |  | 300 | 2 |
| Казнівка | 4713 | 1571 | 646 |  | 646 | 1 | 4950 | 1650 | 500 |  | 500 | 3 |
| Район між коліями | 66 | 22 | 8 |  | 8 | - | 66 | 22 | - |  | - | - |
| Снігурівка | 2235 | 745 | 387 |  | 387 | 1 | 2400 | 800 | 400 |  | 400 | 1 |
| Фастів 2 | 1500 | 500 | 245 |  | 245 | 1 | 1710 | 570 | 150 |  | 150 | 1 |
| Центр | 30099 | 10033 | 4916 | 3 | 4919 | 15 | 32452 | 14285 | 3935 | 3 | 3 | 18 |
| Разом по місту | 52194 | 17398 | 8546 | 4 | 8550 | 24 | 56000 | 22127 | 6482 | 4 | 6486 | 31 |

Приріст кількості АП мережі ПМ потребує реконструкції існуючих і будівництво нових станційних та лінійних споруд мережі ПМ.

Обсяг заміни станційного обладнання випуску 1961-1980 років, яке фізично та морально застаріло, не підлягає ремонту чи модернізації наступний:

кустарні підсилювачі першої програми потужністю 30 кВт 3 шт.

підсилювачі першої програми потужністю 15 кВт типу УПВ-15 та УПВ-15-1  7 шт.;

передавачі 2 та 3 програм типу ПТПВ-200 та ПТПВ-250/500 - 1 комплекти;

стативи вихідної комутації типу СВК-2 - 13 шт.;

стативи трансформаторних підстанцій кустарні, СТП-1 та СТП-2 – 13 шт,;

стативи трансформаторні розподільчі кустарні, СТР-2 та УЛФ - 3 шт.

В районах нової забудови у центрi необхідно побудувати  опорно-підсилювальну станцію (далі ОПсС) потужністю 20 кВт.

Для сповіщення населення про надзвичайні ситуації необхідно встановити на мережі ПМ 7 вуличних гучномовців потужністю 10 Вт та обладнати їх пристроями дистанційного включення за сигналами міського штабу МНС.

Одним із напрямків модернізації існуючої мережі ПМ є можливість організації трансляції додаткових програм мовлення у діапазоні від 10 до 120 кГц, який раніше використовувався для систем передач ТМЗК. Це потребуватиме додаткових інвестицій на розробку станційного обладнання передавачів та на організацію виробництва абонентських приймальних пристроїв.

З метою забезпечення рентабельності виконання таких робіт необхідно законодавче впровадження Фонду універсальних послуг, який дасть можливість фінансування цих розробок та налагодження серійного випуску вказаного обладнання.

Перехід до нових високоефективних інформаційних мереж буде здійснюватись поступово, тому на період розрахункового періоду збережеться існуюча мережа проводового мовлення.

У період після розрахункового періоду проводове мовлення у його теперішньому вигляді повністю вичерпає свої можливості і буде замінено мультимедійними мережами.

3.10.8. Міський телефонний зв'язок

Розрахунок ємності фіксованої телефонної мережі м. Києва проведений відповідно ВБН В.2.2-33-2007 «Споруди станційні місцевих телефонних мереж».

Очікувана кількість основних телефонів міської телефонної мережі визначалась з урахуванням раціональної потреби в телефонному зв'язку та прогнозованих чисельності постійного населення міста й розподілу зайнятого населення за видами економічної діяльності.

На період до 2030 року ємність квартирного сектору телефонної мережі м. Фастів розраховувалась, виходячи з наступного:

чисельність постійного населення - 60 тис.  чол.

коефіцієнт домогосподарств садибного типу — 3

Кількість телефонів для адміністративної, господарської та комерційної діяльності визначалась, виходячи з наданої Замовником кількості працюючих залежно від їх сфер діяльності.

Таблиця №53

Питоме раціональне число телефонів на 1000 працюючих 
для міста Фастів згідно ВБН В 2.2-33-2007.

| № п/п | Сфера діяльності | Питоме раціональне число основних телефонів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промисловість, будівництво | 85 |
| 2 | Торгівля, комунальне господарство | 115 |
| 3 | Освіта, наука, культура | 115 |
| 4 | Транспорт, зв'язок | 165 |
| 5 | Фінанси, страхування | 250 |
| 6 | Управління | 250 |
| 7 | Охорона здоров’я та інші | 115 |

Враховуючи статус м. Фастова, як районного центру та запланованого досягнення чисельності постійного населення міста більше 50 000 чол, раціональне число телефонів у розрахунках збільшено на 10%.

Таблиця №54

Розрахунок ємності міської телефонної мережі

| Мікрорайони міста | Існуюче положення -2012р. | Розрахунковий строк -2030р. |
| --- | --- | --- |
|  | Постійне населення, чол. | Кількість квартир, од. | Ємність | Постійне населення, чол. | Кількість квартир, од | Розрахун-кова ємність, од. № |
|  |  |  | Монтована од. №№ | Задіяна, од. №№ |  |  |  |
| Журавлівка | 2070 | 690 | 600 | 598 | 2310 | 770 | 800 |
| Завокзалля | 4851 | 1617 | 900 | 886 | 5100 | 1700 | 1800 |
| Заріччя | 4095 | 1365 | 800 | 789 | 4200 | 1400 | 1450 |
| Кадлубиця | 2565 | 855 | 450 | 448 | 2790 | 930 | 1000 |
| Казнівка | 4713 | 1571 | 900 | 888 | 4950 | 1650 | 1700 |
| Район між коліями | 66 | 22 | 50 | 22 | 66 | 22 | 50 |
| Снігурівка | 2235 | 745 | 450 | 419 | 2400 | 800 | 850 |
| Фастів 2 | 1500 | 500 | 350 | 305 | 1710 | 570 | 600 |
| Центр | 30099 | 10033 | 10000 | 9150 | 32452 | 14285 | 15 000 |
| Всього по м.Фастову | 52194 | 17398 | 14500 | 13505 | 56000 | 22127 | 23250 |

Наявність морально та фізично застарілого обладнання на міській телефонній мережі суттєво знижує якісні показники роботи мережі та впровадження нових послуг для абонентів.

Передбачена заміна ємності застарілого обладнання в обсязі 7000 тис. номерів.

Таблиця №55

Основні технічні показники що до розвитку м. Фастова 
для мережі міського телефонного зв'язку

| № п/п | Найменування показників | Одиниця вимірювання | Рекомендований варіант |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фіксовані телефони |
| 1 | Абонентська ємність | тис. номерів | 25000 |
|  | Ємність вводу, |  | 14000 |
|  | у тому числі: |  |  |
|  | - заміна | тис. номерів | 7000 |
|  | - приріст | тис. номерів | 7000 |
| 2 | Пристосування приміщень | шт. | 3 |

Основні напрями розвитку МсТМ на розрахунковий період

На розрахунковий період передбачається, що міська телефонна мережа буде повністю цифровізована.

Передбачається ліквідація аналогового фрагменту мережі (станції типу АТСК, АТСКУ, АТСП) та частково цифрового фрагменту мережі (частина станцій тилу Алкатель 1000 Е10 та частина станцій типу EWSD, термін експлуатації яких більше 27 років).

Заміну станцій та розширення мережі планується виконувати на новій мережевій архітектурі, яка дозволить об'єднати переваги пакетної мультимедійної мережі передачі даних та можливості по передаванню мови, які повністю реалізовані у TDM мережах.

Нове обладнання дозволить працювати на мережі м. Фастова двом технологіям (з комутацією каналів та комутацією пакетів) і забезпечить плавний перехід від існуючих ТDМ послуг до інфраструктури NGN, реалізованої на базі ІР технологія.

Цифрову мережу планується будувати з використанням існуючих чотирьох транзитних станцій (ТС) та двох програмних комутаторів Softswith, які пропонується встановити на площадках ТС-1 та ТС-3.

До Softswich будуть підключатися універсальні Меdіа шлюзи.

Розвиток абонентської мережі планується за рахунок підключення нових будинків та промислових об’єктів до існуючих АТС або виносних модулів, які мають резерв незадіяної ємності. Телефонізація окремих нових будинків в існуючих мікрорайонах міста виконується безпосередньою прокладкою кабелів розрахункової ємності від будинку до АТС.

Ввід додаткової ємності передбачає розміщення комутаційного обладнання на нових площадках.

Для подальшого впровадження новітніх технологій та можливості надання користувачам сучасних послуг на телекомунікаційній мережі міста пропонується широко застосовувати універсальні шлюзи МG (Меdіа Gateway). Для розташування телекомунікаційного обладнання необхідне пристосування приміщень площею до 100 кв.м.

Розміщення станційного обладнання у пристосованих приміщеннях житлових будинків мас свої переваги. Перш за все, це розміщення в центрі навантаження мікрорайону. Комунальні мережі - каналізація і водопостачання, тепло і освітлення прив'язані до житлової будівлі. Таким чином, витрати на будівельну частину приміщення з телекомунікаційним обладнанням економічно виправдані - проектування і будівництво будинку, як і усієї внутрішньоквартальної телефонної каналізації і внутрішньобудинкової розподільної мережі проводиться за рахунок коштів на будівництво будинків.

Від приміщення з телекомунікаційним обладнання до офісів та житлових будинків прокладаються мідні чи оптичні кабелі. При цьому треба врахувати наступне:

ємність кабелів повинна забезпечити не тільки 100-120% телефонізацію квартирного сектору, а й телефонізацію об'єктів культурно-соціального значення та офісів різних фірм, які планується розмістити в цьому будинку;

враховуючи втілення послуг (малюнок додається) за новітніми технологіями, доцільно будувати мережу абонентського доступу за технологіями РОN (пасивні оптичні мережі), FТТВ (оптичний кабель в будинок, офіс) та FТТС (оптичний кабель до групи будинків). При підключенні офісних центрів та будинків, які втілюють технологію «розумний дім» - потрібно застосовувати технології FТТН (оптичне волокно безпосередньо в кожний офіс, квартиру).

Для забезпечення можливості надання послуг за новітніми технологіями по діючих кабельних мережах, необхідно широко застосовувати цифрові абонентські лінії (DSL), абонентські модеми та станційні мультиплексори. По таких лініях буде забезпечено підключення швидкісного доступу до Інтернету і буде розпочато створення технологій наступних поколінь NGN-UА.

Розвиток міської телефонної мережі м. Фастова передбачає не тільки збільшення номерної ємності АТС, а й пред'являє значно вищі вимоги до побудови мережі лінійно-кабельних споруд. У сьогоднішньому світі телекомунікацій все більшого значення набуває фактор співіснування стандартних і нових технологій. Дана ситуація є основоположною для мереж наступного покоління. Найбільш ефективним та швидким способом впровадження нових широкосмугових послуг майбутнього виявилося застосування для цих цілей мереж доступу на основі мідної пари та застосування оптичних кабелів. При цьому треба врахувати, що у зв’язку з закінченням строку експлуатації - 40% мідних кабелів та майже 10% оптичних потребують заміни.

Розподіл станційної ємності по території зони обслуговування, з метою наближення станції до абонента, призводить до значної економії на будівництві лінійних споруд, але вимагає високої надійності та живучості мережі 3 цією метою на вказаних ділянках повинне застосовуватись обладнання систем передачі на базі новітніх технологій, а кабельна мережа повинна будуватись по схемі "кільце" з різними варіантами захисту. Кількість волокон в проектованих кабелях повинна визначатись з урахуванням перспективи розвитку мережі та експлуатаційного запасу.

Основною рушійною силою розвитку телекомунікаційних мереж і технологій є потреба в нових видах та обсягах телекомунікаційних послуг.

Останні роки спостерігається інтенсивний розвиток інформаційно - телекомунікаційних систем. Усе більш чітко визначаються тенденції по створенню високошвидкісних цифрових мереж.

Будучи основною інформаційною магістраллю, мережа передачі інформації зазнає великих змін, у зв’язку з багаторазовим збільшенням швидкостей передачі. Її структура пройшла еволюцію від простого з'єднання «точка-точка» в режимі РDН до надзвичайно надійної кільцевої мережі, яка самовідновлюється, та ще більш складної чарункової мережі.

Швидкий ріст попиту на нові послуги потребує підтримки послуг передачі даних в мережах передачі інформації міських зон нового покоління.

Відбувається зміщення спектру послуг міської мережі від традиційних послуг до послуг передачі даних, до сумісного співіснування в мережі інших типів послуг.

Стрімкі темпи конвергенції голосових і пакетних мереж приведуть до значних видозмін у структурі послуг традиційної телефонії, а згодом і до інтеграції послуг телефонії в єдину мультисервісну мережу на базі пакетних мереж передачі даних із застосуванням уніфікованих цифрових технологій доступу.

З ростом вимог до телекомунікаційних послуг та зниженням вартості технологій, мережа зв’язку продовжує швидко розвиватись не тільки в частині магістральних мереж, а також на рівні мереж доступу. У випадку мереж доступу, тільки оптична мережа доступу з інтеграцією послуг може відповідати цьому розвитку та усувати «вузькі місця» традиційних мереж доступу, які засновані на мідному кабелі. Більш широке використання оптичного волокна та підвищення пропускної спроможності мережі доступу - неминуча тенденція, яка поступово реалізується.

Оптичне волокно стало необхідним середовищем для широкосмугового доступу для абонентів, орієнтованого на майбутнє.

До різних рівнів міської мережі нового покоління пред’являються різні вимоги щодо передавання даних.

На рівні доступу головною вимогою є гнучкість та економічність.

На транзитному рівні вимагається об’єднання різних видів трафіку та можливість його диспетчеризації з метою більш раціонального використання смуги пропускання.

На магістральному рівні вирішальною стає більша пропускна спроможність та можливість її швидкого збільшення по мірі росту об'єму трафіку.

Можливості смуги пропускання традиційних мереж передачі інформації вже не відповідають стрімкому росту обсягів передавання даних.

Розширення смуги пропускання шляхом використання оптичних технологій - це єдиний вихід.

Більш того, оптична мережа нового покоління представляє собою не просто надбудову, яка збільшує пропускну здатність існуючих мереж SDH. Вона повинна мати всі необхідні властивості мережі передачі інформації, в тому числі, забезпечувати крос-конекцію оптичних каналів по довжині хвилі, захист та відновлення на рівні оптичного сигналу і бути доступною для різноманітних послуг.

Система спектрального ущільнення CWDM/DWDM має дуже велику пропускну здатність та забезпечує передачу сигналу на більш далекі відстані. Використання до 32-х різних довжин хвиль для передачі по одному оптичному волокну дозволяє збільшити пропускну спроможність мережі.

Використання передових оптичних технологій та управління коефіцієнтом згасання лінії гарантує високу якість та надійність роботи системи.

Обладнання CWDM/DWDM допускає підключення потоків SDH рівня SТМ-1/ SТМ-4/ SТМ-16/ SТМ-64, оснащено інтерфейсами Fast Ethernet, Gigabit

Ethernet та інтерфейсами РDН різних швидкостей. Всі ці послуги можуть передаватися як окремо, так і в різних комбінаціях.

Волоконно-оптичні лінії зв'язку (ВОЛЗ) набувають все більшого розповсюдження не тільки на магістральних мережах, а й на мережах доступу. Але виникають ситуації, коли прокладка волоконно-оптичних кабелів неможлива з різних причин. В таких випадках можна застосовувати оптичні атмосферні системи зв’язку (ОАСЗ).

ОАСЗ може бути рекомендована для застосування прн наступних умовах: немас можливості встановити з'єднання по фізичній віддаленій лінії; складні умови прокладання ліній зв'язку, в тому числі ВОЛЗ, через вулиці, залізниці, ЛЕП, водні перешкоди та т.п.

Не зважаючи на невелику відстань (1,5-3 км) між двома ОАСЗ порівняно з волоконно-оптичними системами передачі (ВОСП), оптичні атмосферні системи зв’язку мають ряд переваг: висока ступінь захисту передачі інформації, відсутність власного радіовипромінювання (так як застосовується інфрачервоне (оптичне) випромінювання), несприйнятливість до сторонніх випромінювань, швидке установлення та т.п.

Враховуючи те, що в м. Фастів стає все складніше прокласти металевий або оптичний кабель через зайнятість каналів телефонної каналізації, неможливість докладки телефонної каналізації, велику кількість залізничних шляхів, водних перешкод, оптичні атмосферні системи зв’язку можуть стати перспективними системами передачі інформації та даних нарівні з SDН, WDМ, DWDМ.

Телекомунікації завтрашнього дня будуть повністю орієнтовані на користувачів. Провайдери послуг будуть змушені переорієнтувати свої пріоритети з мереж на абонентів. Інтеграція технологій ІР/МРLS та персоналізація послуг будуть основними напрямками розвитку мереж зв’язку у 21 столітті.

3.10.9. Кабельне телебачення

Актуальність розробки створення інтерактивної цифрової телекомунікаційної мережі у   м. Фастові обумовлена змінами, які минули з моменту створення в 2003 році мереж кабельного прийому телебачення, як в політичній, так і в економічній структурах суспільства, а також стрімким розвитком технологій кодування (МРЕG-2, МРЕG-4) та передачі телевізійного сигналу (ЗD-телебачення, DOCSIS 3.0 та інше). Перехід на волоконно оптичні лінії зв’язку. Концептуальні рішення щодо розвитку кабельного телебачення розроблені на базі наступних документів:

ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»;

ДБН В.2.2-9-99 ДСТУ 4196:2003 «Телевізійне та звукове мовлення й інтерактивні мультимедійні служби. Кабельні розподільчі системи» та інших нормативних документів. «Громадські будинки та споруди. Основні положення»;

Таблиця №56

Дані про кількість абонентів кабельного телебачення в м.Фастів з урахуванням їх адміністративного розподілу

| Мікрорайони міста | Існуючий стан на 2012 рік |
| --- | --- |
|  | Кількість квартир | Населення (постійне) чол. | Кількість абонентів, тис. чол. | Кількість каналів телебачення |
|  | Садибна забудова 1-3 | Багатоквартирна забудова |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| По м. Фастів в цілому: | 9003 | 8359 | 52194 | 4121 | 55 |
| в т.ч. по районах: |  |  |  |  |  |
| Журавлівка | 690 | --- | 2070 | --- | --- |
| Завокзалля | 1481 | 136 | 4851 | --- | --- |
| Заріччя | 1365 | --- | 4095 | --- | --- |
| Кадлубиця | 855 | --- | 2565 | --- | --- |
| Казнівка | 1571 | --- | 4713 | --- | --- |
| Район між коліями | 22 | --- | 66 | --- | --- |
| Снігурівка | 745 | --- | 2235 | --- | --- |
| Фастів 2 | 500 | --- | 1500 | --- | --- |
| Центр | 1774 | 8259 | 30099 | 4121 | 55 з них: 31 аналогових; 24 цифрових |

Кабельне телебачення розповсюджується в межах вулиць: 1-го Травня, 25 Жовтня, 
9-го Січня, Буцикова, Васильківська,  Героїв Танкістів, Гагаріна, Горького, Заводської, Інтернаціональної, Кірова, Куйбишева, Льва Толстого,  Нової, Орджонікідзе, Річної, Радянської, Садової, Семена Палія, Соборної, Червоноармійської, Шевченка,  Щавінського, пров. Червоноармійського, пл. Перемоги, пл. Соборної, пров. Буцикова, пров. Горького.

Таблиця №57

| Мікрорайони міста | Станом до 2030 року |
| --- | --- |
|  | Кількість квартир | Населення (постійне) тис. чол. | Кількість абонентів, тис. чол. | Кількість каналів телебачення |
|  | Садибна забудова 1-3 | Багатоквартирна забудова |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| По м. Фастів в цілому: | 9432 | 12695 | 56000 | 5210 | 121 |
| в тому числі по районам: |  |  |  |  |  |
| Журавлівка | 770 | --- | 2310 | --- | --- |
| Завокзалля | 1500 | --- | 5100 | --- | --- |
| Заріччя | 1390 | 210 | 4200 | 210 | 121 |
| Кадлубиця | 930 | --- | 2790 | --- | --- |
| Казнівка | 1650 | --- | 4950 | --- | --- |
| Район між коліями | 22 | --- | 66 | --- | --- |
| Снігурівка | 800 | --- | 2400 | --- | --- |
| Фастів 2 | 570 | --- | 1710 | --- | --- |
| Центр | 1800 | 12485 | 32452 | 5000 | 121 |

3.10.10. Загальноміська інтерактивна цифрова телекомунікаційна мережа

Проаналізувавши сучасні тенденції розвитку кабельного телебачення та досвід плану розвитку телекомунікаційного простору в містах України можна зробити висновок, що в плануванні розвитку телекомунікаційних мереж потрібно дотримуватися Концепції створення загальноміської інтерактивної цифрової телекомунікаційної мережі м. Фастів.

При розробці Концепції можуть бути сформульовані наступні задачі:

визначення основних вимог до інтерактивної цифрової телекомунікаційної мережі, як єдиного міського інформаційного середовища м. Фастів;

розробка нормативно-технічної і правової бази мережі;

визначення етапів і заходів по будівництву і реконструкції існуючих систем передачі, розподілу та прийому програм телевізійного мовлення, а також їх інтеграція з інформаційними системами сфери послуг і обслуговування;

прийняття заходів по забезпеченню стабільної роботи існуючих мереж кабельного мовлення та тих, які підлягають реконструкції та будівництву в м. Фастів;

розробка економічного механізму реалізації Концепції.

Положення Концепції повинні бути направлені на забезпечення необхідності надання жителям міста, міськім службам обслуговування, іноземним представництвам інформаційних послуг на сучасному світовому рівні, виходячи із умов рентабельності загальноміської інтерактивної цифрової телекомунікаційної системи.

З урахуванням аналізу розвитку передових телекомунікаційних технологій сформульовані основні вимоги до загальноміської інтерактивної цифрової телекомунікаційної мережі м. Фастів.

Єдина телекомунікаційна мережа будується на базі сучасних інтерактивних (з зворотним каналом) широкополосних систем в рамках міста. Ця мережа створює телекомунікаційне середовище, між програмними застосуваннями, яка забезпечить обмін електронною інформацією, а також сервісно-допоміжні функції для взаємодії різних підрозділів у м. Фастові з можливістю надання мешканцям, крім традиційної передачі сигналів телерадіомовлення, широкого спектру додаткових телекомунікаційних послуг.

При створенні транспортної міської телекомунікаційної мережі її магістральних і субмагістральних мереж необхідно використовувати високопродуктивні цифрові волоконно-оптичні лінії зв’язку, а також інші ефективні засоби зв’язку (радіорелейні цифрові системи, мережі розповсюдження групового сигналу на НВЧ) для підтримки та резервування інформаційного ресурсу.

Проектування Головного, Проміжного та районних інформаційних вузлів єдиної інтерактивної мережі м. Фастіва передбачає можливість вводу в груповий сигнал додаткових каналів без подальшої реконструкції транспортних, субтранспортних, магістральних та розподільчих мереж.

Створена єдина загальноміська інтерактивна телекомунікаційна мережа  забезпечить:

доступ до інформаційних ресурсів загального користування;

оперативний обмін даними між об'єктами мережі (звітна інформація, бухгалтерська та інші підсистеми);

проведення відеоконференцій;

централізоване збереження і актуальне поновлення інформації;

передачу інформації у стислому вигляді;

ефективне використання первинних каналів зв'язку;

захист інформації;

збір даних телеметрії (для автоматизованого обліку тепло, водо, газо та електро постачання) (мал.

забезпечення послуг охорони та пожежної сигналізації;

послуги цифрової телефонії;

надання платних каналів «індивідуального телебачення на замовлення»;

передачу та прийом телетексту;

Таблиця №58

Орієнтовна потреба основного телевізійного обладнання на будівництво інтерактивної цифрової телекомунікаційної мережі м. Фастів

| № п/п | Найменування по розділам | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Похідні данні |  |  |
| 2 | Головна станція (WISI, TELESTE, тощо) | тис. аб. | 1 |
| 3 | Кількість абонентів | аб. | 50 000 |
| 4 | Магістральна мережа (кабель оптичний (UT, LT, тощо) | км | 20 |
| 5 | Передавач оптичний (HDO, DVO, тощо) | шт. | 2 |
| 6 | Приймач оптичний (АС8000, АС 1000, тощо) | шт. | 10 |
| 7 | Автоматизоване робоче місце (АРМ) | шт. | 3 |
| 8 | Приміщення | м2 | 40 |

Мал.№1  Збір даних телеметрії (для автоматизованого обліку тепло, водо, газо та електро постачання)

Мал.№2  Загальноміська інтерактивна цифрова телекомунікаційна мережа м.Фастів.

схема

3.11. Заходи інженерного підготовлення та захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, організації відведення поверхневих вод

Вступ

Дана робота представляє собою складову частину ( підрозділ « Інженерна підготовка та захист території » ) розробки « Генеральний план м. Фастів ». Підрозділ розроблено авторським складом бригади ІПТ у відповідності до вимог програми-завдання у складі розділу « Інженерна підготовка та захист території м. Фастів».

У розділі:

Розглянуто проблеми інженерного захисту території міста;

Намічено заходи щодо забезпечення придатності території для життєдіяльності, розбудови, захисту від несприятливих природних ( екзогенних, ендогенних) та антропогенних явищ;

Розглянуто проблеми охорони та збереження водних ресурсів.

Комплекс заходів визначався на підставі :

Інженерно-будівельної оцінки території;

Планувальної та функціональної організації міста.

Характеристики складено на основі:

Ескізу генерального плану м. Фастів, виконаного ДП УКРНДПІЦИВІЛЬБУД;

Схеми прояву локальних факторів оцінки м. Фастів, виконаної « ДІПРОМІСТО ».

Територія міста Фастів є складною урбанізованою природно-техногенною геосистемою. Структура міста формувалась за умов складного поєднання у часі та просторі дії природних та антропогенних чинників. Забудова та розвиток відповідної інфраструктури призвели до суттєвої зміни природних умов, створення нового штучного ( техногенного ) середовища, включення у геосистему нових елементів у вигляді різноманітних споруд, які у різних функціональних зонах мають домінуюче положення.

Основні зміни компонентів геологічного середовища в межах м. Фастова включають:

Зміни рельєфу, накопичення « техногенних » грунтів ( т.з. « культурних відкладів » ), зміни фізико-механічних властивостей грунтів;

Зміни умов поверхневого та підземного стоку, розвиток ділянок з високим рівнем горизонту ґрунтових вод – підтоплення територій, розвиток так званої « верховодки » техногенного походження внаслідок втрат з водо транспортувальних мереж.

Аналіз існуючого стану

Рельєф

Місто Фастів знаходиться в центрі східної Європи на берегах р. Унава із загальним ухилом поверхні до неї.

Рельєф території має вид добре дренованої рівнини з абсолютними відмітками поверхні 170-176 мБС – на заході,північному заході та на півночі,190-195 мБС – на півдні і південному сході,200-220 мБС – на сході і 152 мБС в заплаві ріки.

Р. Унава ділить територію міста на дві частини – правобережну, з більш високим берегом та крутими схилами, прорізаними глибокими балками та ярами; лівобережну, з низьким берегом, порізаним балками, схили яких пологі та задерновані. Р. Унава зрегульована ставками-водосховищами.

Інженерно-будівельна оцінка території за похилами рельєфу,наведена в таблиці 59.

Оцінка території за уклонами рельєфу

Таблиця №59

| Природні фактори | Оцінка фактору на територіях |
| --- | --- |
|  | Сприятливі для будівництва | Малосприятливі для будівництва | Несприятливі для будівництва |
| Ухил | в межах 0,5-8 % | в межах 8-15 % | більше 15 % |
| Площа, га | 4527,34 | 5,42 | 88,02 |
| Частка від загальної території, % | 97,98 | 0,12 | 1,9 |

При освоєнні територій під нове будівництво по території міста Фастів Схемою інженерної підготовки та захисту території передбачається:

забезпечення відведення поверхневих вод;

забезпечення проектних відміток в точках перехрещення осей вулиць та в характерних місцях;

створення безпечних умов руху транспорту та пішоходів;

забезпечення відстаней видимості в плані;

забезпечення дотримання нормативних поздовжніх ухилів на вулицях, проїздах і тротуарах із забезпеченням швидкостей води,які виключають ерозію грунтів на прилеглих територіях;

забезпечення мінімального обсягу земляних робіт

максимальне збереження грунтів і деревних насаджень

захист території від підтоплення та затоплення

захист території від заболочування, просадочності грунтів, ерозійних та зсувних процесів відповідно до ДБН Б.1.1-15:2012 п.5.5.9.

Забезпечення виконання вказаних заходів здійснюється з допомогою насипання та зрізання ґрунтового - рослинного шару по всій території проектування. Загальна площа насипу по території складає S=119,3 га. Загальна площа зрізки по території складає S=32,84 га.

Затоплюваність

Оцінка території за фактором затоплюваності

Таблиця №60

| Природні фактори | Оцінка фактору на територіях |
| --- | --- |
|  | Сприятливі для будівництва | Малосприятливі для будівництва | Несприятливі для будівництва |
| Затоплюваність | Що не затоплюється паводками – 1 % | Затоплюваність менше ніж на 0,5 м паводковими водами при 1% забезпеченості і не затоплюються паводковими водами при 10% забезпеченості | Затоплюваність більше ніж 0,5 м паводковими водами при 1% забезпеченості і паводковими водами при 10% забезпеченості |
| Площа, га | 4517,06 | 18,48 | 85,24 |
| Частка від загальної території, % | 97,5 | 0,4 | 1,8 |

Починаючи з другої половини минулого сторіччя захист освоєних під забудову заплавних територій від затоплення паводковими водами 1% забезпеченості (п.9.8, ДБН 360-92**) ведеться з підняттям територій вище розрахункових рівнів.

Детальні прогнозні розрахунки для теперішньої ситуації не виконувалися. Крім того, наявні дані потребують уточнення з урахуванням ситуації, що склалася,а також з урахуванням підсипки (одамбування) заплавних територій, намічених даним генеральним планом під забудову.

На теперішній час захист сельбищної території м. Фастова від затоплення повеневими водами здійснюється шляхом регулювання рівня водосховища, розташованого в межах населеного пункту. Тобто, перед паводком здійснюється скид води з водосховища – резервується акумулятивна ємність для обсягу розрахункового паводкового стоку. Акумулювання паводкового стоку у водосховищі попереджає катастрофічне підняття рівнів нижче за течією. Затоплення території відмічається в період високих паводків на відносно вузькій заплаві вздовж р. Унава до абсолютних відміток 150 і 160,3 мБС.

У випадку катастрофічного затоплення внаслідок прориву дамби, за даними МНС України, площа затоплення складатиме 1,1 км2, кількість населення у зонах катастрофічного затоплення 1542 осіб.

В межах міста розташований підроблений масив, який виник у XVII ст. внаслідок будівництва тунелів від монастиря до річки та від річки до залізничного вокзалу. Тунелі прокладені в лесоподібних ґрунтах на глибинах 2,5-6,0 м, про що свідчать численні провали інструментів під час буріння, проте їх точне місце розташування невідоме та не відображене на планах міста.

Враховуючи те, що в зону затоплення паводковими водами потрапляють невеликі ділянки з існуючою індивідуальною забудовою, розміщеною іноді не компактно, захист цих ділянок за допомогою захисних дамб неекономічний, так як вартість захисних дамб буде значно перевищувати вартість об’єктів, що захищаються. Крім того, на одній з ділянок будівництво захисної дамби приведе до звуження зони проходження паводку 1% забезпеченості, що створить умови для підпору рівня води в річці, а це потягне за собою затоплення додаткових територій міста, розміщених вище по течії зони підпору.

Освоєння заплавних територій

На теперішній час в межах міста практично повністю не освоєні заплавні території р. Унава під житлове і господарське будівництво.

На заплавних територіях проектом передбачається влаштування зони зелених насаджень загального користування.

Підтоплення

Оцінка території міста за фактором підтоплення подана в таблиці 1.3.1. підтоплення територій обумовлюється глибиною залягання рівня ґрунтових вод ( РГВ). За чинними будівельними нормами та правилами, території забудови вважаються підтопленими,якщо РГВ встановлюється на глибині менше 2,5 м, території парків та скверів вважаються підтопленими якщо РГВ спостерігається на глибині менше 1,0 м. (п.9.6, ДБН 360-92**). Рівень залягання ґрунтових вод залежить від природних та/або антропогенних факторів.

Природні фактори:

Пониження рельєфу;

Геологічна будова місцевості (близьке залягання локального водо упору);

Коливання РГВ в залежності від обсягу атмосферного живлення (опадів);

Загальна світова тенденція підвищення рівня ґрунтових вод.

Антропогенні фактори:

Відсутність мереж водовідведення, їх недосконалість або неналежна робота мережі дощової каналізації внаслідок її незадовільного утримання (засмічення, замулення, пошкодження,руйнування);

Протічки з інженерних мереж водопостачання та водовідведення;

Невпорядкованість поверхневого стоку;

Зведення будівель та споруд без урахування гідрогеологічної обстановки (баражування фундаментами, підземними спорудами та комунікаціями потоків підземних вод).

Оцінка території за фактором підтоплення

Таблиця №61

| Природні фактори | Оцінка фактору на територіях |
| --- | --- |
|  | Сприятливі для будівництва | Малосприятливі для будівництва | Несприятливі для будівництва |
| Ґрунтові води | Що допускають будівництво без проведення робіт з пониження рівня ґрунтових вод (РГВ) або влаштування гідроізоляції | Потрібно провести нескладні заходи з пониження РГВ (улаштування гідроізоляції) | Треба провести складні заходи щодо пониження РГВ більше ніж на 0,5 м |
| Площа, га | 4151 | 411 | - |
| Частка від загальної території, % | 90,99 | 9.01 | - |

В цілому по місту підтоплення будівель та споруд носить переважно антропогенний характер, тобто виникає внаслідок протічок з водо транспортувальних мереж. Природне високе стояння ґрунтових вод відмічається переважно в балках, які слугують базисами дренування для прилеглих територій і мають відмітки близькі до рівня водосховища – 158.9 м. Стійке підтоплення відзначається в межах старої малоповерхової забудови, прилеглої до берегів Унави, а також на територіях виробничої забудови. Площа підтоплених територій міста –411га.

В межах означених площ:

Нараховується 1 зсувна ділянка, на якій внаслідок негативної дії вод (протічки з водо транспортувальних мереж або неналежної роботи дощової каналізації) отримали розвиток негативні екзогенні процеси;

До 500 будинків зазнають періодичного підтоплення підвалів;

Озеленені підтоплювані території в пониженнях рельєфу – переважно балки, які є представниками класичного природного ландшафту і, водночас слугують базисами розвантаження першого від поверхні горизонту ґрунтових вод, проектом передбачається розташування на них зелених насаджень загального користування, полів для гольфу, а також майданчиків для відпочинку населення та спортивних майданчиків.

До підтоплення ґрунтовими та поверхневими водами схильні район Завокзалля, Фастів-2, Кадлубиця, Заріччя, Казнівка. Перелік ділянок, які зазнають підтоплення в розрізі адміністративних районів міста, наведено в таблиці 1.3.2.

При розміщенні забудови на підтоплених територіях рекомендується передбачити комплекс заходів по інженерній підготовці, що включає:

підсипку території;

пониження рівня ґрунтових вод;

розчистка всіх водойм і водотоків;

регулювання і відвід поверхневих вод з території, яка захищається.

Пониження рівня ґрунтових вод на підтоплюваних територіях рекомендується здійснювати шляхом влаштування горизонтального закритого дренажу при змішаному водному живленні (інфільтрація атмосферних опадів, витрати з інженерних комунікацій чи напірної води з нижче лежачих водоносних шарів) по території на глибині 0,5-2 м від поверхні землі, конструкція дренажу – металева труба з водоприймальними отворами. Перехід трубопроводом під залізничними коліями та дорогами -  металева труба в металевому футлярі згідно Типових матеріалів для проектування 901-09-9.87.

Загальна довжина горизонтального закритого дренажу території складає L=800 м.

Зсуви

Зсуви та зсувонебезпечні схили розвинені на правому схилі р. Унава. На схилах деформації охоплюють лесові та флювіогляціальні відклади, зміщення відбувається по крівлі глин. Утворюються зсуви внаслідок надлишкового насичення ґрунтів підземними водами, дії ерозії, порушення стійкості схилів, в тому числі внаслідок будівельних робіт та іншої господарської діяльності.

Утворення зсувів і обумовлені ними матеріальні втрати є актуальною проблемою м. Фастова. Боротьба із зсувами на апріорі проблемних ділянках ведеться комплексно: будівництво утримуючих споруд, будівництво дренажів;перепланування схилів та укосів; закріплення грунтів,тощо.

Зсувні процеси приурочені до схилів з уклонами від середніх (5º - 15º) до дуже крутих (15º - 35º). Поверхні з такими уклонами розповсюджені локально, головним чином на схилах річкових долин, балок та ярів, але активізація процесу залежить не тільки від уклону, але й від геологічної будови ділянки (характеристики підстилаючи грунтів) та гідрогеологічної обстановки.

Ділянки поділяються на:

Зсувні – зсувний процес знаходиться в динаміці, в активному розвитку;

Зсувонебезпечні – зсув знаходиться у стані нестійкої рівноваги і процес може набути розвитку під впливом певних негативних природних або техногенних факторів;

Потенційно зсувонебезпечні території – до яких відносяться схили ярів і балок прилеглі до зсувних ділянок.

На тепер основна частина зсувонебезпечних територій не укріплена, спостерігаються прояви зсувних процесів, які, в основному, пов’язані з техногенними факторами – підтопленням територій, привантаженням схилів тощо. Зсуви формуються на схилах балок при підрізанні рельєфу при виконанні будівельних робіт (прокладання доріг, влаштування котлованів), або за рахунок вклинювання ґрунтових вод при підвищенні їх рівня. Причому підвищення рівня ґрунтових вод має переважно техногенний характер – внаслідок незадовільного стану водо транспортувальних мереж.

Оцінку території за фактором «зсуви» виконуємо в табличній формі.

Оцінка території за фактором «зсуви»

Таблиця №62

| Природні фактори | Оцінка фактору на територіях |
| --- | --- |
|  | Сприятливі для будівництва | Малосприятливі для будівництва | Несприятливі для будівництва |
| Зсув | Відсутні | Є діючі або не діючі зсуви невеликих потужностей | Значно поширені активні зсуви великих потужностей |
| Площа, га | 4562,385 | 0,155 | - |
| Частка від загальної території, % | 99,99 | 0,01 | - |

При освоєнні територій з виявленими зсувними процесами, що розвинені на правому березі р. Унава внаслідок надлишкового насичення грунтів підземними водами, дії ерозії, порушенні стійкості схилів, а також на зсувонебезпечних схилах повинні застосовуватися наступні заходи захисту:

захист схилів від річної та яружної ерозії;

регулювання поверхневого стоку;

заборона підрізання та обводнення схилів;

обмеження розорювання схилів, охорона рослинності;

заборона звалищ і привантажень схилів;

при необхідності створення контр банкетів і підпірних стінок в основі схилів;

агролісомеліоративні заходи.

Завершальним етапом у виконанні  протизсувних заходів є агролісомеліорація.

Передбачено закріплення схилів за допомогою одернування. Травосуміші на зсувонебезпечних схилах вибирати з трьох видів рослин: кореневищних, рихло- та стержнечагарникових. Посів багаторічних трав дозволяється проводити по рослинному шару не менше 20 см на схилах(укосах) крутизною до 35º. Суцільне покриття дерниною дозволяється виконувати на ділянках, де необхідно швидко відновити трав’яний покрив. Для посадки на схилах вибирати дерева з глибокими кореневищами разом з деревами, які мають поверхневу кореневищну систему, високу крону і густе листя. Обов’язковою умовою при цьому є збереження існуючої рослинності.

Загальна площа проектних протизсувних заходів по території складає S=10,29 га.

Загальна площа існуючих протизсувних заходів по території складає S=2,29 га.

Заболочування

Заболочування території тісно пов’язане з режимом ґрунтових вод: зміною їх запасів і рівней під впливом природних умов та антропогенних чинників. Заболочування, розвинене в заплаві р. Унава, приводить до утворення грунтів з домішкою органічних речовин, мулів, торфів та за торфованих грунтів, які володіють слабкими деформаційними і міцнісними характеристиками.

Таблиця №63

| Природні фактори | Оцінка фактору на територіях |
| --- | --- |
|  | Сприятливі для будівництва | Малосприятливі для будівництва | Несприятливі для будівництва |
| Заболочування | Відсутні або незначна затоплюваність, що допускає можливість осушення найпростішими методами | Наявність заболочування території, необхідне виконання нескладних інженерних заходів по осушенню | Значна заболочуваність, торф’яники шаром 2 м, необхідне проведення складних заходів по осушенню |
| Площа, га | 4458,94 | 103,56 | - |
| Частка від загальної території, % | 97,73 | 2,7 | - |

При будівельному освоєнні територій з розвиненими біля основ споруд слабких обводнених біогенних грунтів рекомендується:

повна або часткова прорізка грунтів фундаментами (палі, стовпи);

повна або часткова заміна біогенних грунтів піском, гравієм, щебенем та ін.;

ущільнення грунтів тимчасовим або постійним привантаженням мінеральним ґрунтом ( з улаштуванням фільтруючого шару або дрен для пришвидшення процесу консолідації);

закріплення мулів.

Просадочність грунтів

Просадочність грунтів пов’язана з наявністю в межах міської території лесовидних грунтів, що залягають на водорозділі і надзаплавних терасах ріки. При замочуванні лесовидних супісків, суглинки проявляють просадочні властивості, знижують деформаційні характеристики. В якості основних заходів захисту будівель і споруд рекомендується один з видів або комплекс:

захист грунтів основи від замочування;

усунення посадочних характеристик методом улаштування ґрунтових подушок чи ущільнення трамбуванням;

прорізка посадочних грунтів пальовими фундаментами;

зниження тиску по підошві фундаментів нижче початкового просадного явища тиску (визначається при конкретних вишукуваннях);

регулювання поверхневого стоку, влаштування розширених відмостків.

Ерозійні процеси

Ерозійні процеси, які проявляються утворенням ярів, балок активно розвинені на лівому і особливо на правому березі р. Унава. Розвиваються вони в умовах надлишкового зволоження, зливового характеру випадіння опадів та поширення лесоподібних ґрунтів. В забудовані частині міста яри місцями сплановані, по них прокладені вулиці. В східній частині міста, в районі садових ділянок і по вул. Горького в центральній частині розташовані яри з ростучими від вершками, місцями з крутими не задернованими схилами, глибиною 2,5-5,0 м.

Порушення територій

Порушені території (кар’єри, відвали, відстійники) після їх використання підлягають рекультивації і відновленню. На даних час в м. Фастові такі території відсутні.

Гідрографічна мережа

Вся гідрографічна мережа Фастова відноситься до басейну р. Унава – правий приток р. Ірпінь (басейн р. Дніпро). Долина річки трапецеїдальна, слабо мандруюча. Переважна ширина 0,3-0,8 км. Довжина р. Унава складає 36 км, а разом з численними притоками -54,6 км, з яких 29,8 км зарегульовано. Згідно Водного Кодексу України,р. Унава належить до малих річок, площа її водозбору 680 км2. В межах міста на р. Унава побудоване Фастівське водосховище об’ємом 565 млн м3. Площа прибережних захисних смуг р. Унава (за проектом 1981 р.) 477 га, а з врахуванням приток довжиною менше 10 км – 480,2 га. Ширина прибережних захисних смуг р. Унава складає 50-100 м, в залежності від умов рельєфу, містобудівної ситуації, розроблених проектів.

Схили долини висотою 8,0-20,0 м, опуклі, частіше пологі, місцями помірно круті або круті, слабо розсічені балками та ярами.

Заплава двостороння, представлена, в основному, болотами та луками. Переважна ширина заплави 0,1-0,4 км. Поверхня заплави переважно рівна, місцями прорізана улоговинами та каналами, осушувальної мережі. Складена вона торф’яними та рідше суглинистими ґрунтами, місцями оголюються граніти.

Русло ріки слабозвилисте, нерозгалужене. Переважна його ширина 2,0-10,0 м, переважна глибина 0,2-1,5 м. Швидкість течії складає  0,1-0,4 м/сек, на порожистих ділянках збільшується до 1,1 м/сек.

Річний хід рівнів характеризується високою весняною повінню та затяжним спадом, низькою, нестійкою літньою меженню та дещо підвищеним стоянням рівнів восени та взимку.

Річка Унава відноситься до східно-європейського типу, тобто переважним її живленням є снігове,другорядним – дощове та ґрунтове. Ріка Унава відноситься до Східноєвропейського типу, живлення переважно снігове, другорядне – дощове і ґрунтове.

Максимальні витрати р. Унава розраховані за СНиП 2.01.14-83 і складають:

QІ%= 168,0 м3/с;         QІ0%=94,1 м3/с.

На даний час паспорти р. Унава та р. Стугна відсутні, що ускладнює актуалізацію деяких їх гідрологічних, гідрохімічних, гідротехнічних та інших характеристик.

Крім річок і водосховища, на території міста розташовані невеликі водойми, переважно штучного походження.

У відповідності до статей 87-91 Водного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486 затверджено Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон водних об’єктів та режим ведення господарської діяльності в них. В межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги з особливим режимом їх використання. В умовах сьогодення питання щодо організації водоохоронних зон, в тому числі прибережних захисних смуг, та винесення їх меж в натуру залишається не вирішеним.

Захист від затоплення методом регулювання стоку чи трансформація максимальних витрат здійснюється у період найбільшої витрати та найвищих рівнів пропусків в нижній б’єф водоймища, але тільки таких витрат, що відповідають рівню води в річці нижче незатоплюваної відмітки міської території. Збільшення пропускної здатності русла ріки можна досягти за допомогою розширення та заглиблення, а також випрямлення колін. В межах міста проектом передбачається спрямлення русла річки з передбаченням благоустрою берегів та влаштування штучної споруди (міст) для перепуску автомобільного транспорту над річкою.

Загальна довжина розчищення русла річки складає L=3202 м.

Берегоукріплення

Берегоукріплення в межах міста представлені у вигляді  укісного кріплення берегів та благоустрою прибережної території річки Унава, де проектом передбачається влаштування зони зелених насаджень загального користування. Для захисту надводної зони берегових укосів застосовувати рослинне покриття (засів травою, одерновка у клітину, цілковита одерновка, садіння дерев та чагарників).

Загальна площа берегоукріплювальних заходів надводної зони по території складає S=52,08 га.

Для захисту берегових укосів в зоні перемінного рівня використовувати збірні залізобетонні плити омонолічені по контуру плити, які укладають на підготовку із щебеню або гравію.

Загальна довжина берегоукріплювальних заходів в зоні перемінного рівня по території складає L=7270 м.

Схема інженерного підготовлення території розроблена з метою поліпшення санітарно-гігієнічних умов, підготовлення території для будівництва на ній житлових будинків, об’єктів культурно-побутового призначення та виробничих об’єктів і виконана за принципом максимального збереження існуючого рельєфу місцевості з урахуванням архітектурно-планувальних та інженерних вимог.

Під час роботи над схемою інженерного підготовлення території за основу було взято відмітки існуючих проїзних частин вулиць з твердим покриттям, відмітки існуючої забудови, залягання ґрунтових вод, урізів води на водоймах та вимог п.9.6 ДБН 360-92**.

Схемою передбачається:

- забезпечення відведення поверхневих вод;

- збереження території від розмивання, заболочення і підняття ґрунтових вод;

- забезпечення проектних відміток у точках перетину осей вулиць та в характерних місцях перелому поздовжнього профілю;

- створення нормативних умов для руху транспорту та пішоходів;

- забезпечення видимості в плані і профілі.

Поверхневі води з території скидаються на проїзну частину вулиць, звідки по лотках відводяться у водоприймальні колодязі дощової каналізації, а потім мережею цієї каналізації надходять на очисні споруди дощової каналізації.

В понижених місцях передбачається підсипання ґрунту для захисту території від підтоплення при забудові. Ділянки під капітальну забудову повинні мати відмітки не менше ніж 2,5 м від рівня ґрунтових вод, ділянки під площинні спортивні споруди, парки, сквери – не менше 1,0 м. Об’єми ґрунту для виконання таких робіт підраховуються при розроблені детальних планів території. В місцях перетину меліоративних каналів з проїздами передбачається влаштування водопропускних труб та мостових переходів.

Поздовжні профілі вулиць передбачено з ухилами від 4‰ до 25 ‰ по існуючій та по проектній забудові.

Поперечні профілі прийнято міського типу (з бордюрним каменем по обидві сторони), ширина проїзної частини вулиць 7,0 м, 6,0 м і тротуарами по 1,50 м.

Поперечні ухили по вулицях і проїздах складають 20‰ та 15‰ на тротуарах.

Конструкція проїзної частини передбачається з асфальтобетону різних типів.

Проектним рішенням передбачається реконструкція існуючих доріг із заміною щебеневого та ґрунтового покриття на удосконалене асфальтобетонне покриття з міським типом поперечного профілю вулиць.

схема

3.12. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та запобігання впливу проявів негативних природно-техногенних факторів для поліпшення життєвого середовища

Для зменшення забруднення атмосферного повітря

Завершення будівництва окружної дороги м. Фастова для зменшення в’їзду транзитного транспорту;

Будівництво зручних під’їзних шляхів до основних промислових підприємств та шляхопровід них розв’язок в місцях перетину залізничних ліній з автодорогами;

Посилення санітарного та екологічного контролю за діяльністю промислових підприємств, які є найбільшими забруднювачами атмосферного повітря.

Для ліквідації акустичного дискомфорту в зоні впливу залізниці та автотранспорту

Встановлення шумозахисних екранів, створення шумозахисних зелених насаджень в місцях недотримання санітарних розривів між залізничними шляхами та житловою забудовою: мікрорайон Завокзалля (вул. Галафеєва), вул. Трудова, Комарова, Челюскінців;

Заборона подальшого житлового будівництва та реконструкції існуючого з перспективним переведенням територій в промислове, громадське використання в зоні постійного акустичного дискомфорту, де застосування будь-яких шумозахисних заходів не дозволяє досягнути нормативного рівня (вул. 8 Березня, Плеханова, Добролюбова, Кільцева, Чапського);

Для попередження в центральній частині міста (вул. Соборна, Шевченка, Орджонікідзе, Кірова, Комарова, Інтернаціональна, Толстого тощо) понаднормативного шумового впливу автотранспорту передбачити: 1) застосування комплексу архітектурно–планувальних заходів (звукопоглинаючих матеріалів, конструювання протишумових віконних клапанів, закріплення на балконах та лоджіях масивних чи гофрируваних загорож); 2) використання віброшумозахисних конструкцій дорожнього покриття при будівництві і реконструкції транспортних магістралей; 3) створення системи шумозахисних зелених насаджень (смугові, вертикальне озеленення).

Для забезпечення населення м. Фастів чистою питною водою та покращення стану поверхневих і підземних вод:

Проведення реконструкції станції знезалізнення з метою зниження вмісту заліза в питній воді до нормативних показників та забезпечення вимог ДСаНПіН 2.2.4-172-10;

Вирішення питання будівництва додаткового резервуару чистої води в районі насосної станції ІІ підйому;

Вирішення питання об’єднання водопровідних мереж ДА ЗТУ «Укрзалізниці» та КП «Фастівводоканалу» та збільшення частки централізованого водопостачання в місті;

Проведення реконструкції каналізаційних очисних споруд із зменшенням їх потужності та забезпечення повної біологічної очистки стічних вод, збільшення частки централізованого каналізування в місті;

Здійснення будівництва очисних споруд та водопровідної мережі дощової  каналізації;

Розробка паспорту р. Унава;

Корегування проектів прибережних захисних смуг та встановлення їх меж в натурі;

Проведення робіт з благоустрою берегів р. Унава, очищенню чаш водойм та русел водотоків від замулення, заростання, засмічення.

Для зменшення впливу несприятливих фізико-географічних та інженерно-геологічних процесів:

Ремонт, модернізація існуючої водопровідної мережі в межах зсувонебезпечних ділянок, де відбувається активізація екзогенних процесів внаслідок антропогенного впливу в поєднанні з негативною дією вод (правий схил р. Унава);

Моніторинг  розвитку деформацій схилів, створення та запровадження ефективної системи контролю за дотриманням правил ведення робіт та життєдіяльності в межах зсувних та зсувонебезпечних територій;

Виявлення територій можливого затоплення та розробка проектів із захисту існуючої та перспективної забудови різного призначення від дії паводків і повеней різної забезпеченості, чи прориву греблі водосховища;

Для захисту від підтоплення грунтовими та поверхневими водами спорудження дренажних систем, виконання каптажу природних джерел, забезпечення належного догляду за гідротехнічними об’єктами (район Завокзалля, Фастів-2, Кадлубиця, Заріччя, Казнівка);

Створення системи протиерозійних лісових насаджень в комплексі з гідротехнічними спорудами для закріплення ерозійнонебезпечних ділянок (правий берег р. Унава, садові ділянки східної частини міста, вул. Горького).

Проведення підсипання та влаштування відкритого дренажу на заболочених ділянках в заплаві р. Унава, ліквідація антисанітарних умов та умов розмноження малярійного комара (анофелогенна площа складає 6,4 га)

Для ліквідації зон екологічного ризику та забезпечення режимів санітарно-захисних зон виробничих  та комунальних  об’єктів

Посилення контролю за дотриманням норм зберігання і поводження з пожежо-вибухонебезпечними речовинами (або заміна їх на більш безпечні) та джерелами іонізуючого випромінювання на підприємствах міста;

Запровадження використання гіпохлориту натрію замість хлору при знезараженні води КП «Фастівводоканал»;

Розробка та реалізація проектів організації санітарно-захисних зон виробничих підприємств (промислових зон) з метою виключення випадків проживання населення в зонах понаднормового впливу виробничих об’єктів;

Застосування комплексу технологічних рішень для зменшення впливу на навколишнє середовище підприємств, в санітарно-захисній зоні яких проживає населення (ТОВ НВО ФЗХМ «Червоний Жовтень» та інші);

Закриття 5 кладовищ, де санітарно-захисна зона не витримана (Інтернаціональне, Завокзальне, Снігурівське, Журавлівське, Зарічанське), розширення Нового кладовища та будівництво ще одного в промисловій зоні.

Для забезпечення режимів природоохоронних територій та формування екологічної мережі

створення охоронних зон парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення (ПСММ) «Молодіжний» та забезпечення підтримання відповідного природоохоронного статусу парку;

формування безперервності природних територій міста та приміської зони для повноцінного функціонування екологічної мережі Київської області.

Для створення ефективної схеми санітарної очистки м. Фастова:

зменшення кількості твердих побутових відходів, що захоронюються на полігоні шляхом впровадження роздільного збору сміття («суха» та «волога» фракції) та розширення мережі пунктів прийому вторинної сировини;

реконструкція сміттєзвалища в сучасний полігон та розширення  площі за рахунок резервних територій на 7,3 га, будівництво сортувальної лінії ТПВ в його межах;

оновлення контейнерного господарства з влаштуванням укрупнених контейнерних майданчиків згідно вимог санітарно-гігієнічних нормативів; оновлення парку сміттєвозів з врахуванням схеми роздільного збору сміття;

вирішення питання щодо поводження з будівельними, великогабаритними, специфічними відходами (медичні, елементи живлення тощо).

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ М.ФАСТОВА

Попередній Генеральний план м. Фастова розроблений інститутом «Діпромісто» у 1995 році. Основні заходи щодо охорони навколишнього середовища попереднього Генплану та їх реалізація наведена у таблиці 56.

Таблиця №64

| Природоохоронні заходи | Аналіз виконання |
| --- | --- |
| Винесення з Центральної частини міста хлібокомбінату, розташованого на вул. Леніна за межі житлової забудови в північно-західну промзону | Не виконано |
| Винесення міжколгоспного об’єднання з виробництва продукції птахівництва, розташованого по вул. Жданова, за межі житлової забудови | Не виконано |
| Закриття кладовищ, розташованих в районі Снігірівка (2 кладовища), Журавлівка (1 кладовище), Завокзалля (1 кладовище), Казнівка (1 кладовище) і скорочення санітарно-захисних зон від них до 50 м | Не виконано |
| Будівництво нового кладовища на північній околиці міста | Виконано |
| Створення лугопарків і зон відпочинку на берегах Унавського і Снігірівського водосховищ з облаштуванням прогулянкових алей вздовж водних акваторій, благоустрій заплав струмків, які впадають в р. Унава | Не виконано |
| Встановлення спеціального режиму в межах водоохоронних зон, які прилягають до р. Унава (300 м) і струмків (100 м) для попередження забруднення, виснаження і замулювання водойм (заборона будівництва нових і розширення діючих промислових виробництв, розміщення складів міндобрив тощо); у зв’язку з цим необхідно будівництво нового цеху пивзаводу реалізувати на новій площадці північно-західному районі | Не виконано |
| В межах водоохоронних зон виділити прибережну смугу шириною до 50 м вздовж водосховищ та р. Унава і 25 м вздовж струмків, які впадають в р. Унаву, в якій встановлюється режим, що забороняє розорювання земель, випасання худоби, застосування отрутохімікатів і добрив, будівництво баз відпочинку і наметових містечок | Проекти прибережних захисних смуг розроблені у 1981 р., проте в натурі не встановлені |
| Винесення транзитного і вантажного транспорту на кільцеву дорогу зі створенням санітарно-захисної зони (100 м) від проектованої житлової забудови | Не виконано |
| Забезпечення екологічно раціональної інфраструктури і функціонування дорожньо-вуличної мережі міста з врахуванням розширення магістральних вулиць в червоних лініях до 30-45 м з шириною проїжджої частини до 9-15 м з облаштуванням необхідних транспортних розв’язок і шляхопроводів | Не виконано |
| Будівництво додаткових зливо стокових колекторів і очисних споруд зливової каналізації закритого типу в заплаві р. Унава | Не виконано |
| Заходи зі зниження і попередження підвищення рівня грунтових вод, протиерозійні протизсувні, з регулювання русел річок і струмків, ліквідації заболочування | Виконано частково |
| Передбачені санітарно-захисні зони від промислових підприємств (завод «Червоний Жовтень», «Факел», меблевої фабрики, підприємств залізничного вузла), розробка проектів | Не виконано, СЗЗ заводу «Червоний Жовтень» не витримана |
| Створення санітарно-захисних зон від залізниці, розміри яких встановлені в результаті заходів зі зниження рівня зашумленості в кожному конкретному випадку. В Завокзаллі і Центральному районі зона зашумленості може бути зменшена з 400 до 150 м, в Казановці – зі 100 до 50 м за умови виконання шумозахисних заходів – будівництва спеціального екрану вздовж залізниці, озеленення. При цьому в житлових домах необхідно використовувати віконні рами з спеціальної шумозахисної столярки | Не виконано |
| Проектом передбачено поступове вибуття по мірі амортизації житлових будинків, які знаходяться в санітарно-захисній зоні від залізниці і перепрофілювання житлових будівель в нежитлові приміщення | Не виконано |
| Проведення технологічних заходів на підприємствах міста зі зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу | Виконано частково |
| Переведення на газове паливо котельних, які працюють на рідкому і твердому паливі | Виконано частково |
| Введення в експлуатацію другої черги очисних споруд каналізації | Не виконано |
| На території, де розміщене міське звалище, запроектувати та побудувати впорядкований полігон ТПВ з сміттєспалюванням, полями асенизації, станцією зливу нечистот і полігонои для токсичних відходів | Не виконано |
| Для зменшення акустичного режиму на території, яка прилегла до підстанції, може бути рекомендована підстанція закритого типу або спеціальний шумозахисний екран, розміри якого, ефективність і територіальний допустимий розрив від житлової забудови визначаються розрахунками | Не виконано |
| Проведення строгого контролю за застосуванням пестицидів і отрутохімікатів в приватному секторі | Виконано частково |
| Зміна технології утилізації відходів на сільськогосподарських підприємствах (МТФ, КРС), впровадження установок для отримання біогазу або органічних добрив, що зменшить вплив на навколишнє середовище і приведе до скорочення санітарно-захисних зон | Не виконано |

Санітарно-хімічні показники питної води м. Фастова за результатами лабораторних аналізів (2009-2011 рр.)

| Показники | Одиниці виміру | Комунальний водогін | Криниці |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | min | max |
| Забарвленість | град. | 21,4 | 199,5 | <5,0 | 265,8 |
| Каламутність | мг/дм3 | <0,58 | 42,7 | <0,58 | 33,1 |
| Амоній | мг/дм3 | <0,1 | 0,43 | <0,1 | 39,1 |
| Нітрити | мг/дм3 | <0,004 | 0,09 | <0,002 | 15,6 |
| Нітрати | мг/дм3 | <0,5 | 2,88 | <0,5 | 375,5 |
| Водневий показник, рН | - | 7,15 | 8,72 | 5,85 | 12,0 |
| Сульфати | мг/дм3 | 10,7 | 62,1 | 9,25 | 403,7 |
| Хлориди | мг/дм3 | 19,0 | 55,0 | 2,4 | 411,2 |
| Загальна жорсткість | моль/дм3 | 6,9 | 8,0 | 0,9 | 23,0 |
| Перманганатна окиснюваність | мгО2/дм3 | 4,1 | 5,52 | 0,82 | 4,4 |
| Залізо загальне | мг/дм3 | 0,33 | 16,4 | 0,15 | 5,4 |
| Сухий залишок | мг/дм3 | 450,0 | 503,2 | 273,2 | 614,0 |
| Фториди | мг/дм3 | 0,3 | 0,59 | 0,14 | 0,81 |
| Марганець | мг/дм3 | <0,1 | <0,1 | - | - |
| Мідь | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | - | - |
| Цинк | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | - | - |
| Свинець | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | - | - |
| Кадмій | мг/дм3 | <0,001 | <0,001 | - | - |
| Алюміній | мг/дм3 | <0,04 | <0,04 | - | - |
| Мишьяк | мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | - | - |

Результати вимірів рівнів шуму в контрольних точках м. Фастова за 2009-2011р.

|  |  | 2009р. | 2010р. | 2011р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Контрольні точки | Рівні шуму, дБА екв | Рівні шуму, дБА макс | перевищення дБА екв | перевищення дБА макс | Рівні шуму, дБА екв | Рівні шуму, дБА макс | перевищення дБА екв | перевищення дБА макс | Рівні шуму, дБА екв | Рівні шуму, дБА макс | перевищення дБА екв | перевищення дБА макс |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | вул.. Інтернаціональна | 63 | 72 | 3 | - | 62-63 | 70-72 | 3 | - | 62-64 | 72-74 | 2-4 | - |
| 2 | вул.. Комарова, 26 | 65 | 74 | 5 | - | 63-65 | 69-77 | 5 | 2 | 63-65 | 75 | 3-5 | - |
| 3 | вул.. Соборна, 44 | 64 | 72 | 4 | - | 64-65 | 71-77 | 5 | 2 | 64-65 | 74-77 | 5 | 2 |
| 4 | вул.. Кірова, 5 | 65 | 74 | 5 | - | 63-64 | 73-78 | 4 | 3 | 63-66 | 77-78 | 3-6 | 2-3 |
| 5 | вул.. Шевченка, 20 | 65 | 74 | 5 | - | 64-65 | 72-76 | 5 | 1 | 58-60 | 72-74 | - | - |
| 6 | вул.. Орджонікідзе | 57 | 69 | - | - | 56-55 | 65-67 | - | - | 53-55 | 65-67 | - | - |
| 7 | Фастівська ЦРЛ територія прилегла до неврологічного відділення. | 52 | 66 | 2 | 1 | 53 | 67 | 3 | 2 | 50 | 64 | - | - |

При оцінці результатів вимірів враховувалась поправка +5 дБ на район забудови, що склався, згідно СН № 3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки».

Данні вибіркового дозиметричного контролю на території м. Фастова за 2007-2011р.

| № п/п | Мікрорайон | 2007р. | 2008р. | 2009р. | 2010р. | 2011р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мкР/год | мкР/год | мкР/год | мкР/год | мкР/год |
| 1 | Центр міста та прилеглі вулиці. | 13-20 | 14-19 | 15-18 | 13-20 | 15-20 |
| 2 | Мікрорайон « Снігурівка» | 17-20 | 16-20 | 16-21 | 17-20 | 16-21 |
| 3 | Мікрорайон «Журавлівка» | 13-18 | 14-16 | 13-18 | 13-17 | 14-18 |
| 4 | Мікрорайон «Кадлубиця» | 16-19 | 16-19 | 13-19 | 13-18 | 12-19 |
| 5 | Мікрорайон «Заріччя» | 14-17 | 15-18 | 14-18 | 14-17 | 14-17 |
| 6 | Мікрорайон «Завокзалля» | 19-30 | 17-24 | 18-25 | 17-28 | 17-29 |
| 7 | Мікрорайон «Казнівка» | 15-16 | 15-16 | 14-16 | 15-17 | 15-17 |
| 8 | Мікрорайон «Потіївка» | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 12-17 | 12-17 |

Додаток 5

Розмір санітарно-захисних зон   промислових  підприємств м. Фастів.

| № з/п | Назва підприємства, адреса, підпорядкування | Розмір СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДП «Фастівське лісове господарство», м. Фастів вул. Комарова , 66 / Пилорамне відділення/ Державне лісогосподарське об’єднання «Київліс» м. Київ, вул. Хрещатик , 6 | 100 |
| 2 | СП «Агропроменерго» м. Фастів вул. Бишівська, 6 м. Фастів, вул. Суворова,1 | 50 |
| 3 | КП «Поліфаст», м. Фастів вул. Соборна, 40 | 50 |
| 4 | Фастівське районне дорожнє управління, м. Фастів вул. Червоний Шлях, 15; Державна служба «Укравтодор» м. Київ, вул. Народного Ополчення, 3А / Виробнича база/ | 50 |
| 5 | ДП СКБ «Електронагрівач», м. Фастів вул. Бишівська, 6 | 50 |
| 6 | ПрАТ «Агропромислова група», м. Фастів, вул. Г.Сталінграда,1 м. Київ, вул. Червонопрапорна,34 | 100 |
| 7 | ПАТ «Факел» м. Фастів, Промвузол | 50 |
| 8 | ПАТ ФШП «Козак», Фастівське швейне підприємство «Козак», м. Фастів вул. Інтернаціональна , 6 | 50 |
| 9 | ПАТ «Райагропостач», м. Фастів вул. Гусєва, 27 | 50 |
| 10 | ПрАТ «Елопак-Фастів», м. Фастів вул. Великоснітинська, 67 | 50 |
| 11 | ДП ВАТ «Київський завод металовиробів ім. Письменного», м. Фастів, вул. Соборна, 1а | 50 |
| 12 | ДП «Інвест Фастів», м. Фастів вул. Кожанське шосе, 1 ПрАТ «Транснафтопереробка» м. Київ | 100 |
| 13 | ПП «БГФ –Агро», м. Фастів вул. Кожанське шосе, 1 | 100 |
| 14 | ПП «Зодіак», м. Фастів вул. Червоний Шлях, 1 /Шиномонтаж / | 15 |
| 15 | ПП «Верства», м. Фастів вул. Косіора, 59 / Шиномонтаж / | 15 |
| 16 | ПП Тернавський / шиномонтаж/ м. Фастів вул. Орджонікідзе, 63 | 15 |
| 17 | ПП«Фастпром» м. Фастів вул.Фрунзе, 1 ; виробнича база вул.. Червоний шлях ,7 | 50 |
| 18 | ПП Спіцин, м. Фастів вул. Комарова, 23 | 100 |
| 19 | ПП «Ерудит», м.Фастів, вул. Тітова, 1 | 50 |
| 20 | ПП Маленівський В.В. СТО, м. Фастів, вул. 1-го Травня, 10 | 15 |
| 21 | СПД Свириденко СТО, м. Фастів вул. Червоний Шлях, 1 | 15 |
| 22 | ДП Завод «ПромГазАпарат», м. Фастів Промвузол ТОВ « Газові системи» | 50 |
| 23 | ТОВ «Аріан» м.Фастів вул. Поліграфічна, 12 | 50 |
| 24 | ТОВ « Компанія «Юнівест–Маркетинг» м. Фастів вул. Поліграфічна, 10 | 50 |
| 25 | ТОВ «Фастівавтотранс», м. Фастів, вул. Бишівська, 1 | 100 |
| 26 | ТОВ «Фасад–буд», м. Фастів вул. Червоний Шлях, 22 | 100 |
| 27 | ТОВ «Термокомплекс», м. Фастів вул. Гусева, 27 | 50 |
| 28 | ТОВ Видавничий дім «Купол», м. Фастів, вул. Соборна, 40 | 50 |
| 29 | ТОВ «Крайзель - будівельні матеріали», м. Фастів, вул. Кожанське шосе, 2 | 100 |
| 30 | ТОВ НВО Фастівський завод хімічного машинобудування «Червоний Жовтень», м. Фастів вул. Орджонікідзе, 50 | 100 |
| 31 | ТОВ «Фастівське хлібоприймальне підприємство», м. Фастів вул. Соборна, 2 | 100 |
| 32 | ТОВ БТ «Шляховик» м. Фастів вул. Фрунзе, 1 /виробнича база/ | 50 |
| 33 | ТОВ «Барви -2000», м.Фастів вул. Червоний Шлях,8 | 100 |
| 34 | ТОВ «Фастівагрошляхбуд», м.Фастів вул. Червоний Шлях 26 /АБЗ/ | 1000 |
| 35 | ТОВ «Барбет», м. Фастів вул. Орджонікідзе, 50 | 50 |
| 36 | ТОВ Компанія «Баркор», м. Фастів, вул. Великоснітинська, 69 | 50 |
| 37 | ТОВ «Струм», м. Фастів, вул. Орджонікідзе, 53 | 50 |
| 38 | ТзДВ «Електронагрівач», м. Фастів вул. Кожанське шосе, 4 | 50 |
| 39 | Промисловий вузол м. Фастова | 1000 |
| 40 | ДП ПАТ «Київ хліб» «Фастівський хлібокомбінат», вул. Соборна, 43 | 50 |
| 41 | ДП ПАТ « Оболонь» « Пивоварня Зіберта», м. Фастів, вул. Пушкіна, 3 | 50 |
| 42 | Мясопереробний цех ТОВ «Віст», м. Фастів, вул. Дідівщанська, 1 | 50 |
| 43 | ТОВ «Універсал» Цех розливу питної води , м. Фастів, вул. Гусєва, 27 | 50 |

схема

4. РОЗРАХУНКОВІ ПОКАЗНИКИ

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Таблиця №65

| № п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Існуючий стан | Етап 15-20 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Населення | тис. осіб | 48.517 | 56 |
| 2. | Територія в межах населеного пункту, всього: | га | 4386 | 4562,5 |
|  | у т.ч.: Житлової забудови, всього | -"- | 1281,14 | 1415,34 |
|  | садибної | -"- | 1215,42 | 1329.53 |
|  | блокованої | -"- | - | 4.1 |
|  | багатоквартирної | -"- | 65,72 | 81,71 |
|  | Громадської забудови, всього | -"- |  |  |
|  | Виробничо - складської, всього | -"- | 532.63 | 563,97 |
|  | Комунальна, всього | -"- | 299,44 | 303.73 |
|  | Транспортної інфраструктури, всього | -"- | 84,78 |  |
|  | у т.ч. вулично-дорожньої мережі | -"- | 465,03 | 495,03 |
|  | зовнішнього транспорту | -"- | 214 | 214 |
|  | Ландшафтно-рекреаційна та озеленена, всього | -"- | 199,03 |  |
|  | у т.ч. загального користування | -"- | 100.32 |  |
|  | Зелені насадження спецпризначення | -"- | 98,71 |  |
|  | дач та садівницьких товариств | -"- | 25.63 | 25.63 |
|  | Природно-заповідного фонду, всього | -"- |  |  |
|  | Водних поверхонь | -"- | 85 | 85 |
|  | Сільськогосподарських угідь | -"- | 525,67 | 301.5 |
|  | Інші території | -"- |  |  |
| 3. | Житловий фонд, всього: | тис.м2 |  |  |
|  |  | Кількість квартир |  |  |
|  | у т.ч.: непридатний житловий фонд | -"- |  |  |
|  | Розподіл житлового фонду по видах забудови: |  |  |  |
|  | садибна | -"- | 651350 10599 |  |
|  | блокована | -"- | - |  |
|  | багатоквартирна | -"- | 239786 7734 |  |
|  | Середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. | 18 | 23 |
|  | Вибуття житлового фонду, всього: | тис.м2 |  |  |
|  | непридатного | -"- |  |  |
|  | придатного у зв'язку з реконструкцією | -"- |  |  |
| 4. | Нове житлове будівництво, всього: | тис.м2 |  |  |
|  |  | Кількість квартир |  |  |
|  | одноквартирне садибне | -"- |  | 77640 647 |
|  | блоковане | -"- |  | 3840 48 |
|  | багатоквартирне | -"- |  | 144400 1805 |
| 5. | Об`єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | тис. місць | 2,236 | 1,73 |
|  | загальноосвітні школи, всього | тис. місць | 5,432 | 7,39 |
|  | лікарні, всього | тис. ліжок | 0,575 | 0,793 |
|  | поліклініки, всього | тис. відвідувань за зміну | 1.0 | 1.344 |
|  | пожежні депо, всього | Об’єкт/ пожежних автомобілів | 3 | 8 |
| 6. | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Довжина вулиць і доріг, всього | км | 175,6 | 214,2 |
|  | у т. ч. для міських магістралей | -"- | 65,2 | 87,0 |
|  | Щільність вулиць і доріг, всього | км / км2 | 6,5 | 6,8 |
|  | у т. ч. для міських магістралей | -"- | 2,1 | 2,8 |
|  | Довжина подвійного шляху міського пасажирського транспорту (автобусу) | км | 46,0 | 65,0 |
|  | Щільність мережі наземного пасажирського транспорту | км / км2 | 1,4 | 2,2 |
|  | Загальний рівень автомобілізації | машин на 1тис.чол | 245 | 400 |
|  | у т. ч. рівень автомобілізації легкового автомобільного транспорту | -"- | 235 | 350 |
|  | Кількість індивідуального легкового автотранспорту | одиниць | 11400 | 19600 |
| 7. | Інженерне забезпечення |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис.м3/добу | 7,49 | 20,15 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | -"- |  |  |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | -"- |  | 19,83 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | -"- |  | 31 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВт х год. / рік |  | 684,13 |
|  | Потужність джерел покриття електронавантажень | тис.кВт |  | 147,26 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт |  | 84,83 |
|  | Подача тепла, всього | -"- |  |  |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн. м3/рік | 53,37 | 83,59 |
| 8. | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Захист території від затоплення: Площа; Протяжність захисних споруд | га км |  | 152.4 |
|  | підсипка території | га |  | 119.3 |
|  | Берегоукріплення | га |  |  |
|  | Пониження рівня ґрунтових вод | га |  | 411 |
|  | Регулювання русел рік / водойм | км/га |  |  |
|  | Протиерозійні, протизсувні заходи, | га | 2.29 | 10.29 |
|  | Освоєння заболочених територій | -"- |  | 132.6 |
|  | Дощова каналізація | км |  |  |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | Одиниць |  |  |
| 9. | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього: | тис.т / рік |  |  |
|  | Сміттєпереробні заводи |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць |  |  |
|  | Потужність загальна | тис. т/рік |  | 2700 |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць |  |  |
|  | Площа | га |  |  |
|  | Звалища |  |  |  |
|  | Кількість | Одиниць | 1 |  |
|  | Площа | га | 11 |  |

# Text boxes

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.